Общество с ограниченной ответственностью

Проектно-изыскательская компания

Директор ООО «Мастер СВ»

____________/Баранова З.М./

«_____»______________ 2015 г.

Шифр. № 160-14

Экз. № _____________

Муниципальное образование

сельского поселения «Палевицы»

Сыктывдинского района

Республики Коми

Генеральный план

Том 3

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Руководители проекта:

Исполнительный директор                                                                    Баранов С.В.

Главный инженер проекта                                                                     Ширинкин А.И.

Руководитель проекта                                                                             Малютин К.В.

Пермь, 2014

Оглавление

СОСТАВ ПРОЕКТА	4

ВВЕДЕНИЕ	5

1.	ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА	7

2.	Анализ современного состояния, проблем и направлений комплексного развития территории сельского поселения	9

2.1 Местоположение поселения  в системе расселения района	9

2.2	Историческая справка	11

2.3	Природные условия и ресурсы территории	12

2.3.1	Климат	12

2.3.2	Геология, рельеф и почвы	14

2.3.3	Геологическое строение	14

2.3.4	Инженерно-геологическая оценка территории	15

2.3.5	Гидрологическая характеристика	15

2.3.6	Лесные ресурсы	15

2.3.7	Особо охраняемые природные территории	16

2.3.8	Объекты культурного наследия	18

2.4	Современное использование территории	20

2.5	Экономическая база развития сельского поселения	21

2.5.1	Экономический потенциал	21

2.5.2	Агропромышленный комплекс	22

2.5.3	Промышленное производство	29

2.5.4	Малое и среднее предпринимательство	29

2.5.5	Основные направления экономического развития	31

2.5.6	Население и трудовые ресурсы	34

2.5.7	Жилищный фонд	37

3	Обоснование предложений по градостроительному развитию сельского поселения	47

3.1	Система расселения	47

3.2	Жилищный фонд и жилищное строительство	48

3.3	Функционально-планировочная организация территории	49

3.4	Функциональное зонирование территории	51

3.5	Ограничения использования территории	53

3.6	Социальная инфраструктура	60

3.6.1	Современное положение и проектные предложения	60

3.6.2	Объекты образования	61

3.6.3	Здравоохранение	63

3.6.4	Учреждения культуры и искусства	64

3.6.5	Физкультура и спорт	65

3.6.6	Рекреация и туризм	66

3.6.7	Социальное обслуживание	68

3.6.8	Торговля, общественное питание, бытовое обслуживание	68

3.6.9	Пожарное депо	71

3.6.10 Кладбище традиционного захоронения	73

3.7	Улично-дорожная сеть и транспорт	74

3.7.1	Транспортная инфраструктура и дорожная сеть	74

3.7.2	Маршрутная сеть автотранспорта	75

3.7.3	Улично - дорожная сеть	76

3.8	Инженерная подготовка территории	80

3.9	Инженерная инфраструктура	80

3.9.1	Водоснабжение	80

3.9.2	Водоотведение	88

3.9.3	Теплоснабжение	90

3.9.4	Газоснабжение	98

3.9.5	Электроснабжение	100

3.9.6	Наружные сети устройств связи	104

3.10 Природоохранные мероприятия	106

4.	ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	114

Техническое задание	117

# СОСТАВ ПРОЕКТА

| № или шифр документа | Наименование документа | Масштаб | Кол-во листов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Том 1. Положения о территориальном планировании. |
| 160-14 | Пояснительная записка. Утверждаемая часть. | - | 44 |  |
| Том 2. Проектные графические материалы |
| 160-14 | Основной чертеж. | 1:10 000 | 1 |  |
|  |  | 1:2 000 | 6 |  |
| 160-14 | Административные границы. | 1:10 000 | 1 |  |
| 160-14 | Современное использование территории. | 1:10 000 | 1 |  |
|  |  | 1:2 000 | 6 |  |
| 160-14 | Ограничения использования территории. Границы территорий, подверженных рискам возникновения чрезвычайных ситуаций. | 1:10 000 | 1 |  |
|  |  | 1:2 000 | 6 |  |
| 160-14 | Планируемое размещение объектов капитального строительства местного значения. | 1:10 000 | 1 |  |
|  |  | 1:2 000 | 6 |  |
| Том 3. Материалы по обоснованию проекта генерального плана сельского поселения «Палевицы» Сыктывдинского района Республики Коми |
| 160-14 | Пояснительная записка. | - | 124 |  |
| Том 4. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. |
| 160-14 | Пояснительная записка. | - | 23 |  |

# ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план сельского поселения «Палевицы» Сыктывдинского района Республики Коми (далее по тексту – генеральный план) выполнен в соответствии с муниципальным контрактом № 0107300015213000001-0179426-01 от 12 февраля 2014 года и техническим заданием на выполнение работ по разработке документа территориального планирования (далее по тексту – работа) по объекту: «Генеральный план и Правила землепользования и застройки сельского поселения «Палевицы» Сыктывдинского района Республики Коми».

Генеральный план муниципального образования является документом территориального планирования, определяющим долгосрочную стратегию его градостроительного развития и условия формирования среды жизнедеятельности. В соответствии с Градостроительным Кодексом РФ, ст. 9, территориальное планирование направлено на определение назначения территории, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, в целях обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Расчетные этапы территориального планирования, принятые в Генеральном плане: Исходный год проектирования – 2014 год, I очередь реализации генерального плана – 2019 год, расчетный срок генерального плана – 2024 год, перспектива – 2039 год.

Согласно официальной статистике Республики Коми по состоянию на 1 января 2014 года в сельском поселении «Палевицы» проживало 1172 человек, на расчетный срок проекта (2024г.) численность составит 1778 человек.

Сведения о нормативно-правовых актах Российской Федерации и субъекта Российской Федерации

Проект выполнен в соответствии со следующими основными нормативными правовыми актами:

- Нормативно-правовые акты федерального уровня:

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ;

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 N 74-ФЗ;

- Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 N 200-ФЗ;

- Закон Российской Федерации "О недрах" от 21.02.1992 № 2395-1 (действующая редакция от 28.12.2013);

- Федеральный закон "Об особо охраняемых природных территориях" от 14.03.1995 № 33-ФЗ (с изменениями от 12 марта 2014);

- Федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" от 25.06.2002 № 73-ФЗ;

- Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 № 131-ФЗ (с изменениями от 21 июля 2014);

- Федеральный закон "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 08.11.2007 № 257-ФЗ (с изменениями от 7 февраля 2011);

- Перечень поручений Президента Российской Федерации от 8 апреля 2008 г. № ПР-582;

- Приказ Министерства регионального развития  РФ "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов" от 26.05.2011 № 244;

- Федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года», утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 г. № 598;

- Нормативно-правовые акты Республиканского уровня:

- Закон Республики Коми «О территориальной организации местного самоуправления в Республике Коми» от 05 марта 2005 года № 11-РЗ (с изменениями от 05.05.2014);

- Закон Республики Коми «Об административно-территориальном устройстве Республики Коми» от 06 марта 2006 года № 13-РЗ;

- Схема территориального планирования Республики Коми, утверждена постановлением Правительства Республики Коми от 24 декабря 2010 г.  № 469;

- Стратегия социально-экономического развития Республики Коми на период до 2020 года, утверждена постановлением Правительства Республики Коми от 27 марта 2006 года № 45 в редакции Постановления Правительства Республики Коми от 22.03.2013 г. № 88;

- Региональные нормативы градостроительного проектирования (РНГП) для Республики Коми, утвержденные Приказом Министерства архитектуры, строительства  и коммунального хозяйства Республики Коми от 29 января 2008 г. № 07-ОД  (в редакции Приказа Минархстроя Республики Коми от 15.04.2009 N 58-ОД).

- Нормативно-правовые акты муниципального уровня:

- Концепция социально-экономического развития муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» на период до 2020 года, утверждена решением Совета муниципального района «Сыктывдинский» от 28 октября 2010 года № 42/10-1.

- Программа комплексного социально-экономического развития муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» на 2011-2015 годы, утверждена решением Совета муниципального района «Сыктывдинский» от 25 февраля 2011 года № 45/2-5

- СП 42.13330.2011. Свод правил. "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*";

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденная Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 74 (новая редакция);

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов типового назначения».

# ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Основная цель разработки генерального плана - создание градорегулирующего, градостроительного и открытого для общественности документа, комплексно охватывающего архитектурно-планировочные, транспортные, инженерные, социальные и экологические аспекты жизнедеятельности города, направленного на благоприятную среду обитания.

Согласно Градостроительного кодекса РФ территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Цель разработки нашего проекта – это устойчивое развитие территории по трем приоритетным направлениям:

- Устойчивый экономический рост: повышение инвестиционной привлекательности территории, повышение уровня жизни, развитие современных технологий.

- Развитие социальной сферы: современное медицинское обслуживание, новое жилищное строительство и реконструкция жилого фонда.

- Реконструкция и модернизация инженерной и транспортной  инфраструктур, экологическая безопасность, сохранение и рациональное использование природных ресурсов.

Для обеспечения устойчивого развития территории необходима ориентация на решение следующих задач:

- выявление проблем градостроительного развития территории и внесение предложений, обеспечивающих их решение;

- создание привлекательного инвестиционного облика территории и предпосылок для прогресса в развитии основных секторов экономики;

- организация зон размещения объектов малого и среднего предпринимательства, жилищного строительства, обслуживания, производства, отдыха и других функций;

- современные методы организации инженерных систем и транспортной инфраструктуры.

- развитие социальной, транспортной и инженерной инфраструктур;

- повышение уровня жизни и условий проживания населения.

- существенное улучшение экологической ситуации.

При разработке генерального плана, за основу была принята программа социально-экономического развития.

В результате анализа сложившейся на сегодняшний день ситуации, необходимо:

- провести инвентаризацию потенциала, которым обладает поселение;

- определить перспективные параметры гарантированного социального минимума для населения;

- определить основные направления стратегического развития.

Планируемые результаты разработки и реализации ГП

- Повышение эффективности регулирования использования территории административно-правовыми, экономическими и образовательно-воспитательными средствами;

- Более рациональное и эффективное использование территории;

- Создание предпосылок устойчивого развития территории и повышения качества жизни граждан;

- Привлечение инвесторов, создание новых объектов недвижимости, обустройство территории, создание новых рабочих мест;

Повышение надежности информационной базы и оперативности получения информации, используемой при подготовке управленческих решений.

# Анализ современного состояния, проблем и направлений комплексного развития территории сельского поселения

## 2.1 Местоположение поселения  в системе расселения района

Территория сельского поселения «Палевицы» входит в состав муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми. Административным центром сельского поселения «Палевицы» является с. Палевицы. Территорию сельского поселения «Палевицы» образуют территории следующих населенных пунктов: д. Гавриловка, д. Ивановка, д. Тупицыно, с. Палевицы, д. Сотчемвыв, пст Пычим, прилегающие к ним земли. Центр муниципального образования – с. Палевицы расположено от областного центра г. Сыктывкар в 45 км.

Сельское поселение «Палевицы» граничит с сельскими поселениями, в том числе с: «Часово» и «Зеленец» на востоке, «Слудка» на западе, «Выльгорт» на юге, а на севере с Усть-Вымским районом.

В настоящее время сельское поселение «Палевицы»  имеет протяженность 13 километров.

Расположение Сыктывдинского района в Республике Коми

Расположение сельского поселения «Палевицы» в Сыктывдинском районе

Статус и границы сельского поселения «Палевицы» установлены законом Республики Коми № 13-РЗ «Об административно-территориальном устройстве Республики Коми» от 06 марта 2006 года.

Общая площадь земель муниципального образования составляет 46806,42 га. По состоянию на 01.01.2014 год на территории поселения 6 населенных пунктов.

Административно-территориальное и муниципальное устройство.

| Наименование административной территории и населенного пункта | Расстояние, км | Численность населения, чел. (2010 г.) |
| --- | --- | --- |
| на русском | на коми | до административного центра | до села Койгородок |  |
| Административный центр – с. Палевицы |
| д. Гавриловка | Гаждор гр | 8 | 59 | 98 |
| д. Ивановка | Ивадор гр | 5 | 60 | 221 |
| с. Палевицы | Паль с | - | 65 | 612 |
| пст. Пычим | Пычим скп | 36; 8 (речн. транспорт) | 62 | 15 |
| д. Сотчемвыв | Сотчöмвыв гр | 4 | 68 | 200 |
| д. Тупицыно | Данямитьдор гр | 3 | 63 | 15 |

Территория поселения имеет значительный потенциал развития. Близость к центру республики, наличие хороших транспортных связей, свободных незастроенных территорий для жилищного, производственного и рекреационного развития определяют инвестиционную привлекательность территории.

  - Историческая справка

Палевицы - одно из самых старинных и крупных сел на Средней Вычегде. Впервые упомянуто в писцовой книге в 1586г. Палевицы – село на правом берегу реки Вычегда, в 64 км от районного центра. Есть несколько версий происхождения названия села: «паль» - от русского слова «пал» - «выжженное место в лесу»; «Палавидз» - «луг на выжженном месте на гари» и др. По другой версии, село названо по имени язычника Паля, который не захотел принижать веру Стефана Пермского и ушел подальше от православных, поселившись в лесах. Со временем рядом с ним поселились другие язычники. Так возник небольшой починок.

Писцы при первом упоминании (1586 г.) записали 10 жилых домов и 2 пустых двора. В деревне была деревянная часовня Николая чудотворца. Деревня относилась к Яренскому уезду.

Население деревни занималось земледелием, животноводством, охотой на пушистых зверей. Ездили на отхожие промыслы. Были и зажиточные купцы.

Первую деревянную церковь поставили в ознаменование Пресвятой Богородицы. От удара молнии церковь эта сгорела. Испугались люди гнева Богородицы и решили всем миром поставить каменную церковь.

Рядом с будущей церковью поставили кирпичный цех, сами делали кирпичи. В 1804 году была построена кирпичная церковь. Построили меньше чем за год. Высота колокольни 9 саженей.

А с 1901 по 1914 год были построены часовни в Гавриловке, Ивановке, Тупицыно, Сотчемвыве. Все церкви были разрушены после революции, а всех попов посадили в тюрьмы и расстреляли. В 1939 году взорвали церковь в Палевицах.

В 1992 году открыт храм. Епископ Питирим освятил храм и крест с куполом как храм Покрова Пресвятой Богородицы, назвав по имени старинной церкви. По праздникам и воскресеньям каждую неделю проходит Божественная Литургия.

В настоящее время настоятелем храма стал отец Георгий. В планах батюшки и верующих сельчан – построить новый деревянный храм на том месте, где раньше стояла каменная церковь.

В 1917 году Палевицкая волость имела в своем составе пятнадцать деревень, которые располагались на протяжении шестидесяти километров.

В Палевицкой волости было три церкви и четырнадцать часовен. В центре села имелась церковноприходская школа, а в д. Гавриловка, Сотчем, Прокопьевка, Слудка – двухклассные земские школы.

В апреле 1919 года по инициативе сельских коммунистов организуется коммуна им. Карла Либкнехта. Начало коллективизации в Палевицах относится к 1929 году.

В д. Сотчемвыв организовался колхоз «Красноармеец», в Палевицах – «Первая пятилетка», в Гервасьдоре – «Выльнога удж», в Гавриловке – «Ярега», в Ивановке – «Красный трактор».

В 1936 году в Палевицах организовалась МТС (машинно-тракторная станция), первым директором которой стал С.И. Айбабин. Через неё колхозы стали получать тракторы, сельскохозяйственные машины. Все это резко облегчило труд колхозников и дало возможность бороться за высокий урожай зерна, картофеля, овощей. Из года в год колхозы становились богаче, а колхозники зажиточнее.

Постоянно и неуклонно повышался культурный уровень села, изменился духовный облик его населения. Уже в первые годы существования колхозов в Палевицах появились электричество, радио, телефон. В село пришли медицинские работники, учителя с высшим образованием.

В 1960 году на базе колхозов был организован совхоз «Палевицкий», который стал крупным пригородным сельскохозяйственным предприятием, поставляющим для Сыктывкара и районов республики сотни тонн мяса, молока, картофеля, овощей и другой продукции. В 1999 году преобразован в сельскохозяйственный кооператив «Палевицы».

В настоящее время в состав Палевицы входит 6 населенных пунктов: д. Сотчемвыв, с. Палевицы, д. Ивановка, д. Тупицыно, д. Гавриловка, пст. Пычим.

В 2013 году с. Палевицы исполнилось 425 лет.

## Природные условия и ресурсы территории

Климат

В основу климатического районирования положены те же критерии, что и при районировании территории РФ. Это средняя месячная температура воздуха в январе и июле; средняя месячная относительная влажность воздуха в июле. Дополнительно к этим критериям были введены показатели максимальной из средних скоростей ветра по румбам за январь месяц и продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха ниже 0°.

На территории Республики  Коми выделено 5 регионов. Юго-западный регион находится в пределах подрайона 1-в на карте РФ; северо-восточный регион - почти совпадает с подрайоном 1-г, а Уральский, Центральный и Северный регионы выделены внутри подрайона 1-д.

Рассматриваемая территория относятся к I Юго-Западному району.

Климат проектируемой территории характеризуется как умеренно-континентальный, с непродолжительным, но довольно тёплым летом, и довольно холодной долгой зимой. Заморозки возможны даже в июле, в осень и весна холодные и долгие.

Средняя годовая температура воздуха составляет 1,3°С. Самым холодным месяцем является январь, среднемесячная температура которого составляет -15,6°С. Абсолютный минимум температуры воздуха в районе составляет – 47°С. Самым теплым месяцем являются июль, со средней температурой воздуха около + 16.7°С. Абсолютный максимум температуры воздуха составляет +35°С. (СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» по ближайшей метеостанции Сыктывкар).

Таблица 1 – Характеристики юго-западного района

| Регион | Средняя температура января | Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь | Средняя температура июля | Средняя месячная относительная влажность воздуха в июле | Продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха ниже 0° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Юго-западный р-н | -14,5 -16,5 | 2,5-5,5 | 15,5-17,5 | 70-73 | 170-185 |

Таблица 2 - Средняя месячная и годовая температура воздуха, °C

| Пункт | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сыктывкар | -15,2 | -13,6 | -7,3 | 1,1 | 7,7 | 14,1 | 16,7 | 13,8 | 7,7 | 0,4 | -6,8 | -13,0 | 0,4 |

Таблица 3 - Климатические параметры теплого периода года

| Наименование | Единица измерения | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Барометрическое давление | гПа | 1000 |
| Температура воздуха, обеспеченностью 0,95 | (С | 20 |
| Температура воздуха, обеспеченностью 0,99 | (С | 24,3 |
| Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца | (С | 22,2 |
| Абсолютная максимальная температура воздуха | (С | 35 |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | (С | 10,9 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца | % | 71 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее теплого месяца | % | 56 |
| Количество осадков за апрель-октябрь | мм | 404 |
| Суточный максимум осадков | мм | 65 |
| Преобладающее направление ветра за июнь-август |  | С |
| Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль | м/с | 3,8 |

Таблица 4 - Климатические параметры холодного периода года

| Наименование | Единица измерения | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Температура воздуха наиболее холодных суток, обеспеченностью 0,98 | °С | -42 |
| Температура воздуха наиболее холодных суток, обеспеченностью 0,92 | °С | -41 |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,98 | °С | -39 |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченность 0,92 | °С | -36 |
| Температура воздуха, обеспеченностью 0,94 | °С | -20 |
| Абсолютная минимальная температура воздуха | °С | -47 |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца | °С | 7,8 |
| Продолжительность, и средняя температура воздуха, периода со средней суточной температурой воздуха: |  |  |
| ( 0(С продолжительность | сутки | 177 |
| ( 0(С средняя температура | °С | -9,6 |
| ( 8(С продолжительность | сутки | 245 |
| ( 8(С средняя температура | °С | -5,8 |
| ( 10(С продолжительность | сутки | 265 |
| ( 10(С средняя температура | °С | -4,7 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца | % | 83 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч. наиболее холодного месяца | % | 82 |
| Количество осадков за ноябрь-март | мм | 156 |
| Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль |  | ЮЗ |
| Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь | м/с | - |
| Средняя скорость ветра за период со средней суточной температурой воздуха ( 8 (С | м/с | 4,1 |

Территория поселения относится к зоне избыточного увлажнения. Среднегодовое количество осадков – 620 мм. Большая часть осадков приходится на теплый (апрель-октябрь) период года. Среднегодовая относительная влажность воздуха – 77%, что является следствием преобладания морских воздушных масс. Среднегодовая скорость ветра составляет 4,1 м/с.

Геология, рельеф и почвы

Рельеф территории сельского поселения представляет полого-увалистую равнину, расчлененную развитыми речными долинами, почти плоскую в междуречьях. Почвы: пойменные, сильно подзолистые, подзолисто-болотные. Территория района расположена в подзоне средней тайги. Леса елово-сосновые с примесью березы, ольхи, осины.

Геологическое строение

Территория сельского поселения находится в пределах Восточно-Европейской платформы. В ее геологическом строении принимают участие коренные породы и четвертичные образования.

Коренные породы представлены отложениями триаса и юры. Отложения триаса, залегающие в основании верхней части платформенного чехла, имеют повсеместное распространение. Они представлены аргилитоподобными пестроцветными глинами с прослоями и линзами песков и песчаников. Мощность отложений триаса достигает 110 м. Абсолютные отметки их кровли варьируют от 50 до 100 м (преобладающие – от 60 до 70 м), глубина залегания - от 10 до 80 м. У подошвы склона долины реки Вычегды отложения триаса выходят на поверхность.

Коренные породы почти повсеместно перекрываются сплошным чехлом четвертичных отложений, достигающих 50-70 метровой мощности. Характерной особенностью четвертичных образований является сильная литологическая изменчивость, которая наблюдается как по площади, так и по разрезу. Четвертичные образования представлены отложениями ледникового комплекса, аллювиальными, делювиальными, оползневыми и болотными образованиями. К отложениям ледникового комплекса относятся ледниково-моренная толща, Лихвинский и Одинцовский межледниковые горизонты, Днепровский и Московский ледниковые горизонты, а также послеледниковые отложения.

Ледниково-моренная толща, сложенная суглинками и глинами, залегает в основании разреза четвертичных образований на отложениях триаса. Мощность отложений – от 4 до 10 м и выше. Ледниково-моренная толща прослеживается в пределах пойм рек Вычегды и Сысолы, а также третьей надпойменной террасы на глубине 71 м.

Московский ледниковый горизонт прослеживается практически повсеместно, за исключением долин малых рек, участков выхода на поверхность коренных пород, а также отложений Лихвинского и Одинцовского межледниковых горизонтов.

Послеледниковые отложения имеются на большей части третьей и местами – на второй надпойменной террасе. Они сложены суглинками с линзами песков и супесей, в которых иногда встречается торфяная толща мощностью 0,3-0,6 м. В основании послеледниковых образований, имеющих общую мощность в пределах от 2 до 16 м, залегают валунные суглинки, озерно-ледниковые пески и ленточные глины Московского ледникового горизонта.

Древние и современные аллювиальные отложения сосредоточены в поймах рек, надпойменных террасах и оврагах. Делювиальные образования представлены отложениями делювия крутых склонов и оползней. Современные болотные образования приурочены к пониженным участкам надпойменных террас и моренной равнины.

Инженерно-геологическая оценка территории

В соответствии с инженерно-геологическими условиями по степени пригодности для застройки выделены следующие категории:

- Территории благоприятные для строительства. Это значительная часть пологонаклонных, волнистых равнин и высоких надпойменных террас с уклонами поверхности до 10% и грунтовыми водами на глубине свыше 2 м. В отдельных понижениях рельефа возможно появление верховодки. Грунты оснований устойчивые.

- Территории неблагоприятные для строительства. Это участки развития процессов оврагообразования, болота с мощностью торфа более 2 метра.

- Территории, не пригодные для строительства. К ним относятся территории существующих санитарно-защитных зон.

Гидрологическая характеристика

Вся территория сельского поселения располагается в пределах водосборного бассейна р. Вычегда. Реки типично равнинные, имеют хорошо развитый комплекс террас, в некоторых местах сильно меандрируют, образуя сеть рукавов, стариц, пойменных озер.

По характеру водного режима Вычегда относится к восточно-европейскому типу рек. Годовой сток реки характеризуется высоким весенним половодьем, которое длится в среднем около 50 дней с начала третьей декады апреля и до конца июня. В годы средней водности подъем воды во время весеннего паводка превышает обычно низкий летний уровень на 5,3 м. Летняя межень, отличающаяся относительным маловодьем и устойчивостью, наступает в конце июня – в середине июля. Традиционно она нарушается летними и осенними паводками, которые происходят в июле – августе и октябре соответственно, повышая уровень воды на 1-2 м в среднем. Зимний уровень имеет устойчивый характер, и, как правило, превышает летнюю межень на 0,3-0,4 м. Ледовые явления на реках начинаются на спаде осеннего паводка в конце октября, осенний ледоход – в конце ноября, и продолжается в среднем 11 дней.

Лесные ресурсы

В соответствии с приказом МПР России № 68 «Об утверждении перечня лесорастительных зон и лесных районов Российской Федерации» территория сельского поселения «Палевицы» относится к среднетаежному району европейской части Российской Федерации.

Большую часть (77%) территории сельского поселения занимают земли лесного фонда. Леса преимущественно елово-пихтовые, сосновые, в долине рек – с примесью березы. Леса, расположенные на территории сельского поселения, являются эксплуатационными. Эксплуатационные леса подлежат освоению в целях устойчивого, максимально эффективного получения высококачественной древесины и других лесных ресурсов, продуктов их переработки с обеспечением сохранения полезных функций лесов.

Особо охраняемые природные территории

В соответствии со статьей 94 Земельного кодекса  РФ от 25.10.2001 N 136-ФЗ к землям особо охраняемых территорий относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты в соответствии с постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного использования и оборота и для которых установлен особый правовой режим.

Федеральный закон №33 от 15.02.1995 г. регулирует отношения в области организации, охраны и использования ООПТ.

На территории сельского поселения «Палевицы» располагаются государственный природный заказник республиканского значения «Белый», ботанический памятник природы республиканского значения «Ярегский», болотный заказник республиканского значения «Пычимское».

- Государственный природный заказник республиканского значения «Белый» (далее заказник) объявлен постановлением Совета Министров Коми АССР от 26 сентября 1989 г. № 193 «Об организации новых заказников и памятников природы в Коми АССР».

Заказник имеет комплексный профиль и предназначен для сохранения и восстановления природного комплекса (природного ландшафта) боров-беломошников.

Заказник комплексный Белый создан в 1989 году, площадь составляет 7757 га.

Территория заказника заключена между рекой Вычегдой и шоссейными дорогами Сту-денец - Слуда - Сыктывкар и Слуда – Палевицы (Усть-Вымский и Сыктывдинский районы Республики Коми). Рельеф - равнинный, климат - умеренно-континентальный, почвы - подзолисто-болотные. Подзона средней тайги.

Охраняемые комплексы, объекты: Боры-беломошники III класса бонитета, а также напочвенный мохово-лишайниковый покров.

Виды, включенные в Красную книгу Республики Коми: прострел раскрытый (сон-трава), лобария легочная, тукнерария Лаурера, пальчатокоренник балтийский.

Согласно положению о заказнике, утвержденному постановлением Совета Министров Республики Коми от 1 марта 1993г. № 110 (приложение 5), на территории заказника запрещается хозяйственная и иная деятельность, если она противоречит целям создания заказника или причиняет вред охраняемым природным объектам, в том числе:

- применение пестицидов и агрохимикатов без согласования с организацией, осуществляющей охрану заказника;

- строительство и размещение животноводческих комплексов, ферм и иных зданий и сооружений, за исключением случаев, установленных настоящим Положением;

- захоронение промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов;

- размещение кладбищ и скотомогильников;

- стоянка транспортных средств вне специально предусмотренных мест, а также использование транспортных средств вне дорог;

- проведение рубок главного пользования;

- сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций без согласования с организацией, осуществляющей охрану заказника;

- промышленная заготовка дикорастущих растений (грибов и ягод);

- устройство купочных ванн, выпас и организация летний лагерей скота, кроме использования традиционных мест водопоя;

- выделение земельных участков под индивидуальное строительство, размещение дачных и огородных участков, за исключением существующих огород и сенокосных угодий;

- геологоразведочные работы и разработка месторождений полезных ископаемых;

- нарушение почвенного покрова, порча либо уничтожение лесной подстилки, мха и лишайников;

- сброс в водные объекты неочищенных промышленных и коммунально-бытовых стоков;

- промышленное рыболовство;

- добывание (сбор) растений, животных и организмов, относящихся к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики Коми, кроме случаев, предусмотренных законодательством.

На территории заказника без нанесения ущерба его природному комплексу и охраняемым объектам разрешаются:

- научно-исследовательская и эколого-просветительская деятельность;

- проведение лесоустройства, рубок ухода в молодняках, выборочных санитарных рубок;

- сбор грибов и ягод в целях личного потребления, пользование существующими огородами и сенокосными угодьями;

- в установленном порядке спортивное и любительское рыболовство, охота, регулируемый туризм;

- использование маломерных судов для осуществления мероприятий по охране заказника;

- проведение мероприятий по сохранению и восстановлению природных объектов и комплексов, обеспечению их противопожарной, экологической и санитарной безопасности;

- строительство зданий и дорог, необходимых для обеспечения деятельности и охраны заказника.

- Ботанический памятник природы республиканского значения «Ярегский» образован постановлением Совета Министров Коми АССР от 26 сентября 1989 г. № 193 «Об организации новых заказников и памятников природы в Коми АССР» (приложение 3 к постановлению) путем перевода в категорию ботанического памятника природы ботанического заказника «Ярегский», объявленного постановлением Совета Министров Коми АССР от 30 ноября 1978 г. № 484 «Об объявлении заказников и памятников природы в Коми АССР» (приложение 1 к постановлению).

Ботанический памятник природы республиканского значения «Ярегский» расположен в подзоне средней тайги, на правом брегу р. Вычегда, в 4 км к северу от д. Ивановка, на территории Чернамского лесоохотничьего хозяйства.

Участок елового леса IV бонитета, крупнотравный-разнотравный. Высота ели 15-19 м, диаметр 16-24 см, возраст 140-170 лет. В травянистом ярусе - виды широколиственных и южнотаежных лесов: кислица, сочевичник весенний, волчье лыко, телиптерис лесной.

Ботанический памятник природы республиканского значения «Ярегский» создан в 1978 года , площадь составляет 19 га.

Охраняемые комплексы, объекты: Участок елового леса IV бонитета, крупнотравный-разнотравный. В травянистом ярусе - виды широко-лиственных и южнотаежных лесов. Редкие растения широколиственных и южнотаежных лесов, виды орхидных, вошедшие в Красную книгу.

Виды, включенные в Красную книгу Республики Коми:

•	венерин башмачок настоящий

Поскольку положение о памятнике природы не принималось, согласно ст. 27 №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», на территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.

- Болотный заказник республиканского значения «Пычимское» образован постановлением Совета Министров Коми АССР от 26 сентября 1989 г. № 193 «Об организации новых заказников и памятников природы в Коми АССР» (приложение 3 к постановлению) путем перевода в категорию заказников болотного памятника природы «Пычимское», объявленного постановлением Совета Министров Коми АССР от 30 ноября 1978 г. №484 ««Об объявлении заказников и памятников природы в Коми АССР» (приложение 1 к постановлению).

Болотный заказник «Пычимское» расположен на водоразделе рек Вычегда и Пожег, в 12 км на запад от с. Зеленец. Болото верховое-кустарничково-сфагновое. Торфяная залежь верхового типа, мощность 1,5 м. Болото клюквенное и морошковое.

Болотный заказник «Пычимское» » создан в 1978 году , площадь составляет 400 га.

Цель создания: сохранение условий для произрастания и воспроизводства клюквы и поддержания общего экологического равновесия.

Поскольку положение о памятнике природы не принималось, согласно ст. 24 №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», на территориях государственных природных заказников постоянно или временно запрещается или ограничивается любая деятельность, если она противоречит целям создания государственных природных заказников или причиняет вред природным комплексам и их компонентам.

Объекты культурного наследия

Обеспечение доступности культурных благ и ценностей для широких слоев населения одна из важных задач социально-ориентированного государства. Социальное государство и социально ориентированная экономика не возможна без приоритетного развития инфраструктуры и охраны культурного наследия.

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации представляют собой уникальную ценность  для всего многонационального народа Российской  Федерации и являются неотъемлемой частью всемирного культурного наследия.

Согласно Федеральному закону «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» №73-ФЗ от 25.06.2002 г. к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов РФ относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

Земельным  кодексом РФ земли объектов культурного наследия отнесены к землям особо охраняемых территорий и объектов (территории историко-культурного назначения) и должны использоваться в особом режиме. Любая деятельность, не соответствующая установленному режиму, законом не допускается.

Объекты культурного наследия подлежат государственной охране в целях предотвращения их повреждения, разрушения или уничтожения, изменения облика и интерьера, нарушения установленного порядка их использования, перемещения и предотвращения других действий, могущих причинить вред объектам культурного наследия, а также в целях их защиты от неблагоприятного воздействия окружающей среды и от иных негативных воздействий.

В целях сохранения исторической, ландшафтной и градостроительной среды устанавливаются зоны охраны объектов культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта. Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия. Использование земельных участков, не отнесенных к землям историко-культурного назначения и расположенных в указанных зонах охраны, определяется правилами землепользования и застройки в соответствии с требованиями охраны памятников истории и культуры. Установление, порядок и режим охраны возложен на уполномоченные государственные органы.

На основании статей 35,36,37 ФЗ от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля или их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения.

В случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия в проекты проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов до включения данных объектов в реестр, а действие положений землеустроительной, градостроительной и проектной документации, градостроительных регламентов на данной территории приостанавливается до внесения соответствующих изменений.

Земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы должны быть немедленно приостановлены исполнителем работ в случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия.

Согласно статьи 49 ФЗ от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ объекты археологического наследия находятся в государственной собственности.

На основании статьи 27 закона от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ (Земельный кодекс Российской Федерации) земельные участки, отнесенные к землям, изъятым из оборота, не могут предоставляться в частную собственность.

По данным министерства культуры Республики Коми на территории сельского поселения «Палевицы» расположены памятники истории и культуры, стоящие на государственной охране, а также выявленный объект культурного наследия (памятник археологии).

Таблица 5 - Объекты культурного наследия, стоящие на государственной охране

| № п/п | Наименование объекта | Датировка | Месторасположение | Документ о принятии на государственную охрану |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Памятник археологии |
| 1 | Стоянка « Палевицы II» | Эпоха мезолита | Правый берег р. Вычегды, к западу от д. Даньдор | Постановление Совета Министров Коми АССР №167 от 30 мая 1960 г. |
| Памятники истории |
| 2 | Дом, в котором родился и жил коми советский поэт А.П. Размыслов | 1915-1941 | д. Сотчемвыв СП «Палевицы», ул. Луговая, 17 | Распоряжение Совета Министров Коми АССР № 234-р от 24 мая 1989 г. |

Таблица 6 - Выявленные объекты культурного наследия

| № п/п | Наименование объекта | Датировка | Месторасположение | Документ о принятии на государственный учет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Памятник археологии |
| 1 | Поселение «Дань-Дар» | Бронзовый век | Правый берег р. Вычегда. 4 км ниже по течению от с. Палевицы | Приказ Министерства культуры Республики Коми от 01.08.2013 г. № 370-од |
| 2 | Стоянка «Ярега» | Мезолит | Правый берег р. Вычегда. 2,5 км к юго-западу от дер. Большая Слуда | Приказ Министерства культуры Республики Коми от 01.08.2013 г. № 370-од |

## Современное использование территории

Площадь сельского поселения «Палевицы» Сыктывдинского района Республики Коми составляет 46806,42 га. Границы территории сельского поселения установлены Законом Республики Коми.

Границы населенных пунктов с. Палевицы, д. Сотчемвыв, д. Тупицыно и пст Пычим утверждены Решением Депутатской земельной комиссии  Сыктывдинского районного Совета народных депутатов от 17.06.1991г. № 6/1. Границы населенных пунктов д. Гавриловка и д. Ивановка утверждены Постановлением главы администрации Сыктывдинского района от 29.02.1996г. №2/34 §4.

Распределение земельного фонда по категориям земель  по состоянию на 01.01.2013 года представлено в  таблице 7.

Таблица 7 - Существующий земельный баланс МО

| №п/п | Современное землепользование | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь земель в пределах границы, из них: | 46806,42 |
| 2 | Земли населенных пунктов, в т.ч.: | 428 |
| 2.1 | с. Палевицы | 131 |
| 2.2 | д. Гавриловка | 34 |
| 2.3 | д. Ивановка | 53 |
| 2.4 | д. Тупицыно | 23 |
| 2.5 | д. Сотчемвыв | 67 |
| 2.6 | пст. Пычим | 120 |
| 3 | Земли за границей населенных пунктов | 551,25 |
| 4 | Земли сельскохозяйственного назначения | 7737,74 |
| 5 | Земли лесного фонда (земли особо охраняемыми территориями) | 36372,14 |
| 6 | Земли иных категорий | 1722,97 |

Наибольшую площадь сельского поселения занимают земли лесного фонда – 77,7% и земли сельскохозяйственного производства – 16,5 %.

Обоснование изменения границ населённых пунктов

В связи с увеличением численности населения и в целях развития населенных пунктов на расчетный срок проектом предлагается увеличение границ с. Палевицы и д. Гавриловка, путем включения земельных участков и перевода их из земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов.

| Местоположение ЗУ | Существующая категория земель | Планируемая категория земель | Планируемое использование | Общая площадь ЗУ, га. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Палевицы |
| земельный участок под территорией общеобразовательной школы | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли поселений (земли населенных пунктов) | ИЖС | 8,04 | включается в границы с. Палевицы |
| д. Гавриловка |
| земельный участок по южной границе | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли поселений (земли населенных пунктов) | ИЖС | 5 | включается в границы д. Гавриловка |
| земельный участок по северной границе | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли поселений (земли населенных пунктов) | ИЖС | 14,9 | включается в границы д. Гавриловка |

Земельный участок по северной границе д. Гавриловка относится к мелиорированным сельскохозяйственным землям и был осушен закрытым дренажём.

Жители, которым будут предоставлены земли под мелиоративными системами, должны быть проинформированы о возможных последствиях в случае разрыва осушительных дренажных систем при индивидуальном строительстве (подтопления подвалов и земельного участка дренажными водами).

Перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли населённых пунктов необходимо осуществить в порядке, установленном Федеральным законом от 21 декабря 2004 года N 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую».

Экономическая база развития сельского поселения

Экономический потенциал

Муниципальное образование сельское поселение «Палевицы» входит в состав Сыктывдинского района – самого крупного сельскохозяйственного района Коми. Широкий диапазон сырьевых ресурсов (леса, пресной воды), наличие лесных ресурсов создают потенциал для  развития лесозаготовки, сельского хозяйства и промышленного производства. Промышленное производство разделено между лесозаготовительной и пищевой отраслями, представлено обрабатывающими производствами (пиломатериалы, колбасные изделия, мясные полуфабрикаты).

Градообразующим предприятием является СПК «Палевицы», специализирующаяся на растениеводстве, производстве и переработке мяса скота и птицы.

Агропромышленный комплекс

Основа экономики сельского поселения «Палевицы» Сыктывдинского района составляет сельскохозяйственное производство.

Основной задачей развития сельского хозяйства является обеспечение населения продукцией сельского хозяйства, производимого на территории поселения.

Для сохранения использования земель в сельскохозяйственных целях, в том числе для производства товарной продукции, необходимо выполнить широкомасштабные мероприятия по восстановлению и развитию сельскохозяйственной отрасли - разработка и принятие соответствующих государственных и муниципальных целевых программ. Анализ деятельности субъектов сельскохозяйственной деятельности может быть осуществлен на основе комплексного сравнения, при проведении специальных исследований, которые позволят дать рекомендации по совершенствованию управления и финансовому оздоровлению. Рассмотрим данный сектор с точки зрения их социальной функции: обеспечения занятости сельского населения и обеспечения продовольственной безопасности региона.

На территории сельского поселения «Палевицы» расположены особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья, установленные постановлением правительства Республики Коми от 8 октября 2013г. № 390 «Об установлении перечня особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения на территории Республики Коми, использование которых для других целей не допускается».

Таблица 8 – Перечень особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий

| N п/п | Кадастровый номер земельного участка и его кадастровая стоимость | Информация о собственнике, пользователе земельного участка | Местоположение земельного участка | Основание включения сельскохозяйственных угодий в перечень особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий | Площадь земельного участка (кв.м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11:04:0101001:21, 146 637 руб. | СПК "Палевицы" (общая долевая собственность граждан) | Республика Коми, Сыктывдинский район, д. Тупицыно (Ивановские пашни) | с/х угодья с высоким и повышенным плодородием почв | 193 682 |
|  |  |  |  | искусственно осушаемые с/х угодья |  |
|  | 11:04:0101001:22, 234 285 руб. | СПК "Палевицы" (общая долевая собственность граждан) | Республика Коми, Сыктывдинский район, д. Тупицыно (Ивановские пашни) | с/х угодья с высоким и повышенным плодородием почв | 309 451 |
|  |  |  |  | искусственно осушаемые с/х угодья |  |
|  | 11:04:0101001:23, 131 881 руб. | СПК "Палевицы" (общая долевая собственность граждан) | Республика Коми, Сыктывдинский район, д. Тупицыно (Ивановские пашни) | с/х угодья с высоким и повышенным плодородием почв | 174 192 |
|  |  |  |  | искусственно осушаемые с/х угодья |  |
|  | 11:04:0101001:24, 102 189 руб. | СПК "Палевицы" (общая долевая собственность граждан) | Республика Коми, Сыктывдинский район, д. Тупицыно (Ивановские пашни) | с/х угодья с высоким и повышенным плодородием почв | 134 974 |
|  |  |  |  | искусственно осушаемые с/х угодья |  |
|  | 11:04:0101001:25, 67 738 руб. | СПК "Палевицы" (общая долевая собственность граждан) | Республика Коми, Сыктывдинский район, д. Тупицыно (Ивановские пашни) | с/х угодья с высоким и повышенным плодородием почв | 89 471 |
|  |  |  |  | искусственно осушаемые с/х угодья |  |
|  | 11:04:0101001:26, 39 110 руб. | СПК "Палевицы" (общая долевая собственность граждан) | Республика Коми, Сыктывдинский район, д. Тупицыно (Ивановские пашни) | с/х угодья с высоким и повышенным плодородием почв | 51 657 |
|  |  |  |  | искусственно осушаемые с/х угодья |  |
|  | 11:04:0101001:27, 304 194 руб. | СПК "Палевицы" (общая долевая собственность граждан) | Республика Коми, Сыктывдинский район, д. Тупицыно (Ивановские пашни) | с/х угодья с высоким и повышенным плодородием почв | 401 789 |
|  |  |  |  | искусственно осушаемые с/х угодья |  |
|  | 11:04:0101001:28, 39 018 руб. | СПК "Палевицы" (общая долевая собственность граждан) | Республика Коми, Сыктывдинский район, д. Тупицыно (Ивановские пашни) | с/х угодья с высоким и повышенным плодородием почв | 51 536 |
|  |  |  |  | искусственно осушаемые с/х угодья |  |
|  | 11:04:0101001:29, 36 766 руб. | СПК "Палевицы" (общая долевая собственность граждан) | Республика Коми, Сыктывдинский район, д. Тупицыно (Ивановские пашни) | с/х угодья с высоким и повышенным плодородием почв | 48 562 |
|  |  |  |  | искусственно осушаемые с/х угодья |  |
|  | 11:04:0101001:30, 197 593 руб. | СПК "Палевицы" (общая долевая собственность граждан) | Республика Коми, Сыктывдинский район, д. Ивановка (Ивановское ДКП) | с/х угодья с высоким и повышенным плодородием почв | 260 987 |
|  |  |  |  | искусственно осушаемые с/х угодья |  |
|  | 11:04:0101001:31, 299 693 руб. | СПК "Палевицы" (общая долевая собственность граждан) | Республика Коми, Сыктывдинский район, д. Ивановка (Ивановское ДКП) | с/х угодья с высоким и повышенным плодородием почв | 395 843 |
|  |  |  |  | искусственно осушаемые с/х угодья |  |
|  | 11:04:0101001:32, 154 665 руб. | СПК "Палевицы" (общая долевая собственность граждан) | Республика Коми, Сыктывдинский район, д. Ивановка (Паль-лос I, II) | с/х угодья с высоким и повышенным плодородием почв | 204 286 |
|  |  |  |  | искусственно осушаемые с/х угодья |  |
|  | 11:04:0101001:33, 189 689 руб. | СПК "Палевицы" (общая долевая собственность граждан) | Республика Коми, Сыктывдинский район, д. Ивановка (Паль-лос I, II) | с/х угодья с высоким и повышенным плодородием почв | 250 547 |
|  |  |  |  | искусственно осушаемые с/х угодья |  |
|  | 11:04:0101001:34, 43 401 руб. | СПК "Палевицы" (общая долевая собственность граждан) | Республика Коми, Сыктывдинский район, д. Ивановка (Паль-лос I, II) | с/х угодья с высоким и повышенным плодородием почв | 57 325 |
|  |  |  |  | искусственно осушаемые с/х угодья |  |
|  | 11:04:0101001:35, 7 617 руб. | СПК "Палевицы" (общая долевая собственность граждан) | Республика Коми, Сыктывдинский район, д. Ивановка (Паль-лос I, II) | с/х угодья с высоким и повышенным плодородием почв | 10 061 |
|  |  |  |  | искусственно осушаемые с/х угодья |  |
|  | 11:04:0101001:36, 57 341 руб. | СПК "Палевицы" (общая долевая собственность граждан) | Республика Коми, Сыктывдинский район, д. Тупицыно (Паль-лос I, II) | с/х угодья с высоким и повышенным плодородием почв | 75 738 |
|  |  |  |  | искусственно осушаемые с/х угодья |  |
|  | 11:04:0101001:37, 68 937 руб. | СПК "Палевицы" (общая долевая собственность граждан) | Республика Коми, Сыктывдинский район, д. Тупицыно (Паль-лос I, II) | с/х угодья с высоким и повышенным плодородием почв | 91 054 |
|  |  |  |  | искусственно осушаемые с/х угодья |  |
|  | 11:04:0101001:38, 54 494 руб. | СПК "Палевицы" (общая долевая собственность граждан) | Республика Коми, Сыктывдинский район, д. Тупицыно (Паль-лос I, II) | с/х угодья с высоким и повышенным плодородием почв | 71 977 |
|  |  |  |  | искусственно осушаемые с/х угодья |  |
|  | 11:04:0101001:39, 9 776 руб. | СПК "Палевицы" (общая долевая собственность граждан) | Республика Коми, Сыктывдинский район, д. Тупицыно (Паль-лос I, II) | с/х угодья с высоким и повышенным плодородием почв | 12 913 |
|  |  |  |  | искусственно осушаемые с/х угодья |  |
|  | 11:04:0101001:40, 41 618 руб. | СПК "Палевицы" (общая долевая собственность граждан) | Республика Коми, Сыктывдинский район, д. Тупицыно (Паль-лос I, II) | с/х угодья с высоким и повышенным плодородием почв | 54 970 |
|  |  |  |  | искусственно осушаемые с/х угодья |  |
|  | 11:04:0101001:41, 143 679 руб. | СПК "Палевицы" (общая долевая собственность граждан) | Республика Коми, Сыктывдинский район, д. Тупицыно (Паль-лос I, II) | с/х угодья с высоким и повышенным плодородием почв | 189 775 |
|  |  |  |  | искусственно осушаемые с/х угодья |  |
|  | 11:04:0101001:42, 128 227 руб. | СПК "Палевицы" (общая долевая собственность граждан) | Республика Коми, Сыктывдинский район, д. Сотчемвыв (Сотчемские пашни) | с/х угодья с высоким и повышенным плодородием почв | 169 366 |
|  |  |  |  | искусственно осушаемые с/х угодья |  |
|  | 11:04:0101001:43, 72 697 руб. | СПК "Палевицы" (общая долевая собственность граждан) | Республика Коми, Сыктывдинский район, д. Сотчемвыв (Сотчемские пашни) | с/х угодья с высоким и повышенным плодородием почв | 96 021 |
|  |  |  |  | искусственно осушаемые с/х угодья |  |
|  | 11:04:0101001:44, 54 320 руб. | СПК "Палевицы" (общая долевая собственность граждан) | Республика Коми, Сыктывдинский район, д. Сотчемвыв (Сотчемские пашни) | с/х угодья с высоким и повышенным плодородием почв | 71 747 |
|  |  |  |  | искусственно осушаемые с/х угодья |  |
|  | 11:04:0101001:45, 119 171 руб. | СПК "Палевицы" (общая долевая собственность граждан) | Республика Коми, Сыктывдинский район, д. Сотчемвыв (Сотчемские пашни) | с/х угодья с высоким и повышенным плодородием почв | 157 404 |
|  |  |  |  | искусственно осушаемые с/х угодья |  |
|  | 11:04:0101001:46, 98 707 руб. | СПК "Палевицы" (общая долевая собственность граждан) | Республика Коми, Сыктывдинский район, д. Сотчемвыв (Сотчемские пашни) | с/х угодья с высоким и повышенным плодородием почв | 130 375 |
|  |  |  |  | искусственно осушаемые с/х угодья |  |
|  | 11:04:0101001:47, 124 800 руб. | СПК "Палевицы" (общая долевая собственность граждан) | Республика Коми, Сыктывдинский район, д. Сотчемвыв (Сотчемские пашни) | с/х угодья с высоким и повышенным плодородием почв | 164 840 |
|  |  |  |  | искусственно осушаемые с/х угодья |  |
|  | 11:04:0101001:48, 613 440 руб. | СПК "Палевицы" (общая долевая собственность граждан) | Республика Коми, Сыктывдинский район, д. Сотчемвыв (Сотчемские пашни) | с/х угодья с высоким и повышенным плодородием почв | 810 250 |
|  |  |  |  | искусственно осушаемые с/х угодья |  |
|  | 11:04:0101001:49, 5 466 руб. | СПК "Палевицы" (общая долевая собственность граждан) | Республика Коми, Сыктывдинский район, д. Сотчемвыв (Сотчемские пашни) | с/х угодья с высоким и повышенным плодородием почв | 7 219 |
|  |  |  |  | искусственно осушаемые с/х угодья |  |
|  | 11:04:0101001:50, 123 587 руб. | СПК "Палевицы" (общая долевая собственность граждан) | Республика Коми, Сыктывдинский район, д. Сотчемвыв (Сотчемские пашни) | с/х угодья с высоким и повышенным плодородием почв | 163 237 |
|  |  |  |  | искусственно осушаемые с/х угодья |  |
|  | 11:04:0101001:51, 775 607 руб. | СПК "Палевицы" (общая долевая собственность граждан) | Республика Коми, Сыктывдинский район, д. Сотчемвыв (Сотчемские пашни) | с/х угодья с высоким и повышенным плодородием почв | 1 024 445 |
|  |  |  |  | искусственно осушаемые с/х угодья |  |
|  | 11:04:0101001:52, 37 009 руб. | СПК "Палевицы" (общая долевая собственность граждан) | Республика Коми, Сыктывдинский район, д. Сотчемвыв (Сотчемские пашни) | искусственно осушаемые с/х угодья | 48 882 |
|  | 11:04:0101001:53, 5 846 руб. | СПК "Палевицы" (общая долевая собственность граждан) | Республика Коми, Сыктывдинский район, д. Сотчемвыв (Сотчемские пашни) | искусственно осушаемые с/х угодья | 7 722 |
|  | 11:04:0101001:54, 454 962 руб. | СПК "Палевицы" (общая долевая собственность граждан) | Республика Коми, Сыктывдинский район, с. Палевицы (Палевицкие пашни) | с/х угодья с высоким и повышенным плодородием почв | 600 927 |
|  |  |  |  | искусственно осушаемые с/х угодья |  |
|  | 11:04:0101001:55, 56 857 руб. | СПК "Палевицы" (общая долевая собственность граждан) | Республика Коми, Сыктывдинский район, д. Сотчемвыв (Палевицкие пашни) | с/х угодья с высоким и повышенным плодородием почв | 75 098 |
|  |  |  |  | искусственно осушаемые с/х угодья |  |
|  | 11:04:0101001:56, 42 193 руб. | СПК "Палевицы" (общая долевая собственность граждан) | Республика Коми, Сыктывдинский район, с. Палевицы (Палевицкие пашни) | с/х угодья с высоким и повышенным плодородием почв | 55 730 |
|  |  |  |  | искусственно осушаемые с/х угодья |  |
|  | 11:04:0101001:57, 107 073 руб. | СПК "Палевицы" (общая долевая собственность граждан) | Республика Коми, Сыктывдинский район, с. Палевицы (Палевицкие пашни) | с/х угодья с высоким и повышенным плодородием почв | 141 425 |
|  |  |  |  | искусственно осушаемые с/х угодья |  |
|  | 11:04:0101001:58, 40 964 руб. | СПК "Палевицы" (общая долевая собственность граждан) | Республика Коми, Сыктывдинский район, с. Палевицы (Палевицкие пашни) | с/х угодья с высоким и повышенным плодородием почв | 54 106 |
|  |  |  |  | искусственно осушаемые с/х угодья |  |
|  | 11:04:0101001:59, 15 545 руб. | СПК "Палевицы" (общая долевая собственность граждан) | Республика Коми, Сыктывдинский район, с. Палевицы (Палевицкие пашни) | с/х угодья с высоким и повышенным плодородием почв | 20 532 |
|  |  |  |  | искусственно осушаемые с/х угодья |  |
|  | 11:04:0101001:60, 67 332 руб. | СПК "Палевицы" (общая долевая собственность граждан) | Республика Коми, Сыктывдинский район, с. Палевицы (Палевицкие пашни) | с/х угодья с высоким и повышенным плодородием почв | 88 934 |
|  |  |  |  | искусственно осушаемые с/х угодья |  |
|  | 11:04:0101001:61, 174 393 руб. | СПК "Палевицы" (общая долевая собственность граждан) | Республика Коми, Сыктывдинский район, с. Палевицы (Палевицкие пашни) | с/х угодья с высоким и повышенным плодородием почв | 230 344 |
|  |  |  |  | искусственно осушаемые с/х угодья |  |
|  | 11:04:0101001:62, 209 708 руб. | СПК "Палевицы" (общая долевая собственность граждан) | Республика Коми, Сыктывдинский район, с. Палевицы (Палевицкие пашни) | с/х угодья с высоким и повышенным плодородием почв | 276 988 |
|  |  |  |  | искусственно осушаемые с/х угодья |  |
|  | 11:04:0101001:63, 66 439 руб. | СПК "Палевицы" (общая долевая собственность граждан) | Республика Коми, Сыктывдинский район, с. Палевицы (Палевицкие пашни) | с/х угодья с высоким и повышенным плодородием почв | 87 755 |
|  |  |  |  | искусственно осушаемые с/х угодья |  |
|  | 11:04:0101001:64, 56 598 руб. | СПК "Палевицы" (общая долевая собственность граждан) | Республика Коми, Сыктывдинский район, с. Палевицы (Палевицкие пашни) | с/х угодья с высоким и повышенным плодородием почв | 74 756 |
|  |  |  |  | искусственно осушаемые с/х угодья |  |
|  | 11:04:0101001:65, 170 760 руб. | СПК "Палевицы" (общая долевая собственность граждан) | Республика Коми, Сыктывдинский район, с. Палевицы (Палевицкие пашни) | с/х угодья с высоким и повышенным плодородием почв | 225 545 |
|  |  |  |  | искусственно осушаемые с/х угодья |  |
|  | 11:04:0101001:66, 65 498 руб. | СПК "Палевицы" (общая долевая собственность граждан) | Республика Коми, Сыктывдинский район, с. Палевицы (Палевицкие пашни) | с/х угодья с высоким и повышенным плодородием почв | 86 512 |
|  |  |  |  | искусственно осушаемые с/х угодья |  |
|  | 11:04:0101001:70, 17 572 руб. | СПК "Палевицы" (общая долевая собственность граждан) | Республика Коми, Сыктывдинский район, с. Палевицы (Паль-лос I, II) | искусственно осушаемые с/х угодья | 23 210 |
|  | 11:04:0101001:71, 18 945 руб. | СПК "Палевицы" (общая долевая собственность граждан) | Республика Коми, Сыктывдинский район, с. Палевицы (Паль-лос I, II) | искусственно осушаемые с/х угодья | 25 023 |
|  | 11:04:0101001:72, 16 513 руб. | СПК "Палевицы" (общая долевая собственность граждан) | Республика Коми, Сыктывдинский район, с. Палевицы (Паль-лос I, II) | искусственно осушаемые с/х угодья | 21 811 |
|  | 11:04:0101001:73, 14 944 руб. | СПК "Палевицы" (общая долевая собственность граждан) | Республика Коми, Сыктывдинский район, с. Палевицы (Паль-лос I, II) | искусственно осушаемые с/х угодья | 19 739 |
|  | 11:04:0101001:74, 55 255 руб. | СПК "Палевицы" (общая долевая собственность граждан) | Республика Коми, Сыктывдинский район, с. Палевицы (Паль-лос I, II) | искусственно осушаемые с/х угодья | 72 982 |
|  | 11:04:0101001:75, 92 418 руб. | СПК "Палевицы" (общая долевая собственность граждан) | Республика Коми, Сыктывдинский район, с. Палевицы (Паль-лос I, II) | искусственно осушаемые с/х угодья | 122 068 |
|  | 11:04:0101001:76, 54 516 руб. | СПК "Палевицы" (общая долевая собственность граждан) | Республика Коми, Сыктывдинский район, с. Палевицы (Паль-лос I, II) | искусственно осушаемые с/х угодья | 72 066 |
|  | 11:04:0101001:77, 128 337 руб. | СПК "Палевицы" (общая долевая собственность граждан) | Республика Коми, Сыктывдинский район, с. Палевицы (Паль-лос I, II) | искусственно осушаемые с/х угодья | 169 511 |
|  | 11:04:0101001:78, 7 670 руб. | СПК "Палевицы" (общая долевая собственность граждан) | Республика Коми, Сыктывдинский район, с. Палевицы (Паль-лос I, II) | искусственно осушаемые с/х угодья | 10 131 |
|  | 11:04:0101001:79, 6 582 руб. | СПК "Палевицы" (общая долевая собственность граждан) | Республика Коми, Сыктывдинский район, с. Палевицы (Паль-лос I, II) | искусственно осушаемые с/х угодья | 8 694 |
|  | 11:04:0101001:80, 7 239 руб. | СПК "Палевицы" (общая долевая собственность граждан) | Республика Коми, Сыктывдинский район, с. Палевицы (Паль-лос I, II) | искусственно осушаемые с/х угодья | 9 561 |
|  | 11:04:0101001:81, 119 375 руб. | СПК "Палевицы" (общая долевая собственность граждан) | Республика Коми, Сыктывдинский район, с. Палевицы (Паль-лос I, II) | искусственно осушаемые с/х угодья | 157 674 |
|  | 11:04:0101001:82, 11 375 руб. | СПК "Палевицы" (общая долевая собственность граждан) | Республика Коми, Сыктывдинский район, с. Палевицы (Паль-лос I, II) | искусственно осушаемые с/х угодья | 15 024 |
|  | 11:04:0101001:83, 8 849 руб. | СПК "Палевицы" (общая долевая собственность граждан) | Республика Коми, Сыктывдинский район, с. Палевицы (Паль-лос I, II) | искусственно осушаемые с/х угодья | 11 688 |
|  | 11:04:0101001:84, 13 727 руб. | СПК "Палевицы" (общая долевая собственность граждан) | Республика Коми, Сыктывдинский район, с. Палевицы (Паль-лос I, II) | искусственно осушаемые с/х угодья | 18 131 |

На территории сельского поселения действует сельскохозяйственная производственная компания «Палевицы», расположенная в с. Палевицы, Центральная Усадьба, 8. Основным видом деятельности является растениеводство.

Наряду с увеличением посевных площадей проводится целенаправленная работа по повышению урожайности сельскохозяйственных культур. Повсеместно внедряются энергосберегающие технологии с применением посевных, кормозаготовительных и уборочных комплексов.

Таблица 10 – Динамика СПК «Палевицы»

| Характеристика | 2010 г. | 2012 г. | 2013 г. | План на 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая посевная площадь | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 |
| Производство зерна, тыс. тонн | - | - | - | - |
| Производство зерна, тыс. тонн | 1876 | 1554 | 1160 | 1260 |
| Производство мяса скота и птицы, тыс. тонн | 61 | 56,5 | 57,4 | 58 |
| Общее поголовье всего скота | 741 | 695 | 652 | 652 |

В 2009 году в СПК «Палевицы» Сыктывдинского района Республики Коми состоялось открытие коровника, позволяющего вместить более 240 голов крупного рогатого скота. Ферма создана на базе заброшенного когда-то животноводческого комплекса. На новом объекте работает современное холодильное оборудование, молокопровод из нержавеющей стали, механизированная раздач корма и система уборки продуктов жизнедеятельности животных. На базе СПК внедрена современная технологии выращивания и хранения овощей открытого грунта.

На территории сельского поселения «Палевицы» крестьянские фермерские хозяйства отсутствуют.

В настоящее время основная часть мяса и всё молоко производится в личных подсобных хозяйствах. Количество скота и птицы в  хозяйствах населения отображены в таблице 11.

Таблица 11 - Поголовье скота  и птицы

| Характеристика | 2006г. | 2008г. | 2009г. | 2010г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Палевицы |
| Поголовье крупнорогатого скота | 42 | 64 | 56 | 50 | 45 | 17 | 19 |
| Поголовье свиней | 1 | 6 | 29 | 55 | 20 | 3 | 4 |
| Поголовье овец и коз | 26 | 1 | - | - | - | 4 | 19 |
| Поголовье птицы | 11 | 11 | 45 | 48 | 45 | 44 | 64 |
| д. Ивановка |
| Поголовье крупнорогатого скота | 14 | 27 | 21 | 15 | 15 | 7 | 14 |
| Поголовье свиней | 2 | 7 | 10 | 12 | 9 | 4 | 10 |
| Поголовье овец и коз | 8 | 6 | 5 | 4 | 1 | - | 4 |
| Поголовье птицы | - | 3 | - | - | 16 | - | 25 |
| д. Гавриловка |
| Поголовье крупнорогатого скота | 14 | 4 | 6 | 2 | 2 | - | - |
| Поголовье свиней | 5 | 5 | 7 | 8 | 3 | - | 2 |
| Поголовье овец и коз | 4 | - | - | 1 | - | -- | - |
| Поголовье птицы | - | - | - | - | 5 | 29 | 17 |
| д. Сотчемвыв |
| Поголовье крупнорогатого скота | 15 | 23 | 21 | 24 | 33 | 17 | 19 |
| Поголовье свиней | - | - | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| Поголовье овец и коз | 8 | 1 | - | - | - | 4 | 19 |
| Поголовье птицы | 15 | 11 | 45 | 48 | 45 | 44 | 64 |
| д. Тупицыно |
| Поголовье крупнорогатого скота | 2 | - | - | 1 | - | - | - |
| Поголовье свиней | - | - | - | - | - | - | - |
| Поголовье овец и коз | 4 | 2 | - | - | - | - | - |
| Поголовье птицы | - | - | 10 | - | - | - | - |

При сохранении преимущественно традиционного производственного сектора – сельскохозяйственного (животноводство, растениеводство), предлагается усиление роли перерабатывающего сектора – первичной переработки сельхоз продукции, пищевой промышленности, сопутствующих видов деятельности, в том числе обеспечивающих безотходное производство при использовании попутно получаемые отходы производства. Учитывая имеющийся научный потенциал, возможно развитие аграрного сектора на инновационной основе, что повысит конкурентно способность отрасли.

Необходимо повысить уровень эффективного и рационального использования сельскохозяйственных земель за счет:

- вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемых земель;

- оптимизации структуры пашни в соответствии с особенностями агроклиматической зоны;

- совершенствования структуры посевных площадей в соответствии с требованиями рациональной системы севооборотов;

- применения продуктивного высококачественного семенного материала;

- перехода на трудосберегающие прогрессивные технологии;

- формирование эффективного кадрового потенциала.

Для предотвращения деградации плодородия пахотных земель и его воспроизводства необходимо восстанавливать систему севооборотов, систему применения минеральных и органических удобрений, проведения противоэрозионных, лесозащитных и мелиоративных работ.

С целью создания условий для устойчивого развития сельских территорий, ускорения темпов роста объемов сельскохозяйственного производства на основе повышения его конкурентоспособности разработана долгосрочная муниципальная целевая программа «Развитие сельского хозяйства на территории муниципального района «Сыктывдинский» (2013-2015 гг.)» утвержденная постановлением администрации МО МР «Сыктывдинский» от 05.12.2012 №12/3024.

На базе сельскохозяйственного производственного кооператива «Палевицы» планируется:

- Строительство новой фермы в д. Сотчемвыв по современным технологиям содержания и обслуживания животных, что позволит повысить производительность и качество продукции. Для реализации молока по более приемлемой цене и расширение рынка сбыта, при строительстве фермы планируется построить цех по переработке молока.

- Строительство молочного комплекса: с. Палевицы - на 400 голов.

Для увеличения рентабельности реализации картофеля планируется строительство  линии по предпродажной подготовке картофеля и овощей (сухая чистка, взвешивание, фасовка).

Промышленное производство

По состоянию на 01.01.2014г. промышленных предприятий на территории сельского поселения нет.

На расчетный срок проектом предлагается организация производственной зоны. Развитие лесного комплекса связывается с наличием перспективных лесных участков расположенных в Сыктывдинском и Чернамском лесничествах.

Предлагается создание пилорам в районе д. Ивановка.

Малое и среднее предпринимательство

Малое и среднее предпринимательство является важнейшей и составной частью экономики сельского поселения, сформировалось как динамично развивающийся сектор экономики, надежная налогооблагаемая база, источник создания новых рабочих мест.

В настоящее время малое предпринимательство играет заметную роль в экономике страны, а в малых населенных пунктах, куда крупные сети бизнеса добираются крайне редко, имеет еще большое значение. Малое предпринимательство может быть организовано в виде семейного бизнеса, или расширенного предприятия с нанимаемым персоналом. На сегодняшний день эта форма бизнеса не приносит огромной прибыли и порой работает на самовыживании.

На территории сельского поселения «Палевицы» на 01.01.2014 располагаются 8 торговых объекта, данные  перечислены в таблице 12.

Таблица 12 - Перечень объектов малого и среднего предпринимательства

| Наименование объекта | Адрес (юридический, фактический) | Вид деятельности (краткое описание) |
| --- | --- | --- |
| ПО «Сыктывдин» | с. Палевицы, ул. Советская, д. 41 | магазин – пекарня |
| ЧП «Эффект-продукт» | с. Палевицы, ул. Советская, д. 24а | торговый павильон |
| ЧП Цывунина | с. Палевицы, ул. Советская, д. 24 | магазин |
| ЧП Некрасова | д. Ивановка, ул. Северная, д. 41 | магазин |
| ПО «Сыктывдин» | с. Палевицы, Центральная Усадьба, д. 5 | магазин |
| ПО «Сыктывдин» | д. Сотчемвыв, ул. Береговая, д. 68 | магазин |
| ЧП Некрасова | с. Палевицы, ул. Советская, д. 50а | магазин |
| ПО «Рассвет» | с. Палевицы, ул. Советская, д. 43 | магазин |

Для открытия новых организаций, расширения производства в действующих организациях, увеличения числа работающих и индивидуальных предпринимателей необходимо создание благоприятного правового и инвестиционного климата для развития бизнеса, создание соответствующей инфраструктуры, выравнивание условий ведения предпринимательской деятельности через принятие и реализацию соответствующих нормативных правовых актов и программ, финансируемых как за счет бизнеса– инвесторов, так и за счет средств местных бюджетов.

Для поддержки малого и среднего предпринимательства на территории Сыктывдинского района реализуется долгосрочная муниципальная целевая программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района «Сыктывдинский» (2013 - 2015 годы)».

Цель программы: стимулирование развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Сыктывдинский» - как одного из приоритетных направлений социально-экономического развития муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский»

Задачи Программы:

- Содействие повышению профессионального уровня граждан, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства;

- Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;

- Оказание информационной поддержки малого предпринимательства;

- Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства;

- Оказание маркетинговой поддержки малому и среднему предпринимательству.

Согласно Перечня поручений Президента  Российской Федерации от 08 апреля 2008 года № Пр-582, пункт 9б, для создания благоприятных условий по реализации прав граждан на территории муниципального образования необходимо развивать предпринимательскую деятельность, чтобы каждый житель имел возможность испытать себя в роли предпринимателя, эффективнее использовать собственные денежные средства, получить доступ к производственным ресурсам.

Цель развития и поддержки малого и среднего предпринимательства – создание новых рабочих мест, насыщение рынка  товарами и услугами, увеличение налоговых поступлений в бюджет.

Основными задачами являются:

- поддержка малого предпринимательства,

- расширение сферы услуг,

- трудоустройство безработных,

- увеличение ассортимента товаров, пользующихся спросом у населения.

В структуре предпринимательства большую долю составляют предприятия торговли и общественного питания. Наименьшую долю составляют промышленные предприятия.

Основным препятствием для развития малого бизнеса является недостаточность собственных средств, сложность получения банковских кредитов и отсутствие должной защиты прав и интересов.

Генпланом предлагается предоставление земельного участка в целях создания объекта недвижимости для субъекта малого предпринимательства под строительство кафе в с. Палевицы.

Из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что у муниципального образования имеются большие возможности для дальнейшего развития. Это земельные ресурсы и обеспеченность рабочей силой. Поэтому администрации муниципального образования, используя предоставленные Правительством РФ возможности в рамках осуществления программ, необходимо внести предложения по их реализации в границах муниципального образования.

Основные направления экономического развития

Главная (стратегическая) цель - обеспечение устойчивого роста качества жизни населения муниципального образования на основе активного использования экономического потенциала в условиях долгосрочной стабильности и предсказуемости условий экономического развития всех хозяйствующих субъектов.

Для реализации цели необходимо решение следующих задач:

- обеспечение стабильности и устойчивости бюджетной  системы муниципального образования муниципального  района с учетом принципа сбалансированности, достоверности, результативности и эффективности использования бюджетных средств;

- создание условий для развития новых производств, повышение инвестиционной привлекательности муниципального района для реализации проектов агропромышленного комплекса и производства товаров народного потребления;

- создание условий для развития малого и среднего бизнеса;

- создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на потребительские товары и услуги;

- эффективное вложение средств в систему предоставления социальных услуг населению  муниципального района, повышение качества и доступности услуг, а также сохранение и оптимизация сети бюджетных учреждений;

- снижение уровня безработицы, принятие эффективных решений по проблемам занятости населения;

- повышение качества и надежности предоставляемых жилищно-коммунальных услуг , обеспечение доступности этих услуг для всех категорий населения, а также  снижение издержек в этой сфере;

- сохранение благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и природных ресурсов в целях удовлетворения нынешнего и будущих поколений;

- повышение качества образовательных услуг, внедрение инноваций в сфере образования;

- осуществление основных мероприятий реформирования системы местного самоуправления;

- поддержка развития сельского и лесного хозяйств, создание перерабатывающих производств;

- привлечение инвестиций в основные фонды предприятий;

- развитие туризма и народных художественных промыслов.

Конкурентные преимущества и недостатки социально-экономического развития  муниципального образования представлены в следующей таблице:

| Фактор | Преимущества | Недостатки |
| --- | --- | --- |
| Географическое положение | расположение в относительной близости от административного, промышленного, финансового и научного центра - столицы республики (г. Сыктывкар); нацеленность производства на республиканский и российский рынки; большой неосвоенный потенциал для развития сети баз отдыха, досуговых услуг населению | недостаточно развитое транспортное сообщение с отдалёнными населёнными пунктами; относительная изолированность от сети железнодорожных и водных путей; низкая доля экспортных операций на предприятиях района; |
| Потенциал природных ресурсов района | умеренный климат; широкий диапазон сырьевых ресурсов: леса, пресной воды, др.; наличие лесных ресурсов - потенциал для развития лесозаготовки, сельского хозяйства и промышленного производства; экологически чистый район; множество озер и водных объектов дают возможность для развития рыбоводческого производства | часть земель в границах муниципального района не имеют стратегического плана их использования; невысокая интенсивность использования земель в сельском хозяйстве района |
| Демографический потенциал и рынок труда населения | низкая социальная конфликтность; численность населения трудоспособного возраста составляет 47% | в структуре населения наблюдается преобладание людей преклонного возраста, низкая доля детей и подростков; миграция активной части молодёжи в г. Сыктывкар и другие регионы России |
| Экономический потенциал | наличие свободных промышленных мощностей и территорий с инженерной структурой; наличие энергоресурсов; наличие свободной рабочей силы; наличие на территории рекреационных зон с привлекательной природной средой и водными массивами; наличие инфраструктуры для развития народных художественных промыслов и ремёсел; наличие инвестиционных проектов. | изношенность основных и производственных фондов предприятий района; недостаточная развитость малого и среднего бизнеса; наличие бесхозяйного имущества на территории района; отсутствие инфраструктуры туризма в рекреационных зонах дотационность бюджета муниципального образования |
| Инвестиционный климат | привлекательность района для инвесторов: выгодное географическое расположение, через район проходит железнодорожная ветвь, федеральная автомобильная дорога «Вятка». развитая инфраструктура в области транспорта, коммуникаций и энергетики: имеются транспортные организации, обеспечивающие пассажирские и грузовые перевозки. практически все населенные пункты обеспечены телефонной связью. В районе действуют несколько телефонных компаний, которые предоставляют полный набор услуг связи, включая Интернет. по территории Сыктывдинского района проходят газопроводы. наличие трудовых резервов и квалифицированных кадров наличие свободных земельных площадок под строительство новых предприятий. стабильное финансово-экономическое положение района. наличие развитых финансовых институтов: действуют филиалы крупнейших банков России, среди которых «Сбербанк», «Россельхозбанк». ежегодно в районе вводятся новые социальные объекты: жилые дома, газопроводы, спортивные сооружения, разводящие сети водоснабжения, проводится реконструкция образовательных учреждений района. историческое и культурное достояние района. заинтересованность администрации района в стабилизации существующих и развитии новых производств и отраслей экономики; низкая арендная плата за использование муниципальной собственности (недвижимости) | отсутствие финансирования мероприятий по поддержке предпринимательства |
| Потенциал социальной сферы | положительная динамика в обеспеченности жилой и общей площадью на 1 человека; реализация национальных проектов в образовании, здравоохранении, жилищном строительстве и АПК, которая позволила значительно модернизировать эти сферы; высокая степень социальной защищенности граждан; образовательные учреждения района обеспечивают условия для непрерывного образования и разностороннего развития личности | недостаточная материальная база учреждений здравоохранения, культуры; отсутствие в сельских поселениях предприятий бытового обслуживания; низкое качество жизни и сферы услуг в сельских поселениях; незаинтересованность молодых специалистов работать на селе |
| Историко-культурный потенциал | наличие системы клубов, музеев на территории района, а также памятников истории, культуры; сохранение народных традиций ремесел, народного зодчества | отсутствие программ восстановления исторических памятников и развития культуры |
| Жилищная сфера | возможность индивидуального жилищного строительства (малоэтажного) строительства; наличие собственных строительных материалов (лес); возможность многоэтажного строительства | рост задолженности населения по оплате услуг ЖКХ; высокий износ и аварийное состояние сетей; низкое качество услуг ЖКХ |
| Инженерная инфраструктура | перевод на газ системы теплоснабжения населённых пунктов района; строительство и реконструкция инженерных сетей | высокий износ инженерных коммуникаций; ресурсоемкие технологии получения тепла, высокие теплопотери в сетях |
| Градостроительное регулирование |  | отсутствие градостроительных планов населённых пунктов района |

Население и трудовые ресурсы

Возрастной, половой и национальный составы населения во многом определяют перспективы и проблемы рынка труда, а значит и производственный потенциал того или иного региона. Зная численность населения на определённый период, можно прогнозировать численность и структуру занятых в производстве, необходимые объёмы жилой застройки и социально-бытовой сферы.

Основными факторами, определяющими численность населения, является естественное движение (естественный прирост-убыль) населения, складывающееся из показателей рождаемости и смертности, а также механическое движение населения (миграция).

Численность населения сельского поселения «Палевицы» на 01.01.2014 по отчетным статистическим данным составляет 1172 человек. Все население является сельским.

Таблица 13 – Динамика численности населения сельского поселения «Палевицы»

| Показатель | Годы |
| --- | --- |
|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Численность населения на начало года | 1159 | 1183 | 1169 | 1172 |
| Число родившихся | 24 | 28 | 23 | - |
| Естественный прирост | 10 | 9 | 10 | - |
| Миграционный прирост (убыль) | 14 | -23 | -7 | - |

Примечание: исходные данные КОМИСТАТ

Динамика демографической ситуации в Сыктывдинском районе совпадает с тенденциями демографического развития Республики Коми - наблюдается увеличение численности населения.

Уровень рождаемости по поселению достаточно высокий, в 2013 году число родившихся составило 13 человек.

Демографическая структура района в настоящее время достаточно стабильна («прогрессивна») с позиции воспроизводства населения.

Таблица 14 – Сведения о рождаемости населения

| Наименование показателей | 1991г. | 1992г. | 1993г. | 1994г. | 1995г. | 1996г. | 1997г. | 1998г. | 1999г. | 2000г. | 2001г. | 2002г. | 2003г. | 2004г. | 2005г. | 2006г. | 2007г. | 2008г. | 2009г. | 2010г. | 2011г. | 2012г. | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Роди-лось | 13 | 18 | 14 | 6 | 21 | 13 | 9 | 11 | 12 | 17 | 22 | 10 | 17 | 17 | 9 | 13 | 19 | 22 | 13 | 19 | 17 | 13 | 13 |

Примечание: исходные данные администрации

Возрастная структура населения

Анализ населения проводится и по возрастной структуре населения, что очень важно для определения в перспективе обеспеченности отраслей народного хозяйства трудовыми ресурсами.

Трудовые ресурсы территории во многом предопределяют её социально-экономическое развитие. К трудовым ресурсам относится все экономически активное население административно-территориальной единицы.

Сложившаяся возрастная структура поселения: население младше трудоспособного возраста – 21,95 %, старше трудоспособного возраста – 30,80 %, доля населения трудоспособного возраста – 47,26 %.

Занятость населения

Огромное влияние на демографию оказывает также уровень занятости населения.

Таблица 15 - Занятость трудоспособного населения на 1 января 2014

| Отрасли экономики | Численность работающих, тыс. чел. |
| --- | --- |
|  | 2012г. | 2013г. | 2014г. |
| Сельскохозяйственного производства | 0,14 | 0,146 | 0,138 |
| Строительство | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Деревообрабатывающая | 0,011 | 0,013 | 0,016 |
| Внешний транспорт | 0,009 | 0,011 | 0,013 |
| Образование | 0,086 | 0,083 | 0,083 |
| Культура | 0,006 | 0,008 | 0,007 |
| Здравоохранение | 0,017 | 0,021 | 0,022 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 0,031 | 0,034 | 0,035 |
| Прочие градообразующие кадры | 0,141 | 0,158 | 0,162 |
| ИТОГО | 0,443 | 0,476 | 0,496 |

Примечание: исходные данные администрации

По трудоустройству незанятого населения на территории района в 2014 году реализуется "Программа содействия занятости населения муниципального образования муниципального района "Сыктывдинский" на 2012 - 2014 годы".

Уровень занятости может служить своеобразным индикатором благополучности сельского поселения, т.к. отражает перспективные ожидания населения. Проектом отмечается целесообразность создания мест приложения труда, как незанятому на сегодняшний день населению, так и населению, только вступающему в трудоспособный возраст.

Прогнозирование численности населения

Расчет численности населения проводится по коэффициенту естественного роста с  учетом предпосылок демографического роста и миграции.

Н = N * (1 + n / 100)Т,

где Н – расчетная численность населения;

N – численность населения существующая;

n – коэффициент ежегодного изменения;

Т – расчетный период.

Таблица 16 - Прогноз численности населения МО СП Палевицы, (чел.)

|  | Первая очередь 2019 год | Расчетный срок 2024 год | Перспектива 2039 |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Палевицы | 795 | 878 | 1181 |
| д. Ивановка | 318 | 369 | 497 |
| д. Сотчемвыв | 260 | 302 | 407 |
| д. Гавриловка | 124 | 144 | 194 |
| д. Тупицыно | 41 | 48 | 64 |
| пст. Пычим | 32 | 37 | 49 |
| ИТОГО | 1570 | 1778 | 2392 |

При расчете численности населения на расчетный срок учитывалось следующее:

1) возможность повышения численности населения при исполнении мероприятий по жилищному и социальному развитию;

2)  выполнение мероприятий программы по доступному жилью для граждан РФ.

При определении перспективной численности населения сельского поселения «Палевицы» на расчетный срок генерального плана учитывались не только демографические тенденции последнего десятилетия, но и следующие обстоятельства:

- вступление в строй многоквартирного дома для детей-сирот в с. Палевицы;

- расширение производственной сферы на территории поселения;

- улучшение общей социально-экономической ситуации  должно привести к уменьшению уровня смертности и, соответственно, увеличению продолжительности жизни.

Несмотря на то, что основным источником формирования прогнозной численности населения остается естественный прирост населения, который дает 2/3 составляющей от общей численности, наиболее динамичным компонентом прогнозной численности будет миграция населения.

Выводы:

- Длительное время наблюдается относительная стабильность численности населения сельского поселения «Палевицы».

- Вероятно, в дальнейшем будет иметь место увеличение численности населения. Следовательно, следует учитывать численное увеличение трудовых ресурсов и потребность в дополнительных социальных затратах на жизнедеятельность лиц подросткового возраста.

- Предполагаемая тенденция роста населения является главной причиной развития социальной сферы в сельском поселении. Существующие показатели естественного прироста населения позволяют рассчитывать на дальнейшее улучшение демографической ситуации.

Ближайшей задачей является поддержание и сдвиг основных демографических процессов в сторону улучшения, а затем, в дальнейшем, переход к естественному воспроизводству населения.

Мероприятия по улучшению демографической ситуации:

1)	Выполнение государственных программ по обеспечению доступным жильем, реформированию и модернизации ЖКХ.

2)	Модернизация производств, увеличение производственных площадей, которые повлекут: создание новых рабочих мест, привлечение в поселение кадров из других муниципальных образований, увеличение доходов населения.

3)	Развитие сферы туризма, которая также повлечет увеличение благосостояния жителей сельского поселения, рост количества рабочих мест.

4)	Создание предпосылок для развития малого предпринимательства.

5)	Поддержка и развитие социальной сферы, а именно:

— сохранение и развитие системы социального обеспечения населения;

— обеспечение качественной равнодоступной бесплатной медицинской помощью;

— создание условий для роста культурного уровня населения;

— усиление адресной поддержки социально незащищённых слоев населения.

6)	Оказание содействия переселению граждан в сельское поселение «Палевицы» из других регионов.

Жилищный фонд

Жилищное строительство является одной из основных характеристик развития территории. Темпы роста жилищного строительства отражают динамику, свойственную определенному периоду и служат данными для построения перспективного прогноза. Решение жилищной проблемы – один из основных факторов, влияющих на развитие социальной сферы.

Жилая застройка в среднем по сельскому поселению «Палевицы» представлена двухэтажными секционными жилыми домами, одно-двух этажными жилыми домами с приусадебными участками.

Обеспеченность жильем одного жителя, в среднем по сельскому поселению «Палевицы», составляет сегодня 30 кв. м.

с. Палевицы

Таблица 17 - Сведения о жилищной обеспеченности на 1 января 2014 г.

| Наименование показателей | 2014г. |
| --- | --- |
| Население, чел. | 720 |
| Жилищный фонд, тыс. м2 общей площади | 19,599 |
| Жилищная обеспеченность, м2 общ.пл./чел. | 27,2 |

Таблица 18 - Сведения  жилищного фонда по формам собственности на 01.01.2014г.

| Категория фонда | Общая площадь (тыс.м2) |
| --- | --- |
| Жилищный фонд – всего: | 19,599 |
| в том числе в собственности: частной, из нее: | - |
| граждан (личной) | 17,166 |
| юридических лиц | - |
| Государственной (фонд общественных организаций, предприятий и учреждений) | - |
| Муниципальной (фонд местных советов) | 2,433 |

Таблица 19 - Сведения  о  наличии жилищного фонда на 01.01.2014г.

| Наименование показателей | Общая площадь, (тыс.м2) | Число строений (ед.) | Число квартир, в строениях, ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилых помещений, всего: | 19,599 | 215 | 329 |
| Из них: - в одноквартирных жилых домах - в многоквартирных жилых домах - в блокированных жилых домах | 0,505 4,382 2,773 | 10 7 16 | 10 103 34 |
| - в усадебных жилых домах, всего: | 11,939 | 182 | 182 |

Таблица 20 - Сведения  об этажности жилищного фонда

| Категория фонда | Всего, тыс.кв.м | 1 эт-е | 2 эт-е | 3 эт-е | 4 эт-е |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилищный фонд – всего: | 19,599 | 12,931 | 6,668 | - | - |
| в том числе в собственности: | 19,599 | 12,931 | 6,668 | - | - |
| - частной граждан (личной) | 17,166 | 12,712 | 4,454 | - | - |
| - государственной | - | - | - | - | - |
| -муниципальной | 2,433 | 0,219 | 2,214 | - | - |

Таблица 21- Сведения  о  капитальности жилищного фонда

| Категория фонда | Всего (тыс.кв.м) | Каменные и кирпичные | Деревянные | Прочие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилищный фонд – всего: | 19,599 | 0,936 | 13,531 | 5,132 |
| в том числе в собственности: частной, из нее: | - | - | - | - |
| - граждан (личной) | 17,166 | 0,741 | 12,685 | 3,739 |
| - государственной (фонд общественных организаций, предприятий и учреждений) | - | - | - | - |
| - муниципальной (фонд местных советов) | 2,433 | 0,195 | 0,846 | 1,393 |

Таблица 22 - Сведения  по износу жилищного фонда

| Категория фонда | от 0% до 30% | Каменных | Деревянных (и прочие материалы) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | от 31% до 70% | Более 70% | от 31% до 65% | Более 65% |
| Жилищный фонд – всего: | - | 1,131 | - | 16,163 | 4,739 |
| в том числе в собственности: частной, из нее: | - | - | - | - | - |
| - граждан (личной) | - | 0.936 | - | 15.163 | 3.500 |
| - юридических лиц | - | - | - | - | - |
| - государственной (фонд общественных организаций, предприятий и учреждений) | - | - | - | - | - |
| - муниципальной (фонд местных советов) | - | 0.195 | - | 1.000 | 1.239 |

Таблица 23 - Сведения  о  благоустройстве жилищного фонда

| Наименование показателей | В том числе, оборудованная: |
| --- | --- |
|  | Всего | водопроводом | канализацией | центр. отоплением | горячим водоснабжением | газом | напольными э/плитами | ваннами (душем) | лифтами |
| Общая площадь жилых помещений (тыс.м2) | - | 6,538 | 6,538 | 3,885 | - | 5,539 | - | - | - |

Таблица 24 - Сведения вводимого жилья на 1 января

| Наименование показателей | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | Итого за период 2011-2014г.г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Многоквартирные жилые дома | - | - | - | - | - |
| Усадебные жилые дома | - | - | 190.4 | - | 190,4 |
| Жилые дома – всего | - | - | - | - | - |

д. Ивановка

Таблица 25 - Сведения  о  жилищной обеспеченности на 1 января2014 г.

| Наименование показателей | 2014г. |
| --- | --- |
| Население, чел. | 303 |
| Жилищный фонд, тыс. м2 общей площади | 6,137 |
| Жилищная обеспеченность, м2 общ.пл./чел. | 20,3 |

Таблица 26 - Сведения  жилищного фонда по формам собственности на 01.01.2014г.

| Категория фонда | Общая площадь (тыс.м2) |
| --- | --- |
| Жилищный фонд – всего: | 6,137 |
| в том числе в собственности: частной, из нее: | - |
| граждан (личной) | 5,244 |
| юридических лиц | - |
| Государственной (фонд общественных организаций, предприятий и учреждений) | - |
| Муниципальной (фонд местных советов) | 0,893 |

Таблица 27 - Сведения  о  наличии жилищного фонда на 01.01.2014 г.

| Наименование показателей | Общая площадь (тыс.м2) | Число строений (ед.) | Число квартир, в строениях, ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилых помещений, всего: | 6,137 | 95 | 107 |
| Из них: - в одноквартирных жилых домах - в блокированных жилых домах | 0,440 1,027 | 8 8 | 8 20 |
| - в усадебных жилых домах, всего: | 4,670 | 79 | 79 |

Таблица 28 - Сведения  об этажности жилищного фонда

| Категория фонда | Всего, тыс.кв.м | 1 эт-е | 2 эт-е | 3 эт-е | 4 эт-е |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилищный фонд – всего: | 6,137 | 6,137 | - | - | - |
| в том числе в собственности: | - | - | - | - | - |
| - частной граждан (личной) | 5,244 | 5,244 | - | - | - |
| - государственной | - | - | - | - | - |
| -муниципальной | 0,893 | 0,893 | - | - | - |

Таблица 29 - Сведения  о  капитальности жилищного фонда

| Категория фонда | Всего (тыс.кв.м) | Каменные и кирпичные | Деревянные | Прочие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилищный фонд – всего: | 6,137 | 0,330 | 5,807 | - |
| в том числе в собственности: частной, из нее: | - | - | - | - |
| - граждан (личной) | 5,244 | 0,090 | 5,154 | - |
| - государственной (фонд общественных организаций, предприятий и учреждений) | - | - | - | - |
| - муниципальной (фонд местных советов) | 0,893 | 0,240 | 0,653 | - |

Таблица 30 - Сведения  по износу жилищного фонда

| Категория фонда | от 0% до 30% | Каменных | Деревянных (и прочие материалы) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | от 31% до 70% | Более 70% | от 31% до 65% | Более 65% |
| Жилищный фонд – всего: | - | - | - | - | - |
| в том числе в собственности: частной, из нее: | - | - | - | - | - |
| - граждан (личной) | 0.090 | - | - | 4.354 | 0.800 |
| - юридических лиц | - | - | - | - | - |
| - государственной (фонд общественных организаций, предприятий и учреждений) | - | - | - | - | - |
| - муниципальной (фонд местных советов) | - | 0.240 | - | 0.653 | - |

д. Сотчемвыв

Таблица 31 - Сведения  о  жилищной обеспеченности на 1 января2014 г.

| Наименование показателей | 2014г. |
| --- | --- |
| Население, чел. | 248 |
| Жилищный фонд, тыс. м2 общей площади | 10,767 |
| Жилищная обеспеченность, м2 общ.пл./чел. | 43,4 |

Таблица 32 - Сведения  жилищного фонда по формам собственности на 01.01.2014г.

| Категория фонда | Общая площадь (тыс.м2) |
| --- | --- |
| Жилищный фонд – всего: | 10,767 |
| в том числе в собственности: частной, из нее: | 10,664 |
| граждан (личной) | 10,664 |
| юридических лиц | - |
| Государственной (фонд общественных организаций, предприятий и учреждений) | - |
| Муниципальной (фонд местных советов) | 0,103 |

Таблица 33 - Сведения  о  наличии жилищного фонда на 01.01.2014г.

| Наименование показателей | Общая площадь (тыс.м2) | Число строений (ед.) | Число квартир, в строениях, ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилых помещений, всего: | 10,767 | 168 | 169 |
| Из них: - в одноквартирных жилых домах - в блокированных жилых домах | 0,103 0,055 | 2 1 | 2 2 |
| - в усадебных жилых домах, всего: | 10,609 | 165 | 165 |

Таблица 34 - Сведения  об этажности жилищного фонда

| Категория фонда | Всего (тыс.кв.м) | 1 эт-е | 2 эт-е | 3 эт-е | 4 эт-е |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилищный фонд – всего: | 10,767 | 10,767 | - | - | - |
| в том числе в собственности: | 10,767 | 10,767 | - | - | - |
| - частной граждан (личной) | 10,664 | 10,664 | - | - | - |
| - государственной (фонд общественных организаций, предприятий и учреждений) | - | - | - | - | - |
| -муниципальной (фонд местных советов) | 0,103 | 0,103 | - | - | - |

Таблица 35 - Сведения  о  капитальности жилищного фонда

| Категория фонда | Всего (тыс.кв.м) | Каменные и кирпичные | Деревянные | Прочие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилищный фонд – всего: | 10,767 | - | 10,767 | - |
| в том числе в собственности: частной, из нее: | 10,767 | - | 10,767 | -- |
| - граждан (личной) | 10,664 | - | 10,664 | - |
| - государственной (фонд общественных организаций, предприятий и учреждений) | - | - | - | - |
| - муниципальной (фонд местных советов) | 0,103 | - | 0,103 | - |

Таблица 36 - Сведения  по износу жилищного фонда

| Категория фонда | от 0% до 30% | Каменных | Деревянных (и прочие материалы) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | от 31% до 70% | Более 70% | от 31% до 65% | Более 65% |
| Жилищный фонд – всего: | 0,430 | - | - | 8,144 | 2,203 |
| в том числе в собственности: частной, из нее: | - | - | - | - | - |
| - граждан (личной) | 0.430 | - | - | 8.144 | 2.100 |
| - юридических лиц | - | - | - | - | - |
| - государственной (фонд общественных организаций, предприятий и учреждений) | - | - | - | - | - |
| - муниципальной (фонд местных советов) | - | - | - | - | 0.103 |

Таблица 37 - Сведения  вводимого жилья на 1 января

| Наименование показателей | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | Итого за период 2011-2014г.г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Многоквартирные жилые дома | - | - | - | - | - |
| Усадебные жилые дома | - | 35.6 | 113,4 | - | 149,0 |
| Жилые дома – всего | - | 35,6 | 113,4 | - | 149,0 |

д. Тупицыно

Таблица 38 - Сведения  о  жилищной обеспеченности на 1 января2014 г.

| Наименование показателей | 2014г. |
| --- | --- |
| Население, чел. | 39 |
| Жилищный фонд, тыс. м2 общей площади | 1,727 |
| Жилищная обеспеченность, м2 общ.пл./чел. | 44,3 |

Таблица 39 - Сведения  жилищного фонда по формам собственности на 01.01.2014г.

| Категория фонда | Общая площадь (тыс.м2) |
| --- | --- |
| Жилищный фонд – всего: | 1,727 |
| в том числе в собственности: частной, из нее: | 1,727 |
| граждан (личной) | 1,727 |
| юридических лиц | - |
| Государственной (фонд общественных организаций, предприятий и учреждений) | - |
| Муниципальной (фонд местных советов) | - |

Таблица 40 - Сведения  о  наличии жилищного фонда на 01.01.2014г.

| Наименование показателей | Общая площадь (тыс.м2) | Число строений (ед.) | Число квартир, в строениях, ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилых помещений, всего: | 1,727 | 30 | 30 |
| Из них: - в одноквартирных жилых домах - в блокированных жилых домах | - | - | - |
| - в усадебных жилых домах, всего: | 1,727 | 30 | 30 |

Таблица 41 - Сведения  об этажности жилищного фонда

| Категория фонда | Всего (тыс.кв.м) | 1 эт-е | 2 эт-е | 3 эт-е | 4 эт-е |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилищный фонд – всего: | 1,727 | 1,727 | - | - | - |
| в том числе в собственности: | 1,727 | 1,727 | - | - | - |
| - частной граждан (личной) | 1,727 | 1,727 | - | - | - |
| - государственной (фонд общественных организаций, предприятий и учреждений) | - | - | - | - | - |
| -муниципальной (фонд местных советов) | - | - | - | - | - |

Таблица 42 - Сведения о капитальности жилищного фонда

| Категория фонда | Всего (тыс.кв.м) | Каменные и кирпичные | Деревянные | Прочие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилищный фонд – всего: | 1,727 | - | 1,727 | - |
| в том числе в собственности: частной, из нее: | 1,727 | - | 1,727 | - |
| - граждан (личной) | 1,727 | - | 1,727 | - |
| - государственной (фонд общественных организаций, предприятий и учреждений) | - | - | - | - |
| - муниципальной (фонд местных советов) | - | - | - | - |

Таблица 43 - Сведения  по износу жилищного фонда

| Категория фонда | от 0% до 30% | Каменных | Деревянных (и прочие материалы) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | от 31% до 70% | Более 70% | от 31% до 65% | Более 65% |
| Жилищный фонд – всего: | 0,500 | - | - | 0,567 | 0,660 |
| в том числе в собственности: частной, из нее: | - | - | - | - | - |
| - граждан (личной) | 0.500 |  |  | 0,567 | 0.660 |
| - юридических лиц | - | - | - | - | - |
| - государственной (фонд общественных организаций, предприятий и учреждений) | - | - | - | - | - |
| - муниципальной (фонд местных советов) | - | - | - | - | - |

д. Гавриловка

Таблица 44 - Сведения  о  жилищной обеспеченности на 1 января 2014 г.

| Наименование показателей | 2014г. |
| --- | --- |
| Население, чел. | 118 |
| Жилищный фонд, тыс. м2 общей площади | 5,443 |
| Жилищная обеспеченность м2 общ.пл./чел. | 46,1 |

Таблица 45 - Сведения  жилищного фонда по формам собственности на 01.01.2014г.

| Категория фонда | Общая площадь (тыс.м2) |
| --- | --- |
| Жилищный фонд – всего: | 5,443 |
| в том числе в собственности: частной, из нее: | - |
| граждан (личной) | 5,406 |
| юридических лиц | - |
| Государственной | - |
| Муниципальной | 0,037 |

Таблица 46 - Сведения  о  наличии жилищного фонда на 01.01.2014 г.

| Наименование показателей | Общая площадь (тыс.м2) | Число строений (ед.) | Число квартир, в строениях, ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилых помещений, всего: | 5,443 | 68 | 86 |
| Из них: - в многоквартирных жилых домах | 1,054 | 2 | 20 |
| - в усадебных жилых домах, всего: | 4,389 | 66 | 66 |

Таблица 47 - Сведения  об этажности жилищного фонда

| Категория фонда | Всего, тыс.кв.м | 1 эт-е | 2 эт-е | 3 эт-е | 4 эт-е |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилищный фонд – всего: | 5,443 | 4,389 | 1,054 | - | - |
| в том числе в собственности: | - | - | - | - | - |
| - частной граждан (личной) | 5,406 | 4,389 | 1,017 |  |  |
| - государственной | - | - | - | - | - |
| -муниципальной | 0,037 | - | 0,037 | - | - |

Таблица 48 - Сведения  о  капитальности жилищного фонда

| Категория фонда | Всего (тыс.кв.м) | Каменные и кирпичные | Деревянные | Прочие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилищный фонд – всего: | 5,443 | - | 5,443 | - |
| в том числе в собственности: частной, из нее: | - | - | - | - |
| - граждан (личной) | 5,406 | - | 5,406 | - |
| - государственной (фонд общественных организаций, предприятий и учреждений) | - | - | - | - |
| - муниципальной (фонд местных советов) | 0,037 | - | 0,037 | - |

Таблица 49 - Сведения  по износу жилищного фонда

| Категория фонда | от 0% до 30% | Каменных | Деревянных (и прочие материалы) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | от 31% до 70% | Более 70% | от 31% до 65% | Более 65% |
| Жилищный фонд – всего: | 0,345 | - | - | 3,361 | 2,754 |
| в том числе в собственности: частной, из нее: | - | - | - | - | - |
| - граждан (личной) | 0.345 | - | - | 3.361 | 1.700 |
| - юридических лиц | - | - | - | - | - |
| - государственной | - | - | - | - | - |
| - муниципальной | - | - | - | - | 1.054 |

Таблица 50 - Сведения  о  благоустройстве жилищного фонда

| Наименование показателей | В том числе, оборудованная: |
| --- | --- |
|  | Всего | водопроводом | канализацией | центр. отоплением | горячим водоснабжением | газом | напольными э/плитами | ваннами (душем) | лифтами |
| Общая площадь жилых помещений (тыс.м2) | - | 0,737 | 0,737 | 1,054 | - | 0,737 | - | 0,737 | - |

Таблица 51 - Сведения  вводимого жилья на 1 января

| Наименование показателей | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | Итого за период 2011-2014г.г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Многоквартирные жилые дома | - | - | - | - | - |
| Усадебные жилые дома | 69.7 | 121.1 | - | - | 190.8 |
| Жилые дома – всего | - | - | - | - | - |

пст. Пычим

Таблица 52 - Сведения  о  жилищной обеспеченности

| Наименование показателей | 2014г. |
| --- | --- |
| Население, чел. | 30 |
| Жилищный фонд, тыс. м2 общей площади | 3,547 |
| Жилищная обеспеченность, м2 общ.пл./чел. | 118,2 |

Таблица 53 - Сведения  жилищного фонда по формам собственности на 01.01.2014г.

| Категория фонда | Общая площадь (тыс.м2) |
| --- | --- |
| Жилищный фонд – всего: | 3,547 |
| в том числе в собственности: частной, из нее: | - |
| граждан | 3,547 |
| юридических лиц | - |
| Государственной | - |
| Муниципальной | - |

Таблица 54 - Сведения  о  наличии жилищного фонда на 01.01.2014 г.

| Наименование показателей | Общая площадь (тыс.м2) | Число строений (ед.) | Число квартир, в строениях, ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилых помещений, всего: | 3,547 | 70 | 124 |
| Из них: - в многоквартирных жилых домах | - | - | - |
| - в усадебных жилых домах, всего: | 3,547 | 70 | 124 |

Таблица 55 - Сведения  об этажности жилищного фонда

| Категория фонда | Всего (тыс.кв.м) | 1 эт-е | 2 эт-е |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилищный фонд – всего: | 3,547 | 3,547 | - |
| в том числе в собственности: | - | - | - |
| - граждан | 3,547 | 3,547 | - |
| - государственной | - | - | - |
| - муниципальной | - | - | - |

Таблица 56 - Сведения  о  капитальности жилищного фонда

| Категория фонда | Всего (тыс.кв.м) | Каменные и кирпичные | Деревянные | Прочие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилищный фонд – всего: | 3,547 | - | 3,547 | - |
| в том числе в собственности: частной, из нее: | - | - | - | - |
| - граждан | 3,547 | - | 3,547 | - |
| - государственной | - | - | - | - |
| - муниципальной | - | - | - | - |

Износ всего жилищного фонда в пст. Пычим составляет более 65%.

На территории района реализуется Долгосрочная целевая муниципальная программа «Дом для молодой семьи» муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» на 2013-2015гг., утвержденная Постановлением N 12/3135 Администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» от 17 декабря 2012г.

Таблица 57 - Перечень маневренного жилого фонда

| Наименование имущества | Адрес месторасположения | Имущественные характеристики |
| --- | --- | --- |
| Комната | с. Палевицы, ул. Советская, 2а, кв. 4, ком. 21 | Площадь 18.2 кв.м |

В с. Палевицы планируется строить многоквартирный дом для детей-сирот м. Нижний Яг (в промежутке от м.Нижний Яг, д. 10 до ул. Центральная усадьба).

Направления развития жилищного строительства

Исходя из анализа демографической ситуации, численность постоянного населения муниципального образования к расчетному сроку увеличится на 340 человек (23% от существующей численности населения).

В генеральном плане поселения определены приоритетные направления в области жилищного строительства:

1) благоустройство существующих жилых кварталов (ремонт домов муниципального жилищного фонда, реконструкция инженерных сетей, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии, и строительство новых, реализация мероприятий по благоустройству и созданию зон отдыха);

2) определение зон комплексного и секционного жилищного строительства, проведение работ по созданию транспортной и инженерной инфраструктуры, мероприятий по благоустройству;

3) предложение зон жилищной застройки, отвечающих разнообразию потребностей и материальных возможностей населения села с использованием материалов и традиционных способов строительства;

4) участие в федеральной программе по переселению граждан из ветхого жилья, постепенный снос жилья, непригодного для проживания, и застройка домами малой этажности.

При выборе площадок под новое жилищное строительство в период с 2014 года и на перспективу 25-30 лет была произведена оценка наличия свободных территорий, пригодных для застройки, проанализирована возможность сноса и застройки территории, возможность уплотнения существующих кварталов, выноса ряда коммунально-складских объектов и хозяйственных построек, занимающих выгодные в градостроительном отношении территории,  учитывались ограничения и требования к проведению застройки и т. д.

Прогноз потребности в жилищном фонде и определение объемов нового жилищного строительства

| Название населенного пункта | Обеспеченность жильем, м2/чел. | Многоквартирные дома, тыс. м2 | Блокированные дома, тыс. м2 | Усадебная застройка, тыс. м2 | Новое жилищное строительство, тыс. м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Первая очередь 2014 - 2019 гг. |
| с. Палевицы | 27,2 | 0,476 | 0,303 | 1,261 | 2,040 |
| д. Ивановка | 25,1 | 0,100 | 0,136 | 0,608 | 0,844 |
| д.Сотчемвыв | 43,4 | 0,052 | 0,080 | 1,188 | 1,320 |
| д. Гавриловка | 46,1 | 0,211 | - | 0,843 | 1,054 |
| д. Тупицыно | 44,3 | - | - | 0,240 | 0,240 |
| пст. Пычим | 42,1 | - | - | 0,180 | 0,180 |
| ИТОГО |  | 0,839 | 0,519 | 4,320 | 5,678 |
| Расчетный срок 2019 - 2024 г. |
| с. Палевицы | 30,0 | 0,548 | 0,423 | 1,519 | 2,490 |
| д. Ивановка | 30,0 | 0,107 | 0,260 | 1,163 | 1,530 |
| д. Сотчемвыв | 43,4 | 0,129 | 0,053 | 1,640 | 1,822 |
| д. Гавриловка | 46,1 | 0,184 | - | 0,738 | 0,922 |
| д. Тупицыно | 44,3 | - | - | 0,310 | 0,310 |
| пст. Пычим | 42,1 | - | - | 0,120 | 0,120 |
| ИТОГО |  | 0,968 | 0,736 | 5,490 | 7,194 |

Предполагаемые объемы строительства рассчитаны укрупненно и носят расчетно-рекомендательный характер. Это связано с тем, что в условиях рыночных отношений основные объемы строительства ведутся за счет средств местных жителей, а, следовательно, будут зависеть от доходов и потребностей населения.

Структура этажности в новом строительстве определена в следующем соотношении: малоэтажная  жилая  застройка –100%.

Результатом реализации  жилищной политики должно стать:

- создание безопасной и комфортной среды обитания и жизнедеятельности человека;

- создание сбалансированной системы расселения;

- обеспечение жильем граждан, проживающих в непригодных для проживания домах.

# Обоснование предложений по градостроительному развитию сельского поселения

## Система расселения

Система расселения на территории поселения формировалось под влиянием природных условий и особенностей географического местоположения. Большинство населенных пунктов приурочено к транспортным коридорам, проходящим по территории района. Каркас расселения, представляющий собой оси расселения, сформировался и развивался на основе речной сети и вдоль дорог.

Основное направление расселения - миграция от периферии к центру. Уплотнение систем расселения отражает общее демографическое сжатие территории республики, проявляющееся в сокращении числа населенных пунктов и снижении численности их населения.

Таким образом, в длительной перспективе исчезнут либо превратятся в места временного (летнего) пребывания небольшие населенных пункты, что приведет к незначительному увеличению численности населения крупных или узловых населенных, где имеются существенно лучшие условия для труда и отдыха граждан.

В целях оптимизации системы расселения, рационального использования бюджетных средств на содержание социальной, инженерной, транспортной, иной инфраструктуры муниципального образования следующее деление населенных пунктов района по критерию перспективности их развития, а именно: развиваемые, сохраняемые, ликвидируемые населенные пункты на перспективу в 20 лет.

Развиваемые населенные пункты - основа экономики и жизни района, с ними связываются основные перспективы развития. Соответственно, именно в социальную, инженерную, прочую инфраструктуру этих населенных пунктов планируются основные вложения средств (новое строительство, реконструкция, модернизация). Как правило, это крупные населенные пункты, центры поселений с растущей или стабильной численностью населения, относительно развитой инфраструктурой, являющиеся локальными центрами притяжения и обслуживания окружающих населенных пунктов.

Сохраняемые населенные пункты - вторые по значимости населенные пункты, не играющие решающей роли в экономике района, но и не требующие в перспективе своего закрытия. Они не утратили полностью свое хозяйственное значение, в перспективе останутся как места для постоянного проживания населения, имеющие относительно достаточный уровень развития инфраструктуры.

Ликвидируемые населенные пункты - имеющие ярко выраженную отрицательную динамику численности населения, практически утратили свое хозяйственное и инфраструктурное значение. Проживающее население малочисленно и представлено, в основном, пенсионерами. Содержание данных населенных пунктов чрезвычайно обременительно для бюджета. Необходимо рассмотреть вопросы о перспективном (на 20 лет вперед) закрытии этих населенных пунктов и переселении оставшегося населения (если таковые останутся) в более жизнеспособные населенные пункты.

Таблица 58 - Оценка с учетом состояния внутрипоселковой инфраструктуры и трудового потенциала

| Название сельского поселения | Количество населенных пунктов в сельском поселении | из них отнесено |
| --- | --- | --- |
|  |  | развиваемые | сохраняемые | ликвидируемые |
| МО СП «Палевицы» | 6 | с. Палевицы, д. Ивановка, д. Сотчемвыв д. Гавриловка | д. Тупицыно, пст. Пычим | - |

## Жилищный фонд и жилищное строительство

Для решения жилищной проблемы предлагается выполнение следующих ключевых мероприятий:

- Улучшение жилищных условий.

- Разработка жилищных программ на 10 и 20 лет по поселению, последующее сведение их в общий документ с указанием конкретных мероприятий по реализации и источников финансирования.

- Оценка возможностей обеспечения строительной базы необходимыми стройматериалами.

Таблица 59 - Региональные особенности земельного законодательства Республики Коми

| Показатель | Предельные размеры предоставления земельных участков (га) | Максимальные площади ЛПХ | Оборот земель сельскохозяйственного назначения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Минимальный размер вновь образуемых зем. участков | Бесплатное предоставление земельных участков |
|  | КФХ | Дача | Сад | Огород | Животноводство |  |  |  |
| мах | 75 | 0,25 | 0,15 | 0,10 | 0,10 | 2,5 га | 0,1 га | Гражданам – льготникам |
| min | - | 0,06 | 0,05 | 0,02 | 0,02 |  |  |  |

Случаи и порядок бесплатного предоставления в собственность земельных участков, находящихся в государственной собственности Республики Коми или муниципальной собственности, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, определены Законом Республики Коми от 28 июня 2005 г. № 59-РЗ «О регулировании некоторых вопросов в области земельных отношений» (далее – Закон Республики Коми).

Согласно статье 5 Закона Республики Коми на территории  Республики Коми для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства (с правом возведения жилого дома) предоставляются бесплатно без проведения торгов  земельные участки по месту жительства гражданам, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий:

- гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС;

- ветеранам боевых действий;

- инвалидам I и II групп, гражданам, имеющим детей-инвалидов;

- гражданам-членам семей или одиноким гражданам, у которых их единственный жилой дом (жилое помещение) уничтожен (но) вследствие пожара или наводнения;

- молодым семьям, в том числе неполным молодым семьям, состоящим из 1 молодого родителя и 1 и более детей, в которых возраст супругов или одного молодого родителя  на  дату подачи заявления не превышает 35 лет, проживающим в сельских населенных пунктах и поселках городского  типа;

- работникам государственных и муниципальных  учреждений здравоохранения и образования, проживающим в сельских населенных пунктах;

- молодым специалистам (возраст до 35 лет), работающих по основному месту работы в организациях агропромышленного комплекса в сельской местности;

- гражданам, имеющим трех и более  детей – родителям (одиноким родителям), опекунам, попечителям, приемным родителям.

Максимальные размеры земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность бесплатно из земель, находящихся в государственной собственности Республики Коми, для:

- садоводства - от 0,05 га до 0,15 га;

- огородничества - от 0,02 га до 0,10 га;

- животноводства - от 0,02 га до 0,10 га;

- дачного строительства - от 0,06 га до 0,25 га;

- ведения личного подсобного хозяйства - 0,50 га;

- индивидуального жилищного строительства - 0,25 га;

- ведения крестьянского (фермерского) хозяйства - 3,5 га.

## Функционально-планировочная организация территории

Главная цель формирования проектной планировочной организации территории состоит в обосновании и разработке такого пространственного каркаса, который обеспечит дальнейшее развитие социально-экономического потенциала района на основе:

- сохранения и развития эффективного, экологически и социально ориентированного использования природных и историко-культурных ресурсов, производственного и демографического потенциала;

- повышения привлекательности региона для жизни населения, инвестиционного развития и усиление его конкурентоспособности.

Планировочная организация территории поселения базируется на сложившейся сети основных автодорог, развитие территории поселения и на исторически сложившейся системе расселения.

К планировочным ограничениям отнесены зоны и их границы с особыми условиями использования территории. В пределах территории поселения имеется ряд планировочных ограничений установленных согласно действующим нормативам:

1. Санитарно-защитные зоны объектов.

2. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

3. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения.

4. Технические коридоры инженерных и транспортных коммуникаций.

Основные требования по организации и режимы использования территорий санитарно-защитных зон (далее - СЗЗ) определены в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов". Санитарно-защитные зоны приняты согласно классификации СанПиН 2.1.1\2.1.1200-03. для объектов с технологическими процессами, являющимися источниками вредного воздействия на окружающую среду.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы установлены для водных объектов на планируемой территории в соответствии с ст. 65 Водного кодекса РФ. Использование территорий осуществляется в соответствии с Водным кодексом РФ.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения. Использование территорий осуществляется в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны водоснабжения и водопроводов питьевого назначения", СП 31.13330.2012 " Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения".

Технические коридоры инженерных коммуникаций наиболее значительными из них являются технические коридоры ЛЭП-04-06 кВт до 10 метров.

Охранные зоны инженерных коммуникаций предназначены для обеспечения эксплуатации и обслуживания инженерно-технических объектов. Использование территорий регулируется нормативными актами Российской Федерации.

Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры

При разработке генерального плана сельского поселения поставленные задачи, были направлены на создание гармоничной среды для проживания:

-	формирование оптимальной, в том числе жилой среды (регулирование микроклимата, инсоляции территории, озеленение и благоустройство);

-	создание единой системы зелёных насаждений с учётом местной ландшафтно-растительной структуры;

-	оптимизация улично-дорожной и транспортно-дорожной сети;

-	проведение реконструкции объектов общественного назначения;

-	развитие и усовершенствование инженерной инфраструктуры населённых пунктов с учётом использования современных источников тепло-водоснабжения и электроснабжения жилых домов и объектов соцкультбыта;

-	эколого-градостроительная организация территории населённых пунктов;

-	дальнейшее усовершенствование структуры функционального зонирования.

Планировочная структура определяется, сеткой существующих улиц, застроенных в основном усадебной застройкой.

В основу планировочной структуры положена сложившаяся планировка и существующий природный каркас, решения ранее разработанной и утверждённой градостроительной документации.

Генеральным планом предлагается:

- сохранение, развитие, планировочной структуры формируемой системой сельских зелёных пространств;

- развитие и совершенствование сложившегося общественного центра;

- застройка неэффективно используемых территорий, с дополнительным размещением на указанных территориях объектов капитального строительства различного назначения;

- развитие рекреационных зон.

## Функциональное зонирование территории

При установлении территориальных зон учтены положения Градостроительного и Земельного кодексов Российской Федерации, Федерального Закона РФ от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ, требования специальных нормативов и правил, касающиеся зон с нормируемым режимом градостроительной деятельности.

| Наименование | Характеристика |
| --- | --- |
| Жилые зоны | Усадебная и смешанная малоэтажная застройка с придомовыми участками (1-2 этажная) |
| Общественно-деловые зоны | Зона всех видов общественно-деловой застройки с включением объектов жилой застройки |
| Зоны производственного использования | Зона промышленных предприятий |
| Зоны рекреационного назначения | Зона парков и зеленых насаждений общего пользования |
| Зона сельскохозяйственных угодий | Коллективные сады, огороды |
| Зоны сельскохозяйственных объектов | Земли агропромышленного комплекса |
| Зоны инженерно-транспортной инфраструктуры | Коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли |
| Зоны специального назначения | Зона кладбищ, объекты размещения отходов |
| Зоны с особыми условиями использования территории | Зона санитарно-защитная |
|  | Зона охранная |
|  | Земельные участки, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное особо ценное значение |
| Территории, не вовлеченные в градостроительную деятельность (зоны резервного фонда) |  |
| Зоны общего пользования |  |

Жилая зона

Зона предназначена для организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям. В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду.

Жилые зоны состоят из следующих подзон:

- 	зона развития жилой застройки;

- 	зона жилой застройки.

Основной объем жилищного строительства планируется осуществлять за счет частных инвестиций. Государственные вложения будут направлены на инфраструктурную подготовку земельных участков для последующей продажи их на рыночных принципах, а также на осуществление целевых государственных программ по жилищному обеспечению, включая инвалидов, ветеранов и другие слои населения.

Общественно-деловые зоны

Зона всех видов общественно-деловой застройки с включением объектов жилой застройки предназначена для обеспечения правовых условий использования и строительства недвижимости с широким спектром административных, деловых, общественных, культурных, жилых, обслуживающих и коммерческих видов использования многофункционального значения. Разрешается размещение административных объектов районного, поселенческого и местного значения при соблюдении установленных видов и параметров разрешенного использования недвижимости.

Производственная зона

В состав производственных зон включены промышленные зоны (зоны размещения промышленных предприятий с различными нормативами воздействия на окружающую среду) и коммунально-складские зоны (зоны размещения коммунальных и складских  объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства). Производственные зоны предназначены для размещения промышленных, коммунально-складских объектов, обеспечивающих их функционирование объектов инженерной и транспортной структур, а также для установления санитарно-защитных  зон таких объектов.

Рекреационная зона

В соответствии с частью 6 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации градостроительные регламенты не устанавливаются для земель, особо охраняемых природных территорий, а их использование определяется в соответствии с Федеральным законом.

Зона Р (места отдыха общего пользования) выделена для обеспечения правовых условий сохранения и использования озелененных участков, мест отдыха в целях проведения досуга населением.

Зона сельскохозяйственного использования

Зона предназначена для размещения садовых и дачных участков с правом возведения садового дома, используемых населением в целях отдыха и выращивания сельскохозяйственных культур.

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры

Зона выделяется для размещения крупных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, режим использования территории определяется в соответствии с назначением объекта согласно требованиям специальных нормативов и правил.

Зона специального назначения

- кладбища

Целевое назначение: размещение кладбищ, крематориев. Порядок использования территории определяется с учетом требований государственных градостроительных нормативов и правил, специальных нормативов. Основные виды использования: захоронения, колумбарии, мемориальные комплексы, дома траурных обрядов, бюро похоронного обслуживания, конфессиональные объекты.

- объекты размещения отходов

Целевое назначение: размещение твердых бытовых отходов.

- скотомогильники

Целевое назначение: место для долговременного захоронения трупов сельскохозяйственных и домашних животных, павших от эпизоотии или забитых в порядке предупреждения её распространения. Особый статус охраны и учёта имеют захоронения с сибирской язвой.

Территории, не вовлеченные в градостроительную деятельность (зоны резервного фонда)

Территории, не вовлечённые в градостроительную деятельность (зоны резервного фонда) предназначены для перспективного освоения в соответствии с генеральным планом развития села и другой утверждённой градостроительной документацией, а так же для размещения объектов рынка недвижимости в соответствии с градостроительными планами земельных участков и инвестиционно-тендерной документацией.

Территории указанных зон могут быть использованы для размещения временных объектов с разрешения администрации сельского поселения до принятия решения об их освоении и переводе в соответствующий вид территориальной зоны.

Градостроительные ограничения и особые условия использования территории поселения.

Основными мероприятиями по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях градостроительного развития, является установление зон с особыми условиями использования территории.

Наличие тех или иных зон с особыми условиями использования определяет систему градостроительных ограничений территории, от которых во многом  зависят планировочная структура, условия развития селитебных территорий или промышленных зон.

## Ограничения использования территории

При разработке проекта произведен комплексный анализ проектируемой территории, касающийся основных вопросов градостроительного планирования: обеспеченности транспортом, социальной и инженерной инфраструктурой, анализ экологического состояния и инженерно-геологических условий.

На основе анализа обозначены территории – зоны с особыми условиями использования, в границах которых устанавливаются ограничения на осуществление градостроительной деятельности: санитарно-защитные зоны, зоны санитарной охраны источников водоснабжения, санитарные разрывы, охранные зоны объектов культурного наследия, зоны регулирования застройки, водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы открытых водоемов и рек.

Ограничения прав по использованию земельного участка – неотъемлемый элемент правового режима того или иного земельного участка.

В данном проекте зоны ограничений использования территорий устанавливаются на основе нормативных документов, а в тех случаях, когда имеются соответствующие проектные документы, на основе этих документов.

Зона с особыми условиями использования территории включает:

- санитарно-защитные зоны;

- водоохранные зоны,  прибрежные защитные и береговые полосы;

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

- зоны охраны источников минеральных вод;

- зоны охраны воздушных линий электропередачи;

- придорожные полосы федеральных, региональных и местных автодорог и другое.

Санитарно-защитные зоны

Санитарно-защитная зона - это обязательный элемент любого объекта, являющегося источником воздействия на среду обитания и здоровье человека. Установление санитарно-защитных зон связано с обеспечением безопасности населения.

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышения комфортности микроклимата.

Технология установления санитарно-защитных зон – двухэтапная, поскольку невозможно сразу и окончательно определить границы распространения соответствующих ограничений:

1. первоначально без проектов на основе классификации объектов в соответствии с техническими регламентами;

2. на основе специальных проектов, утвержденных в установленном порядке. Разработка проекта каждой конкретной санитарно-защитной зоны на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, ЭМИ и др.) с последующим уточнением параметров воздействия ее на окружающую среду.

В данном проекте зоны ограничений использования территорий устанавливаются на основе нормативных требований. Санитарно-защитные зоны (определяются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Санитарные разрывы устанавливаются минимальным расстоянием от источника вредного воздействия до границы жилой застройки.

Для предприятий, сооружений и иных объектов должны иметь утвержденные проекты санитарно-защитных зон. В настоящее время ССЗ предприятий и  коммунальных объектов не установлены в надлежащем порядке.

Согласно СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89», в пределах производственных зон и санитарно-защитных зон предприятий не допускается размещать жилые дома, гостиницы, общежития, садово-дачную застройку, дошкольные и общеобразовательные учреждения, учреждения здравоохранения и отдыха, спортивные сооружения, другие общественные здания, не связанные с обслуживанием производства.

При невозможности или экономической нецелесообразности планировочной организации санитарно-защитной зоны вследствие наличия на ее территории значительного количества капитального жилого фонда предприятие имеет возможность уменьшения ее размера за счет, мероприятий по реконструкции, переноса объекта,  сокращения производства, перепрофилирования с изменением класса вредности, упорядочения производственных и складских корпусов, либо вынос (ликвидации) жилой застройки.

Перечень мероприятий по организации санитарно-защитных зон предприятий и коммунальных объектов сельского поселения «Палевицы»

| Предприятие, коммунальный объект, адрес | Возможный класс опасности по СанПиН | Рекомендуемый размер СЗЗ по СанПиН, м. | Причина необходимости проведения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | на совр. сост. | на расчет. |  |
| Сельское кладбище | V | 50 | 50 | Организация СЗЗ |
| СПК «Палевицы» | V | - | 50 | Организация СЗЗ |
| Недействующие сельскохозяйственные, промышленные комплексы | V | 50 | 50 | Организация СЗЗ |
| Строительство объектов производственного назначения | V | - | 50 | Организация СЗЗ |
| Строительство фермы | IV | - | 100 | Организация СЗЗ |
| Строительство молочного комплекса на 400 голов | III | - | 300 | Организация СЗЗ |
| Строительство СТО | V | - | 50 | Организация СЗЗ |
| Строительство АЗС | IV | - | 100 | Организация СЗЗ |
| Организация скотомогильника | I | - | 1000 | Организация СЗЗ |

Для котельных тепловой мощностью менее 200 Гкал, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.), а также на основании результатов натурных исследований и измерений.

Требования действующего Федерального закона от 23.11.2009 г. №261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении  экономической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" исходят из необходимости снижения энергетических затрат на выпускаемую продукцию и сокращение загрязнения окружающей среды. По аналогичным соображениям направление бережливого применения всех видов энергии давно признано одной из главных национальных идей Российской Федерации.

Режим территорий санитарно-защитных зон определен СанПиН.

В пределах санитарно-защитной зоны не допускается размещать:

- жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования;

- предприятия по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий других отраслей промышленности, а также в зоне влияния их выбросов при концентрациях выше 0,1 ПДК для атмосферного воздуха;

- предприятия пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды запрещается как на территории СЗЗ, так и на территории предприятий других отраслей промышленности.

В пределах санитарно-защитных зон допускается размещать:

нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации (ФЗ от 03.06.2006 № 74-ФЗ) водоохранные зоны — это территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира. Размеры водоохранных зон и прибрежных защитных полос установлены ст.65 Водного кодекса Российской Федерации.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Таблица 60 - Ширина водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов

| № п/п | Название водного объекта | Куда впадает | Протяженность, км | Ширина водоохраной зоны (м) | Прибрежная защитная полоса (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вычегда* | Сев. Двина | 1130** | 200 | 50 |
| 2 | Пычим* | Вычегда | 17** | 100 | 50 |
| 3 | Бол. Чернам | Коно-Полой | 11 | 100 | 50 |
| 4 | Воим* | Пожег | 29** | 100 | 50 |
| 5 | Свежшор | Мал. Чернам | Менее 10 | 50 | 50 |
| 6 | Мал. Чернам | Вычегда | 10 | 50 | 50 |

*    река протекает по соседним районам, поселениям.

** общая протяженность реки.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов.

9) при проведении мероприятий по уходу за лесами, расположенными в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, не допускается осуществление реконструкции малоценных лесных насаждений путем сплошной вырубки.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.

В границах прибрежных защитных запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Зоны санитарной охраны источников подземных вод

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» зоны санитарной охраны источников подземных вод устанавливается из трех поясов:

1-й пояс – радиус зоны санитарной охраны вокруг скважин принимается 30 м. Зона ограждается забором, в ней запрещается пребывание посторонних людей.

2-й и 3-й пояса – положение расчетных границ зон санитарной охраны определяется расчетным путем, соответственно на 400 суток выживаемости бактерий в условиях подземного водозабора и срока амортизации, с учетом времени движения стойкого загрязнения от границы зон санитарной охраны. Границы зон определяются и обосновываются специальным проектом.

Зоны санитарной охраны поверхностного источника водоснабжения (водотока)

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» зоны санитарной охраны поверхностного источника водоснабжения (водотока) устанавливается из трех поясов:

Границы первого пояса

Граница первого пояса ЗСО водопровода с поверхностным источником для водотоков устанавливается с учетом конкретных условий, в следующих пределах:

- вверх по течению — не менее 200 м от водозабора;

- вниз по течению — не менее 100 м от водозабора;

- по прилегающему к водозабору берегу — не менее 10 м от линии уреза воды летне-осенней межени.

Границы второго пояса

Границы второго пояса ЗСО водотоков (реки, канала) определяются в зависимости от природных, климатических и гидрологических условий.

Граница второго пояса на водотоке в целях микробного самоочищения должна быть удалена вверх по течению водозабора на столько, чтобы время пробега по основному водотоку и его притокам, при расходе воды в водотоке 95 % обеспеченности, было не менее 5 суток — для IА, Б, В и Г, а также IIА климатических районов, и не менее 3-х суток — для IД, IIБ, В, Г, а также III климатического района.

Скорость движения воды в м/сутки принимается усредненной по ширине и длине водотока или для отдельных его участков при резких колебаниях скорости течения.

Граница второго пояса ЗСО водотока ниже по течению должна быть определена с учетом исключения влияния ветровых обратных течений, но не менее 250 м от водозабора.

Боковые границы второго пояса ЗСО от уреза воды при летне-осенней межени должны быть расположены на расстоянии:

а) при равнинном рельефе местности — не менее 500м;

б) при гористом рельефе местности — до вершины первого склона, обращенного в сторону источника водоснабжения, но не менее 750 м при пологом склоне и не менее 1000 м при крутом.

Границы третьего пояса

Границы третьего пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения на водотоке вверх и вниз по течению совпадают с границами второго пояса. Боковые границы должны проходить по линии водоразделов в пределах 3-5 км, включая притоки.

Охранные зоны воздушных линий электропередач

Ширина охранных зон электрических линий устанавливается в зависимости о напряжения линий электропередач.

В соответствии с ГОСТ 12.1.051-90 охранные зоны электрических сетей напряжением свыше 1 кВ устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обеим сторонам от крайних проводов на расстоянии:

- напряжение до 20 кВ – 10 м;

- напряжение до 35 кВ – 15 м;

- напряжение до 110 кВ – 20 м.

Зоны охраны объектов культурного наследия

1. Охранные зоны объектов культурного наследия подразделяются на две категории:

- в пределах границ землепользования.

- в пределах уличных пространств и прилегающих территорий.

2. Историко-культурные природные территории и комплексы памятников.

3. Зоны регулирования застройки.

4. Зоны охраняемого природного ландшафта.

5. Зоны археологического культурного слоя.

На территории зон охраны объектов культурного наследия устанавливается особый режим градостроительной деятельности, ограничивающий хозяйственную деятельность, реконструкцию, ограничивающий (или запрещающий) строительство.

Охранная зона, как и территория памятника, должна быть доступна для научных исследований и посещений.

Санитарно-защитные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраны объектов культурного наследия для объектов, расположенных на территории населенных пунктов устанавливаются при разработке генеральных планов соответствующих населенных пунктов.

Придорожные полосы автомобильных дорог

В соответствии с требованиями Федерального закона от 08.11.2007г. №257-ФЗ для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы в размере:

- дороги 3 и 4 категории – 50 м;

- дороги 5 категории – 25 м.

По территории сельского поселения «Палевицы» не проходит дорог федерального и регионального значения.

## Социальная инфраструктура

Современное положение и проектные предложения

Социальная инфраструктура - это комплекс объектов обслуживания и взаимосвязей между ними, наземных, пешеходных и дистанционных, в пределах территории сельского поселения «Палевицы».

Сфера обслуживания населения является наиболее трудоемкой и ответственной составной частью хозяйственного комплекса села. Именно через нее осуществляется непосредственный контакт населения. В значительной мере сфера обслуживания определяет уровень условий проживания населения, повышение которого и является целью генерального плана.

К сфере обслуживания в структуре организации хозяйства относятся:

1. Образование

2. Здравоохранение

3. Учреждения культуры и искусства

4. Физическая культура и спорт

5. Торговля и общественное питание, бытовое обслуживание

6. Рекреация и туризм.

Все объекты обслуживания социальной инфраструктуры можно разделить на группы по следующим признакам:

- по функциональному назначению (предприятия образования, здравоохранения, физкультуры и спорта, культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, отделения связи, отделения сбербанка, пункты охраны правопорядка, административные учреждения);

- по формам собственности и рангу административного подчинения (государственные (федеральные), областные (региональные), районного и местного значения (муниципальные), ведомственные и частные).

- по интенсивности использования (объекты повседневного спроса, периодического спроса и эпизодического спроса).

Предложения Генерального плана по развитию социальной инфраструктуры разработаны с учетом масштабов развития сельского поселения и его места в системе расселения республики. При этом учтены особенности новых социально-экономических условий и современный уровень обеспеченности учреждениями обслуживания. В проекте определен минимальный набор учреждений в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и региональными нормативами градостроительного проектирования для Республики Коми, утвержденные Приказом Министерства архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики Коми от 29 января 2008 г. № 07-ОД (в ред. Приказа Минархстроя РК от 15.04.2009 N 58-ОД).

При составлении плана инвестиционной деятельности по строительству социальных объектов необходимо ориентироваться на:

- структурные изменения, происходящие в отраслях социальной сферы, включая ликвидацию избыточных площадей учреждений этой сферы.

- расширение, реконструкцию, техническое перевооружение действующих учреждений, работающих с перегрузкой, на основании их инвентаризации;

- замену ветхого и аварийного фонда, а также помещений, не отвечающих санитарно-эксплуатационным нормам, в случае невозможности осуществления капитального ремонта.

- прогнозируемые объемы гарантированных социальных услуг, рассчитанных на основе нормативов потребности населения в этих услугах, с учетом полной профильной загрузки учреждений, и выявление и ранжирование потребностей населения в услугах социального характера.

Объекты образования

К минимально необходимым населению, нормируемым объектам образования относятся  детские дошкольные учреждения и общеобразовательные школы (повседневный уровень), объекты начального профессионального и средне-специального образования (периодический уровень).

В муниципальном образовании сельском поселении «Палевицы» осуществляют свою деятельность МБДОУ «Детский сад» с. Палевицы, МБДОУ «Детский сад» д. Ивановка, МБОУ «Палевицкая средняя общеобразовательная школа».

Таблица 61 – Характеристика объектов образования

| Наименование и тип объекта | Местоположение | Материал стен, год ввода | Посещаемость |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расчетная | Фактическая |
| МБДОУ «Детский сад» | с. Палевицы, ул. Набережная, д.17 | дерево, 1960 | 45 | 45 |
| МБДОУ «Детский сад» | д. Ивановка, ул. Северная, д. 20 | дерево, 1960 | 20 | 20 |
| МБОУ «Палевицкая средняя общеобразовательная школа» | с. Палевицы, ул. Советская, д.2 | Бетонные панели, 1973 | 650 | 130 |
| ИТОГО по МБДОУ | - | - | 65 | 65 |
| ИТОГО по МБОУ | - | - | 650 | 130 |

МБДОУ «Детский сад» с. Палевицы располагается в деревянном  двухэтажном здании. Здание рассчитано на 45 воспитанников. Материально-техническая база включает в себя  здание детского сада, здание пищеблока, здание котельной.

В Детском саду функционирует 2 группы: 1- группа ясельного возраста с 1,5 – 4 лет, 1 группы- дошкольная группа с 4 – 7 лет.

МБДОУ «Детский сад» с. Палевицы ведет образовательную деятельность по программе «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, которая направлена на создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств.

В Детском саду функционирует совмещенный музыкальный и физкультурный зал, медицинский блок изолятор, кабинет для осмотра детей.

Детский сад оснащен оргтехникой: компьютером, принтером, ксероксом, видеомагнитофоном, музыкальным центром, факсом.

В МБДОУ «Детский сад» д. Ивановка 1 разновозрастная группа от 1,5 до 7 лет в количестве 20 детей:

1 подгруппа - от 1,5 лет  до 3 лет - 8 воспитанников;

2 подгруппа - от 3 лет до 7 лет – 12 воспитанников.

МБДОУ «Детский сад» д. Ивановка ведет образовательную деятельность по программе «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы.

Медицинское обслуживание обеспечивается медицинскими работниками муниципального учреждения здравоохранения «Сыктывдинская центральная районная больница» на основании Договора на безвозмездное оказание услуг.

На территории детского сада расположено оборудование для игровой деятельности для всех возрастных подгрупп: песочницы, машины, ворота для игры в футбол, бревна для ходьбы и т.п., имеется прогулочная веранда. Территория детского сада озеленена насаждениями.

МБОУ «Палевицкая средняя общеобразовательная школа». Материально-техническое обеспечение:

- классных помещений - 29, в том числе оборудованных учебных кабинетов - 29

- малый актовый зал - 76 кв.м,

- спортивный зал - 280 кв.м,

- мастерские -60 кв.м,

- музей - 54 кв.м,

- библиотека - 54 кв.м.

Для реализации образовательных программ в школе имеются: компьютерный класс, кабинеты естествознания, физики, химии, математики, иностранного языка, русского и коми языка.

На территории Палевицкой средней общеобразовательной школы расположены учительский дом и общежитие.

Система образования сельского поселения «Палевицы» развивается благодаря участию в Приоритетном Национальном Проекте «Образование», целевой программе «Развитие образования в Сыктывдинском районе на 2012 - 2015 годы».

Согласно СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89», размещение общеобразовательных учреждений в сельской местности должно предусматривать для обучающихся I ступени обучения радиус доступности не более 2 км пешком и не более 15 мин. (в одну сторону) при транспортном обслуживании. Для обучающихся II и III ступеней обучения радиус пешеходной доступности не должен превышать 4 км, а при транспортном обслуживании - не более 30 минут. Предельный радиус обслуживания обучающихся II - III ступеней не должен превышать 15 км.

Для детских образовательных учреждений радиус  обслуживания, не должен превышать 500 м.

Для расчета потребностей сельского поселения «Палевицы» в объектах образования на первую очередь и на расчетный срок, приняты укрупненные показатели, согласно региональным нормативам градостроительного проектирования Республики Коми.

Проектные предложения

По детским дошкольным учреждениям – новая структура муниципальных ДДУ призвана улучшить здоровье и интеллектуально-личностное развитие воспитанников. Нормативная обеспеченность объектами дошкольного образования, устанавливается в зависимости от демографической структуры поселения, принимая расчетный уровень обеспеченности детей дошкольными учреждениями в пределах 75%.

В с. Палевицы стоится детский сад на 70 мест, ул. Набережная, 17а, площадь земельного участка 4573,3 кв.м. На перспективу предусмотреть мероприятия по капитальному ремонту.

На расчетный срок предлагается строительство детского сада на 70 мест в д. Ивановка (рядом с действующим детским садом по адресу д. Ивановка, ул. Северная, д. 20).

По общеобразовательным учреждениям – с целью прекращения оттока молодежи из сельского поселения в крупные образовательные центры, проектом предусматривается некоторое расширение и улучшение системы предоставления образовательных услуг. Нормативную обеспеченность объектами школьного образования следует принимать исходя из охвата 100% детей неполным средним образованием (1-9 кл.) и 75% детей средним образованием (10-11 кл.) при обучении в одну смену.

На первую очередь и расчетный срок строительство дополнительных зданий для учреждений школьного образования не требуется.

На расчетный срок необходимо запланировать мероприятия по ремонту, капитальному ремонту существующего здания общеобразовательной школы в с. Палевицы.

Здравоохранение

К основным необходимым населению, нормируемым объектам здравоохранения относятся  врачебные амбулатории (повседневный уровень) и больницы (периодический уровень). Кроме того, в структуре учреждений первого уровня обслуживания могут быть аптечные пункты и фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), которые должны заменять врачебные амбулатории в тех районах, где их нет.

В поселении необходимо повышать доступность и качество медицинских услуг, сохранять репродуктивное здоровье населения, стремиться к снижению уровня заболеваемости и смертности путем строительства фельдшерско-акушерских пунктов, лечебных амбулаторий, содействия в организации аптечного бизнеса в населенных пунктах района.

Создание служебного муниципального жилищного фонда поможет решить проблему привлечения квалифицированного медицинского персонала в сельские населенные пункты.

В настоящий момент на территории сельского поселения функционируют Палевицкая врачебная амбулатория, которое входит с состав государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Коми "Сыктывдинская центральная районная больница".

Таблица 62 – Характеристика объекта здравоохранения

| Наименование и тип учреждения ( ФАП, стационар, иное) | Год ввода (ремонта реконструкции) | Численность персонала | Расчетная мощность (кол-во коек, кол-во посещений) в месяц | Фактическая посещаемость (среднее количество занятых коек, средняя посещаемость) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Палевицкая врачебная амбулатория | 1997 | 6 | - | 600 400 процедуры 80 зубной 60 генеколог |

В с. Палевицы расположен филиал аптеки № 17 по ул. Советская, 2а.

На территории района и сельского поселения реализуется приоритетный национальный проект «Здоровье», направленный на развитие здравоохранения и улучшение здоровья населения. Улучшается качество медицинской помощи за счет подготовки и переподготовки врачей общей практики, обновления диагностического оборудования и укрепления материально-технической базы, проводятся капитальный и текущий ремонт зданий.

Доступность поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов в сельской местности принимается в пределах 30 минут транспортной доступности.

Проектные решения

На первую очередь:

1. Строительство фельдшерско-акушерского пункта в д. Ивановка.

На расчетный срок:

1. Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории в с. Палевицы.

Учреждения культуры и искусства

Обеспечение доступности культурных благ и ценностей для широких слоев населения одна из важных задач социально-ориентированного государства. Социальное государство и социально ориентированная экономика не возможна без приоритетного развития инфраструктуры и охраны культурного наследия.

На территории сельского поселения «Палевицы» функционирует дом культуры и библиотека. В настоящее время Палевицкий дом культуры вовлекает в культурную жизнь все слои населения села – детей, молодежь, взрослых и ветеранов. Для них работают многочисленные кружки и клубы, проводятся мероприятия и концерты. Жители села активно участвуют в художественной самодеятельности.

Характеристика учреждений культуры приведена в таблице .

Таблица 63 – Характеристика учреждений культуры

| Наименование и тип учреждения | Адрес | Год ввода | Износ объекта, % | Численность персонала | Количество посадочных мест | Посещаемость | Фактическая обеспеченность нас.учр.культ.% | Общая площадь застройки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Расчетная (кол-во ч/мест) | Фактическая (кол-во посещений) |  |  |
| Клуб | с. Палевицы, ул. Набережная, д. 9 | 1960 | - | 3 | 100 | 120 | 3836 | 90 | 270 |
| СЦБС «Библиотека с. Палевицы» | с. Палевицы, ул. Набережная, д. 9 | 1960 | - | 1 | 10 | - | - | - | - |

Библиотечный фонд на 01.01.2014г. составляет 10 000 книг.

Из-за финансирования по остаточному принципу очень слаба материально-техническая база всех учреждений культуры, что сказывается на уровне обслуживания всех слоев населения.

При определении реального плана строительства объектов культуры, необходимо ориентироваться на уровень культурного развития населенных пунктов, реальную потребность его населения в этих учреждениях. Основными задачами в сфере культуры должны стать мероприятия по проведению ремонта объектов культуры, расположенных на его территории.

На территории района реализуется целевая программа «Развитие  культуры и сохранение культурного наследия в Сыктывдинском районе на 2012-2015 годы».

Целью данной программы является: сохранение накопленного культурного наследия и потенциала района, создание условий для развития культуры; повышение  доступности,  качества,  объёма  и  разнообразия  в сфере культуры и искусства; обновление сети учреждения культуры и их модернизация.

Задачи Программы:

- укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры;

- разработка информационных технологий и внедрение их в сферу культуры;

- развитие кадрового потенциала;

- сохранение и пополнение библиотечных и музейных фондов;

- организация системного подхода к решению проблем пожарной безопасности муниципальных учреждений культуры.

В  сфере  укрепления  материально-технической  базы  и  информатизации  учреждений культуры и искусства:

- приобретение  свето–  и  звукооборудования,  сценических  костюмов,  музыкальных инструментов, аудио и видеоаппаратуры;

- реконструкция и капитальный ремонт учреждений культуры;

- комплектование  библиотек  района  компьютерной  техникой  для  внедрения прогрессивных  систем  автоматизированных  библиотечных  информационных  средств, современной новой литературой.

Проектные решения

Согласно нормативам  Регионального градостроительного проектирования Республики Коми, потребность в муниципальных библиотеках обеспечивается за счет существующих библиотечных учреждений (1 объект на 1000-3000 жителей). Потребность в культурно - досуговых учреждениях обеспечивается за счет существующих учреждений (150 мест на 1000-3000 жителей). Строительство новых зданий библиотек не предлагается.

На первую очередь планируется строительство дома культуры в с. Палевицы (рядом с действующим домом культуры по адресу с. Палевицы, ул. Набережная, д. 9).

Физкультура и спорт

Целью государственной политики в этой сфере будет являться вовлечение населения в систематические занятия физической культурой, спортом и туризмом.

В настоящее время на территории сельского поселения «Палевицы» имеется спортзал в МБОУ «Палевицкая средняя общеобразовательная школа» площадью 280 кв.м.

На территории района и сельского поселения реализуется государственная программа Республики Коми «Развитие физической культуры и спорта» и муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Сыктывдинском районе на 2013 – 2015 годы».

Цель Программы:

- дальнейшее развития и совершенствование системы  физической культуры и спорта, направленной на всестороннее развитие человека;

- формирования у населения потребности в физическом совершенствовании, здоровом образе жизни;

- улучшение здоровья населения средствами физической культуры и спорта.

Задачи Программы:

- формирование у населения устойчивого интереса к занятиям физической культурой и спортом;

- обеспечение комплексного подхода к занятиям физической культурой и спортом и формирование у населения потребности в физическом совершенствовании;

- создание условий для занятий физической культурой и спортом;

- создание сети разнообразных физкультурно-спортивных центров и мест для занятий физической культурой и спортом;

- развитие и совершенствование системы управления физической культурой и спортом.

Согласно, региональных нормативов градостроительного проектирования Республики Коми в населенных пунктах с числом жителей до 5 тыс. чел. спортивные залы и бассейны предусматриваются по заданию на проектирование с учетом нормативной вместимости объектов по технологическим требованиям. Спортивные залы и бассейны в малых населенных пунктах, а также спортивные залы и бассейны в системе повседневного обслуживания жилых единиц допускается объединять со школьными объектами, при обеспечении для взрослого населения отдельного входа и раздевалок.

Проектные решения

На первую очередь:

2014 г. - строительство спортивной площадки с. Палевицы

2015 г. - строительство спортивной площадки д. Ивановка

На расчетный срок реконструкция существующих объектов (спортзал МБОУ «Палевицкая средняя общеобразовательная школа») и создание широкого диапазона новых видов спортивных устройств, охватывающий разновозрастные группы населения и уровни обслуживания (спортивные площадки во всех населенных пунктах поселения, бассейна и т.д.).

Рекреация и туризм

Район «богат» на народные праздники, ставшими традиционными для сел и деревень района. Так повелось, что каждое, село, деревенька отмечает свой праздник. В д. Ивановка «Иван лун» и праздник колодца в с. Палевицы.

Ландшафтное богатство района обеспечивают разнообразный рельеф с возвышенностями и речными долинами, развитая гидрография – реки (Вычегда, Пычим, Пожег), естественные лесонасаждения с преобладанием хвойных пород. Сыктывдинские леса богаты разнообразными дикоросами. На «тихую охоту» выходят как местные жители, так и жители столицы – транспортная доступность во многом этому способствует. Сбор дикоросов (не только грибов, ягод, но и лекарственных растений) – мог бы стать дополнительным туристическим ресурсом района.

Туристско-рекреационный потенциал Сыктывдинского района складывается из благоприятных географических и исторических условий, неплохой инфраструктурной основы, богатого и успешного опыта деятельности в этой сфере и нацеленности администрации на ее дальнейшее развитие. Возможные направления развития туризма на территории МО МР «Сыктывдинский». Туристические ресурсы района позволяют развивать ряд туристических направлений, которые условно можно разделить на 2 группы:

1. «красная группа» - это туристические направления, которые возможно продвигать (при создании соответствующей инфраструктуры) на окружном, всероссийском и международном уровне:

- этнография (с элементами освоения народных ремесел), история, краеведение;

- хобби – туры – охота, рыбная ловля (спортивная летняя и зимняя, а также этнографическая – с изучением и освоением национальных особенностей способов рыбной ловли на водоемах района),сбор дикоросов.

- лыжные прогулки на трассах мирового уровня (Республиканский лыжный комплекс им. Р. Сметаниной);

- научный туризм – посещение геологических памятников природы, геологические экскурсии;

- сельский (агротуризм).

2. «синяя группа» - это туристические направления, развитие которых будет перспективно на региональном, муниципальном уровнях:

- конный туризм;

- спортивно-познавательный пеший, лыжный велосипедный туризм для молодежи.

Сельское поселение «Палевицы» можно отнести к «Синей группе».

Сыктывдинский район способен предложить этно- и культурно-исторический комплексный познавательный блок о быте и жизни коми народа. Близость района к столице Республики, транспортная доступность основных, перспективных для развития туризма и рекреации объектов дает возможность для организации на территории района так называемых «туров выходного дня». К популярным видам любительского туризма можно отнести водные.

- Маршруты выходного дня по окрестностям с. Палевицы – это некатегорийные маршруты, связанные с хобби-турами как в зимний так и в летний период времени. С. Палевицы имеет как исторические, так и природные ресурсы для развития инфраструктуры активного и познавательного отдыха.

- Сплав по реке Вычегда - Некатегорийное, эко-познавательное путешествие. Маршрут удобен наличием населенных пунктов, элементами этно-познавательных и исследовательских экскурсий, наличием сотовой связи, повышающей уровень безопасности.

Сейчас население с. Палевицы и д. Сотчемвыв используют участок на р. Вычегда в районе д. Сотчемвыв в качестве пляжа. Согласно экспертному заключению ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми» № 209/125 от 01.08.2013 года исследованный образец воды р. Вычегда в районе м. Сотчем с. Палевицы Сыктывдинского района не соответствует требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» по микробиологическим показателям.

В связи в чем, необходимо оборудовать данное место отдыха аншлагом «Купаться запрещено» и известить население д. Сотчемвыв и с. Палевицы о неудовлетворительном качестве воды в реке через средства массовой информации.

На первую очередь проектом предлагается организовать зону отдыха на р. Вычегда (пляж) и предусмотреть места отстоя маломерного флота.

На расчетный срок проектом предлагается организовать на базе бывшего пионерского лагеря в с. Палевицы место отдыха и туризма для населения.

Культурно-исторические достопримечательности

Церковное строительство в районе насчитывает более чем шестивековую традицию. В сельском поселении «Палевицы» есть местная православная религиозная организация прихода храма покрова пресвятой Богородицы в с. Палевицы. В настоящее время в с. Палевицы выделен земельный участок площадью 3957 кв.м. для строительства церковного комплекса, заложен фундамент.

В с. Палевицы расположены памятники истории:

  - Обелиск павшим воинам в Великой Отечественной войне.

  - Мемориальная доска Размыслову Андрею Вениаминовичу, погибшему в Афганистане.

  - Мемориальная доска Размыслову Ананию Прокопьевичу, поэту, погибшему в Великой Отечественной войне.

В д. Гавриловка  планируется организовать спортивно-туристический комплекс со своим подсобным хозяйством, бытовыми услугами (парикмахерская, пошив и ремонт одежды и обуви) и художественной мастерской. Под данный комплекс будут использованы имеющиеся помещения, которые требуют ремонта и реконструкции (здание бывшего детского дома).

Социальное обслуживание

К учреждениям социального обеспечения граждан относятся дома престарелых, реабилитационные центры, дома-интернаты, приюты, центры социальной помощи семье и детям. Все они относятся к уровню периодического обслуживания, поэтому могут располагаться в районном центре.

На данный момент в сельском поселении «Палевицы» не существует учреждений социального обеспечения граждан и в перспективе не предполагается.

Торговля, общественное питание, бытовое обслуживание

В настоящее время на территории муниципального образования действуют торговые точки. В магазинах представлены продукты питания, хозяйственные и промышленные товары. Нет в постоянной продаже одежды, обуви, других необходимых товаров легкой промышленности. Предприятия общественного питания и бытового обслуживания в селе нет.

Существующие объекты розничной торговли не в достаточной мере обеспечивают потребности проживающего на территории сельского поселения населения, но постепенно оборот розничной торговли увеличивается.

Активное развитие предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания – необходимо, так как дает толчок к экономическому развитию сельского поселения и создает дополнительные места для приложения труда.

Дальнейшее развитие сферы торговли, общественного питания, бытового обслуживания напрямую будет зависеть от поддержки малого предпринимательства в поселении со стороны местных органов власти.

Данные по торговым площадям  в разрезе населенных пунктов:

д. Гавриловка – выездная торговля (30 кв.м)

д. Ивановка – 62,5 кв.м

с. Палевицы – 487,9 кв.м

пст. Пычим – 80 кв.м

На территории сельского поселения «Палевицы» в течение года по мере необходимости размещаются нестационарные торговые объекты.

Таблица 64  - Размещение нестационарных торговых объектов

| Место размещения нестационарного торгового объекта | Вид нестационарного торгового объекта | Специализация торгового объекта | Площадь нестационарного торгового объекта, кв.м | Площадь земельного участка (здания, строения, сооружения), кв.м | Форма собственности* земельного участка, на котором расположен нестационарный торговый объект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Палевицы, ул. Советская | фургоны, палатки, латки | промышленные товары и продовольственные товары | 10 кв.м | 20 кв.м. | муниципальная |
| с. Палевицы, д. Гавриловка, ул. Мира | фургоны, палатки, латки | промышленные товары и продовольственные товары | 16 кв.м | 16 кв.м | муниципальная |
| с. Палевицы, д. Сотчемвыв, Центральная, | фургоны, палатки, латки | промышленные и продовольственные товары | 10 кв.м | 20 кв.м | муниципальная |

Мероприятия

Радиус обслуживания населения учреждениями и предприятиями торговли, общественного питания и бытового облуживания местного значения, размещенными в жилой застройке в сельских поселениях составляет 800 м, согласно градостроительным нормам Республики Коми.

Таблица 65 – Расчет потребности в объектах социального и культурно-бытового обслуживания

Население: первая очередь – 1 570 чел.

расчетный срок – 1 778 чел.

| Наименование | Единица измерения | Существ мощность | Норматив на 1000 жителей | Требуемая емкость | Предусмотрено проектом | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существ. сохран. | 1 очередь | Расчет срок |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Учреждения образования |
| Детские дошкольные учреждения | мест | 65 | 75% детей дошкольного возраста | 72 | 65 | 126 | 142 | Строительство детского сада |
| Общеобразовательные учреждения | мест | 650 | 100% общего числа школьников | 200 | 650 | - | - | - |
| Учреждения здравоохранения |
| Молочная кухня | порция/сутки на ребенка до года | - | (4 порции в сутки на 1 ребенка до года) | 200 | - | 100 | 200 | - |
| Раздаточный пункт молочной кухни | м2 общ. площ. на ребенка до года | - | (0,3 м2 общей площади на 1 ребенка до года) | 17 | - | 10 | 17 | В здании амбулатории |
| Поликлиники | Посещений в смену на тыс. жит. | 27 | 33 | 38 | 27 | 52 | 59 | - |
| Фельдшерско-акушерские пункты | объект | - | по заданию | - | - | - | - | Строительство ФАП |
| Аптеки | учреждений | 1 | 1 на 6 тыс. жителей | 1 | 1 | - | - | - |
| Учреждения культуры и искусства, физкультуры и спорта |
| Клубы | посет. мест | 120 | 150 | 175 | 120 | 235 | 267 | Предусмотреть строительство клуба |
| Библиотеки | объект | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| Спортивные залы | м2 | - | по заданию | - | - | - |  | Спортивные залы |
| Бассейн | м2 зеркала воды | - | по заданию | - | - | - | 10 | Бассейн |
| Предприятия торговли |
| Магазины продовольственных и не продовольственных товаров | м2 торг. площ. | 660 | 386 | 451 | 660 | 606 | 686 | Открытие магазина общественно-деловой зоне |
| Предприятия общественного питания |
| Предприятие общественного питания | посад. мест | - | 35 | 41 | - | 55 | 62 | Строительство кафе в общественно-деловой зоне |
| Предприятия бытового обслуживания |
| Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | - | 7 | 8 | - | 11 | 12 | при СТК |
| Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |
| Предприятия связи | объект | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| Отделения банков | операционная касса | - | по заданию | - | - | - | - | - |
| Организации и учреждения управления | объект | 1 | по заданию | - | 1 | - | - | - |
| Предприятия сервиса, жилищно-коммунального хозяйства |
| Кладбища традиционного захоронения | га | - | по расчету | - | - | - | - | - |
| Общественные туалеты | приборов | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | Предусмотреть в центральных зонах населенных пунктов, в местах устройства праздников, при летних кафе и т.п. |

Выводы

Анализ количественных и качественных характеристик действующих объектов социальной инфраструктуры поселения в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования для Республики Коми позволяет сделать следующие выводы.

Сеть социальной инфраструктуры сельского поселения развита достаточно хорошо, имеются практически все социально-культурные объекты необходимые для нормальной жизнедеятельности населения. Обеспеченность необходимыми объектами является почти 100%. Прослеживается дефицит услуг в физкультурно-оздоровительной сфере и в сфере здравоохранения.

Объекты здравоохранения, культуры, дополнительного образования имеют значительную степень ветхости и имеют большую степень износа основных фондов. Слабо укрепляется материально-техническая база данных учреждений.

Основные направления социальной политики

Учитывая перспективу развития сельского поселения за счет увеличения численности населения до 1 778 человек и строительства нового жилищного фонда на расчетный срок, проектные решения генерального плана сельского поселения «Палевицы» в социальной сфере предполагают следующие мероприятия:

- Образование: строительство нового дошкольного учреждения в с. Палевицы на 70 мест, в д. Ивановка на 70 мест.

- Здравоохранение: строительство фельдшерско-акушерского пункта. Это предполагает более эффективное использование занимаемой медицинским объектом территории.

- Культура: строительство дома культуры в с. Палевицы

- Физкультура и спорт: строительство спортивной площадки с. Палевицы, строительство спортивной площадки д. Ивановка. Реконструкция существующих объектов (спортзал МБОУ «Палевицкая средняя общеобразовательная школа») и создание широкого диапазона новых видов спортивных устройств, охватывающий разновозрастные группы населения и уровни обслуживания (спортивные площадки во всех населенных пунктах поселения, бассейна и т.д.).

- Сохранение сети учреждений социальной сферы, укрепление материально-технической базы.

- Торговля и общественное питание: привлечение инвестиций в строительство разнообразных объектов торговли, размещение новых предприятий общественного питания,  кафе и т. д.

Туризм и рекреация: организация зоны отдыха на р. Вычегда (пляж) и места отстоя маломерного флота, организация спортивно-туристический комплекса со своим подсобным хозяйством, бытовыми услугами (парикмахерская, пошив и ремонт одежды и обуви) и художественной мастерской.

Пожарное депо

На территории сельского поселения «Палевицы» отсутствует муниципальной пожарной пост охраны. Пожаротушение осуществляется путем привлечения подразделений пожарной охраны соседних муниципальных образований.

Таблица 66 - Силы и средства пожарной охраны, привлекаемые к пожаротушению на территории сельского поселения «Палевицы»

| Силы и средства ФПС МЧС России и ППС Сыктывдинского района | Силы и средства |
| --- | --- |
| Наименование пожарного депо | ППД пожарных подразделений (ПЧ, ПП) | Телефон ЦППС (ПСЧ) | Всего | На дежурстве |
| ГУ «1 отряд ФПС по РК», Отряд ППСРК №1 | л/с | тех | л/с | тех |
| ПЧ-112 ППС | д. М. Слуда, ул. Сосновая, 2 | 8(821230)73201 | 21 | 2 | 4 | 1 |
| ПЧ-115 ППС | с. Слудка, ул. Магистральная, 1 | 8(821230)75225 | 12 | 2 | 2 | 1 |
| ИТОГО | 33 | 4 | 6 | 2 |

В соответствии с Федеральным законом №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года ст.76 дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут.

На территории сельского поселения, забор воды на тушение пожаров осуществляется в населенных пунктах из пожарных гидрантов и водоемов. Радиус действия пожарного гидранта 75 м.

Таблица 67 - Пожарные водоемы, расположенные на территории сельского поселения «Палевицы»

| № п/п | Местоположение | Объем |
| --- | --- | --- |
| с. Палевицы |
|  | ул. Советская, д. 3 | ПВ – 110 |
|  | ул. Советская, д. 20 | ПВ – 50 |
|  | ул. Советская, д. 35 | ПВ – 25 |
|  | ул. Советская, д. 41 | ПВ – 75 |
|  | ул. Советская, д. 2 | ПВ – 110 |
|  | ул. Набережная, д. 17 | ПВ – 50 |
|  | ул. Сидорова, д. 45 | ПВ – 70 |
|  | ул. Северная, д. 38 | ПВ – 70 |
|  | Экспериментальный поселок, д. 19 | ПВ – 110 |
|  | Экспериментальный поселок, д. 16 | ПВ – 110 |
|  | Экспериментальный поселок, д. 13 | ПВ – 110 |
|  | Экспериментальный поселок, д. 8 | ПВ – 110 |
|  | М. Нижний Яг, д. 7 | ПВ – 50 |
|  | Центральная Усадьба, д. 3 | ПВ – 110 |
| д. Гавриловка |
|  | ул. Мира, д. 1 | ПВ – 110 |
|  | ул. Мира, д. 13 | ПВ – 25 |
| д. Ивановка |
|  | ул. Северная, д. 3 | ПВ – 75 |
|  | ул. Северная, д. 34 | ПВ – 50 |
| д. Сотчемвыв |
|  | ул. Береговая, д. 58 | ПВ – 50 |
|  | ул. Центральная, д. 2 | ПВ – 50 |
|  | ул. Луговая, д. 4 | ПВ – 25 |
| д. Тупицыно |
|  | ул. Ветеранов, д. 6 | ПВ – 25 |
| пст. Пычим |
|  | ул. Магистральная, д. 50 | ПВ – 50 |
|  | ул. Ручейная, д. 15 | ПВ – 25 |

Генеральным планом не планируется дополнительно размещать пожарные части в населенных пунктах сельского поселения. Радиус обслуживания привлекаемых служб пожаротушения охватывает все населенные пункты в границах поселения.

На первую очередь и на перспективу  предполагается выполнять мероприятия:

- предупреждение пожаров и снижение сопутствующих их потерь;

- приведение объектов муниципальной собственности в пожаробезопасное состояние;

- развитие материально – технической базы;

- размещение на территории сельского поселения «Палевицы» пожарных резервуаров и пожарных гидрантов.

Кладбище традиционного захоронения

Площадь земельных участков, используемых под кладбища, в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», должна составлять 0,24 га на 1000 жителей,   а также расстояние от границ земельных участков кладбища  до стен жилых домов должно быть не менее 300 м.

Таблица 68 - Сведения по действующим  кладбищам на 01.01.2014г.

| Наименование | Адрес (местоположение) | Территория, га | Примерное кол-во захоронений (общее/в год) | Расстояние до ближайшей жилой застройки, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кладбище | с. Палевицы | 2,549 | 2000/10 | 400 |

Размер санитарной защитной зоны для сельских кладбищ отнесены к V классу опасности, санитарно-защитная зона для которых должна составлять 50 м согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007г. № 74.

Размеры земельного участка, отводимого под кладбище традиционного захоронения, определяются в соответствии с Рекомендациями по проектированию объектов ритуального назначения (М., 1996 г.).

Площадь захоронений принимается ориентировочно 70% общей площади кладбища, расчетная норма земельного участка на одно захоронение гроба с телом умершего 5 м2. В соответствии с демографической ситуацией, ориентировочно  принимаем естественную смертность населения в количестве 8 чел. - количество захоронений в 2013 году. Разбивка секторов рекомендуется для трех типов захоронений: почетных, семейных и рядовых. Участки семейных захоронений ориентировочно по 25 м2, условно на 5 могил.

На участках, не имеющих естественного стока или с уклонами, превышающими максимально допустимые, необходимо предусматривать мероприятия по инженерной подготовке территории.

Гигиенические требования к размещению кладбищ  определены СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения».

На территории  сельского поселения «Палевицы» нет учреждений и предприятий похоронного обслуживания.

Проектные решения

На первую очередь:

- Оформить в установленном порядке права на земельные участки, находящихся под действующими кладбищами, принять в муниципальную собственность общественные кладбища, определить правила содержания мест погребения, порядок деятельности общественных кладбищ, устанавливающий в том числе размер бесплатно предоставляемого земельного участка на территории кладбища для погребения умерших.

На расчетный срок:

- Проведение планового благоустройства территории кладбищ: уборка и очистка территории, устройство мест сбора мусора.

## Улично-дорожная сеть и транспорт

Транспортная инфраструктура и дорожная сеть

Транспортная   инфраструктура   должна   обеспечить   комфортную   доступность территорий   села,   безопасность   и   надежность   внутрисельских   и   внешних транспортных   связей   в   условиях   роста   подвижности   населения   и   объемов пассажирских и грузовых перевозок, жестких экологических требований.

Развитие   и   совершенствование   сети   региональных   и   районных   дорог вызывает прирост ВРП за счет активизации и расширения автотранспортных экономических связей, вовлечения в рыночный оборот осваиваемых ресурсов, положительно сказывается на рынке рабочей силы.

Автомобильные дороги, являясь одной из составляющих транспортного комплекса, играют важнейшую роль в развитии экономики Республики Коми, в общем, и Сыктывдинского района в частности.

В настоящее время транспортная инфраструктура в сельском поселении представлена только автомобильным видом транспорта, железнодорожный, воздушный, водный транспорт - отсутствуют.

Анализ схемы сети автомобильных дорог показывает, что имеющаяся сеть автодорог развита достаточно слабо. Внутреннюю связанность обеспечивает хорошее автобусное сообщение внутри района. Авиа и речной транспорт не используется, ближайший аэропорт находится в г. Сыктывкар. Железнодорожные станции имеются в пос. Язель и Слуда.

Таблица 69 – Перечень дорог общего пользования местного значения муниципального образования сельского поселения «Палевицы»

| Наименование улиц | Вид покрытия | Ширина дорог, м | Протяженность, км | Категория | Транспортно-эксплуатационное состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заезд до д. Гавриловка | щебень | 7 | 0,5 | V | удовлетворительное |
| Заезд до пст. Пычим | ж/б плиты | 5 | 4,0 | V | удовлетворительное |
| ИТОГО |  |  | 4,5 |  |  |

Объектов автодорожного сервиса, автозаправочных станций на территории сельского поселения «Палевицы» нет.

По состоянию на 01.01.2014г. общая численность жителей в сельском поселении «Палевицы» составляла 1172 человек. Требования к обеспеченности легкового автотранспорта АЗС, СТО и местами постоянного хранения обозначены в Региональных нормативах градостроительного проектирования Республики Коми:

- потребность в АЗС составляет: одна топливораздаточная колонка на 500 легковых автомобилей; (если что строим на 2 колонки площадью 0,1 га.)

- потребность в СТО составляет: из расчета один пост на 100 - 150 легковых автомобилей.

Расстояния от объектов по обслуживанию автомобилей до жилых, общественных зданий, а также до участков дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных школ, лечебных учреждений стационарного типа, размещаемых на селитебных территориях, следует принимать в соответствии с требованиями действующих норм и правил действующих нормативов.

| Объекты по обслуживанию автомобилей | Расстояние, м, не менее |
| --- | --- |
| Легковых автомобилей до 5 постов (без малярно-жестяных работ) | 50 |
| Легковых, грузовых автомобилей, не более 10 постов | 100 |
| Грузовых автомобилей | 300 |
| Грузовых автомобилей и сельскохозяйственной техники | 300 |

- общая обеспеченность гаражами и открытыми стоянками для постоянного хранения легковых автомобилей должна составлять не менее 90 процентов расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей.

Учитывая малоэтажную застройку, для населенных пунктов не требуется гаражных кооперативов, охраняемых автостоянок. Гаражи предусматривается размещать на приусадебных участках.

- уровень насыщения маломерными судами индивидуального пользования следует определять расчетным путем с учетом существующих тенденций и природных условий. Для хранения судов должны предусматриваться: в пределах городской черты - компактные летние стоянки с ограниченным набором обслуживающих сооружений; за пределами городской территории - базы зимнего хранения с полным необходимым оборудованием. Расстояние от стоянок маломерных судов до жилой застройки следует принимать не менее 50 м, до больниц и санаториев - не менее 200 м.

Исходя из общего количества легковых автомобилей и отсутствия объектов дорожного сервиса видно, что в настоящее время поселение не обеспечено объектами автодорожного сервиса.

На расчетный срок проектом предлагается строительство СТО на 3 поста, строительство АЗС на 2 колонки.

Маршрутная сеть автотранспорта

Пассажирские перевозки по межмуниципальным (междугородним) маршрутам осуществляются посредством проходящих по территории района автобусов в другие регионы республики и за ее пределы.

Таблица 70 – Характеристика автобусных маршрутов

| Наименование маршрута | Протяженность, км | Дни недели | Отправление от начального пункта (час) | Отправление от конечного пункта (час) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сыктывкар – Сотчемвыв-Сыктывкар | 60 | Ежедневно | 6.10 12.45 17.10 | 8.00 14.40 19.00 |

Для развития и дальнейшего совершенствования автобусных маршрутов Сыктывдинского района рекомендуются следующие мероприятия:

- Улучшение качества сети автомобильных дорог, по которым курсируют автобусы. Приведение дорог в нормативное состояние, обеспечение безопасности движения, посредством качественного и своевременного содержания и ремонта.

- Модернизация парка автобусов за счет муниципальных и региональных средств, а так же привлечения частных инвесторов. Создание условий для развития частных транспортных пассажирских перевозок.

- Оптимизация имеющихся автобусных маршрутов на основе статистического анализа пассажирских корреспонденций. Возможно, требуется пересмотреть количество и время движения рейсов, привести их в соответствие с потребностями и удобством населения.

- Ввод в действие дополнительных маршрутов и рейсов производится на основе технико-экономического обоснования и целесообразности данного маршрута.

Улично - дорожная сеть

Улично-дорожной сеть  представляет сеть улиц и проездов обеспечивающая удобные, быстрые и безопасные транспортные связи со всеми функциональными зонами, с другими населенными пунктами системы расселения, объектами, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.

Основная цель в проектировании улично-дорожной сети – обеспечение удобных и надёжных транспортных связей всех территорий села с объектами приложения  труда, зонами отдыха, внешними дорогами, а также обеспечение высокой эффективности использования территории.

Согласно ст. 14 и 14.1. ФЗ-131 непосредственно к полномочиям администрации сельского поселения относятся организация освещения улиц и установка указателей с названиями улиц и номеров домов. Так же в полномочия местного самоуправления входят вопросы содержания и строительства автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов, а также предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания.

Для обеспечения комфортного проживания жителей необходимо увеличивать и совершенствовать улично-дорожную сеть. Поэтому Генеральным планом предусматривается развитие улично-дорожной сети с твердым покрытием.

Таблица 71 - Характеристика автодорог общего пользования местного значения.

| №п/п | Наименование автомобильной дороги | Протяженность по типам покрытия, км |
| --- | --- | --- |
|  |  | общая | Асфальто-бетон | грунт | Щебень, гравий |
| с. Палевицы |
| 1 | ул. Сидорова | 3,7 |  | 3,7 |  |
| 2 | ул. Северная | 3,7 |  | 3,7 |  |
| 3 | ул. Набережная | 3,7 |  | 3,7 |  |
| 4 | Верхний Яг м |  |  |  |  |
| 5 | Нижний Яг м |  |  |  |  |
| 6 | ул. Советская |  |  |  |  |
| 7 | Центральная усадьба п |  |  |  |  |
| 8 | Экспериментальный п/ст |  |  |  |  |
| д. Гавриловка |
| 1 | ул. Центральная | 1,2 |  |  | 1,2 |
| 2 | ул. Весенняя | 1,2 |  | 1,2 |  |
| 3 | ул. Мира | 1,2 |  | 1,2 |  |
| д. Ивановка |
| 1 | ул. Южная | 1,2 |  | 1,2 |  |
| 2 | ул. Западная | 1,2 |  | 1,2 |  |
| 3 | Местечко Хуторок | 1,0 |  | 1,0 |  |
| 4 | ул. Северная |  |  |  |  |
| д. Тупицыно |
| 1 | ул. Ветеранов | 2,0 |  | 2,0 |  |
| 2 | ул. Придорожная | 0,2 |  | 0,2 |  |
| д. Сотчемвыв |
| 1 | ул. Луговая | 2,2 |  | 2,2 |  |
| 2 | ул. Береговая |  |  |  |  |
| 3 | ул. Центральная |  |  |  |  |
| пст. Пычим |
| 1 | ул. Березовая | 0,3 |  | 0,3 |  |
| 2 | ул. Приозерная | 0,6 |  | 0,6 |  |
| 3 | ул. Песчаная | 0,3 |  | 0,3 |  |
| 4 | ул. Сосновая | 0,3 |  | 0,3 |  |
| 5 | ул. Речная | 0,7 |  | 0,7 |  |
| 6 | ул. Магистральная | 0,3 |  | 0,3 |  |
| 7 | ул. Цветочная | 0,3 |  | 0,3 |  |
| 8 | ул. Огородная | 0,5 |  | 0,5 |  |
| 9 | ул. Лесная | 0,6 |  | 0,6 |  |
| 10 | ул. Проездная | 0,2 |  | 0,2 |  |
| 11 | ул. Перекрестная | 0,3 |  | 0,3 |  |
| 12 | ул. Ручейная | 0,6 |  | 0,6 |  |

Категория улично-дорожной сети дорог общего пользования определяется в соответствии с таблицей 9 СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»:

| Категория сельских улиц и дорог | Основное назначение | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поселковая дорога | Связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети | 60 | 3,5 | 2 | — |
|  | Связь жилых территорий с общественным центром | 40 | 3,5 | 2—3 | 1,5—2,25 |
| Улица в жилой застройке: |  |
| основная | Связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением | 40 | 3,0 | 2 | 1,0—1,5 |
| второстепенная (переулок) | Связь между основными жилыми улицами | 30 | 2,75 | 2 | 1,0 |
| проезд | Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей | 20 | 2,75—3,0 | 1 | 0—1,0 |
| Хозяйственный проезд, скотопрогон | Прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам | 30 | 4,5 | 1 | — |

Таблица 72 – Категория улично-дорожной сети дорог общего пользования

| №п/п | Категория сельских улиц и дорог | Наименование автомобильной дороги | Транспортно-эксплуатационное состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Палевицы |
| 1 | основная | ул. Сидорова | Удовлетворительное |
| 2 | основная | ул. Северная | Удовлетворительное |
| 3 | переулок | ул. Набережная | Удовлетворительное |
| 4 | проезд | Верхний Яг м | Удовлетворительное |
| 5 | проезд | Нижний Яг м | Удовлетворительное |
| 6 | Главная улица | ул. Советская | Удовлетворительное |
| 7 | проезд | Центральная усадьба п | Удовлетворительное |
| 8 | основная | Экспериментальный п/ст | Удовлетворительное |
| д. Гавриловка |
| 1 | Главная улица | ул. Центральная | Удовлетворительное |
| 2 | второстепенная | ул. Весенняя | Удовлетворительное |
| 3 | основная | ул. Мира | Удовлетворительное |
| д. Ивановка |
| 1 | второстепенная | ул. Южная | Удовлетворительное |
| 2 | проезд | ул. Западная | Удовлетворительное |
| 3 | проезд | Местечко Хуторок | Удовлетворительное |
| 4 | Главная улица | ул. Северная | Удовлетворительное |
| д. Тупицыно |
| 1 | Главная улица | ул. Ветеранов | Удовлетворительное |
| 2 | второстепенная | ул. Придорожная | Удовлетворительное |
| д. Сотчемвыв |
| 1 | проезд | ул. Луговая | Удовлетворительное |
| 2 | основная | ул. Береговая | Удовлетворительное |
| 3 | Главная улица | ул. Центральная | Удовлетворительное |
| пст. Пычим |
| 1 | второстепенная | ул. Березовая | Удовлетворительное |
| 2 | второстепенная | ул. Приозерная | Удовлетворительное |
| 3 | основная | ул. Песчаная | Удовлетворительное |
| 4 | второстепенная | ул. Сосновая | Удовлетворительное |
| 5 | основная | ул. Речная | Удовлетворительное |
| 6 | Главная улица | ул. Магистральная | Удовлетворительное |
| 7 | основная | ул. Цветочная | Удовлетворительное |
| 8 | второстепенная | ул. Огородная | Удовлетворительное |
| 9 | проезд | ул. Лесная | Удовлетворительное |
| 10 | проезд | ул. Проездная | Удовлетворительное |
| 11 | второстепенная | ул. Перекрестная | Удовлетворительное |
| 12 | Главная улица | ул. Ручейная | Удовлетворительное |

К первоочередным задачам можно отнести:

- строительство автодорог с твердым покрытием, обеспечивающим связь населенных пунктов внутри района;  с районными и областным центрами;

- благоустройство улиц и дорог внутри населенных пунктов.

Проектные решения

Развитие транспортной инфраструктуры – одно из наиболее актуальных стратегических направлений, позволяющих реализовать потенциал транспортно-географического положения в целях структурной перестройки экономики, обеспечить эффективную связь с соседними регионами, привлечь на территорию инвестиционные потоки и на этой основе создать условия для социально-экономической стабилизации и перспективного развития района.

Кроме реконструкции и нового строительства, генпланом предусматривается:

- благоустройство существующей улично-дорожной сети с реконструкцией проезжих частей, не имеющих асфальтированных покрытий, со строительством тротуаров и организацией водоотведения с проезжих частей, озеленением и устройством освещения;

- размещение технических средств организации дорожного движения, которое должно быть выполнено исходя из предполагаемой загрузки улиц автомобильным транспортом;

- для движения пешеходов в состав улиц включены тротуары с шириной пешеходной части, которая зависит от категории улиц и изменяется от 1,5 до 1,0 м

- организация движения транспортных и пешеходных потоков путем регламентирования дорожными знаками согласно ГОСТ 522.89-2004;

- подготовка земельного участка для размещения СТО;

- подготовка земельного участка для размещения АЗС;

- обозначение выездов из кварталов на главную улицу дорожными знаками «Главная дорога», «Уступите дорогу» для указания очередности проезда, согласно, схемы организации дорожного движения.

- соблюдение треугольников видимости на перекрестках, в пределах которых не допускается размещение зданий, сооружений (реклам, малых архитектурных форм и т.д.), деревьев и кустарников высотой более 0,5 м.

При подготовке проектной документации в обязательном порядке предусмотреть выполнение мероприятий по обеспечению доступности зданий и сооружений для маломобильных групп населения согласно СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», в том числе устройство:

– пониженных бортов в местах наземных переходов, а также изменения конструкций покрытия тротуаров в местах подходов к переходам для ориентации инвалидов по зрению с изменением окраски асфальта;

– пешеходных ограждений  в местах движения инвалидов, на участках, граничащих с высокими откосами и подпорными стенками;

– пандусов и двухуровневых поручней, а также горизонтальных площадок для отдыха – на лестничных сходах;

– звуковых устройств для слабовидящих на светофорных объектах;

– дорожных знаков и указателей, предупреждающих о движении инвалидов.

Гостевые автостоянки запроектированы в местах тяготения населения, а именно: около общественных зданий – клуба, центра досуга и творчества, магазина, комбината бытового обслуживания, администрации, фельдшерско-акушерского пункта.

Объекты транспортной инфраструктуры

Генеральным планом предусмотрено строительство:

- СТО мощностью 3 поста;

- АЗС на 2 колонки.

- Организация остановок для  школьных перевозок автобусным транспортом.

## Инженерная подготовка территории

Мероприятия по инженерной подготовке территории сельского поселения «Палевицы», направлены на улучшение состояния окружающей среды, сохранность сельскохозяйственных угодий, борьбу с неблагоприятными геологическими и инженерно- геологическими процессами природного и техногенного характера.

Отвод поверхностного стока с территорий поселка предлагается осуществлять посредством дождевой канализации открытого типов. Сброс дождевых вод предлагается производить в пониженные места за пределами поселка. Перед выпусками необходимо предусмотреть устройство очистных сооружений. Технические характеристики системы водоотвода и очистных сооружений, а также их расположение уточняются на стадии подготовки рабочей документации после проведения соответствующих инженерно-технических изысканий.

Проведение берегоукрепления.

## Инженерная инфраструктура

Развитие инженерной инфраструктуры, её надёжная и эффективная работа являются непременным условием устойчивого развития территории, комфортного проживания и привлекательности для инвестиций. На данной стадии проектирования для рассматриваемой территории проведен анализ существующего положения по инженерному обеспечению: электроснабжению, теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению и связи.

Водоснабжение

На территории сельского поселения «Палевицы» разработана «Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселения «Палевицы» МО МР «Сыктывдинский» республики Коми».

Сельское поселение Палевицы состоит из шести населенных пунктов, где водоснабжение осуществляется от централизованной системы водоснабжения и нецентрализованной.

1 Населенные пункты – с. Палевицы, д. Гавриловка

Село Палевицы, д. Гавриловка имеют централизованное водоснабжение. Обслуживание централизованной системы водоснабжения осуществляет ООО «Сыктывдинская тепловая компания», имеющая на своем обслуживании пять скважин, которые являются источником водоснабжения. Вода к существующим объектам общественного назначения, к жилым домам и СПК «Палевицы» подается по существующим водопроводным сетям. Часть населения с.Палевицы и д.Гавриловка снабжается водой от шахтных колодцев и частных скважин. В с.Палевицы также осуществляется горячее водоснабжение.

2 Населенные пункты – д. Ивановка, д. Тупицыно, д. Сотчемвыв, пст Пычим

Территория д. Ивановка, д. Тупицыно, д. Сотчемвыв и пст Пычим, в которых нет централизованного водоснабжения, характеризуется малочисленностью населения, большой протяженностью и удаленностью от административного центра поселения. Водоснабжение таких неперспективных малых населенных  пунктов осуществляется из шахтных колодцев и частных скважин.

Горячее водоснабжение отсутствует.

Водоснабжение населения и организаций в  с. Палевицы и д. Гавриловка осуществляется от централизованной системы. Источником водоснабжения являются подземные горизонты, состоящие из пяти скважин, четыре из которых в работе, одна в резерве. Вода из скважин подается  насосами в башни, являющиеся накопительными емкостями и источниками гидравлического давления в сетях. Вода из башен поступает в магистральные водоводы, далее в уличные сети и распределяется по потребителям.

Таблица 73 – Характеристика существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

| №п/п | Технологическая зона водоснабжения сельского поселения Палевицы | Система водоснабжения централизованное / нецентрализованное | Источник водоснабжения | Кол-во водонапорных башен | Объем водонапорной башни, м3 | Глубина скважины, м | Марка насоса | Цель использования хоз. питьевое, техническое, горячее водоснабжение | Дебит скважины м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Палевицы школа | централизованная | Арт.скважина №626 | 1 | 25 | 76 | ЭЦВ-6-10-110 | Хоз. питьевое, горячее водоснабжение | 172,8 |
|  |  |  | Арт.скважина №1315 |  |  | 73 | ЭЦВ-6-6,5-125 | Хоз. питьевое, горячее водоснабжение | 414,7 |
| 2 | с.Палевицы центральная усадьба | централизованная | Арт.скважина №467 | 1 | 25 | 60 | ЭЦВ-5-4-100 | Хоз. питьевое водоснабжение | 345,6 |
| 3 | с.Палевицы экспериментальный поселок | централизованная | Арт.скважина №768 | 1 | 25 | 75 | ЭЦВ-4-2,5-120 | Хоз. питьевое водоснабжение | 259,2 |
| 4 | д. Гавриловка | централизованная | Арт.скважина №1339 | 1 | 25 | 75 | ЭЦВ-6-6,5-125 | Хоз. питьевое водоснабжение | 259,2 |
| 5 | д.Ивановка | нецентрализованная | колодцы, частные скважины | - | - | - | - | Хоз. питьевое водоснабжение | - |
| 6 | д.Тупицыно | нецентрализованная | колодцы, частные скважины | - | - | - | - | Хоз. питьевое водоснабжение | - |
| 7 | д.Сотчемвыв | нецентрализованная | колодцы, частные скважины | - | - | - | - | Хоз. питьевое водоснабжение | - |
| 8 | п.Пычим | нецентрализованная | колодцы, частные скважины | - | - | - | - | Хоз. питьевое водоснабжение | - |

Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

На территории сельского поселения Палевицы в с. Палевицы находятся четыре артезианские скважины №626, №1315, №467 и №768, три из которых являются источниками водоснабжения.

Скважины №467 и №626 введены в эксплуатацию в 1970 и 1971 году соответственно. Вода из скважины насосом подается в водонапорную башню, затем по разводящим сетям поступает к потребителю. Износ башен составляет около 80%. Скважина №768 введена в эксплуатацию в 1991 году (износ 95%), и также подает воду в сеть через водонапорную башню. Скважина №1315 введена в эксплуатацию в 1979 (износ 85%), скважина находится в резерве. В качестве резервного источника электроэнергии используется дизельная электростанция.

Для водоснабжения д. Гавриловка используется скважина №1339 (износ 45%), которая введена в эксплуатацию в 1986г. Вода из скважины насосом  подается в водонапорную башню, затем по разводящим сетям поступает к потребителю. Резервного источника электроснабжения нет.

Подача воды в водопроводную сеть осуществляется без  водоподготовки.

Испытательная лаборатория Службы эксплуатационно-экологического контроля ОАО «Коми тепловая компания» производит отбор питьевой воды для проведения анализов на предмет пригодности её в потреблении.

В результате отбора проб выявлено превышение ПДК по нескольким показателям, в результате чего можно сделать вывод, что питьевая вода из артезианских скважин в с.Палевицы и из артезианской скважины №1339 в д. Гавриловка не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

На обслуживании ООО «Сыктывдинская тепловая компания» находится 3,677 км сетей водопровода, из них 1583м сетей проложено в д.Гавриловка, остальные сети расположены в с.Палевицы. Износ сетей составляет от 10 до 100%, данные приведены в таблице 73.

Большая часть водопроводных сетей находится в неудовлетворительном состоянии, что сказывается на транспортировке и качестве воды.

Таблица 74 -  Состояние и функционирование водопроводных сетей сп Палевицы

| Технологическая зона водоснабжения | Наименование источника водоснабжения | Протяженность водопроводных сетей, м | Диаметр сетей, мм | Способ прокладки | % износа водопроводных сетей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Палевицы школа | Арт.скважина № 626, №1315 | 641 | 100 | подземный, наземный | 90 |
| с.Палевицы центральная усадьба | Арт.скважина №467 | 333 | 70 | подземный, наземный | 100 |
| с.Палевицы экспериментальный поселок | Арт.скважина №768 | 80 | 50 | подземный | 10 |
|  |  | 680 | 76 |  | 10 |
|  |  | 360 | 90 |  | 20 |
| д.Гавриловка | Арт.скважина №1339 | 1583 | 65 | подземный | 90 |

Описание  централизованной  системы   горячего   водоснабжения с использованием  закрытых  систем  горячего  водоснабжения, отражающее  технологические  особенности указанной системы.

К централизованному горячему водоснабжению в сельском поселении Палевицы подключены школа и часть населения в с.Палевицы. Приготовление горячей воды остальной частью населения с. Палевицы и в остальных населенных пунктах поселения происходит в частном порядке – путем установки электрических водонагревателей или приготовление горячей воды в банях.

Описание существующих технических и технологических  решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунто.

При прокладке водопроводов в подземном исполнении необходимо учитывать возможность изменения мерзлотно-грунтовых условий и температурного режима грунтов, а также предусмотреть исключение теплового воздействия на грунт.

С целью предотвращения замерзания воды водопроводы проложены в подземном исполнении с обеспечением непрерывного движения воды, водопроводы, проложенные в наземном исполнении, утеплены.

Основные направления,  принципы,  задачи  и  целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Сельское поселение Палевицы имеет неразветвленную систему централизованного водоснабжения, покрывающую незначительную часть его территории. При этом имеется четыре населенных пункта, которые не охвачены  централизованным водоснабжением.

Основные направления совершенствования существующей системы водоснабжения предусматривают:

- повышение надежности систем водоснабжения за счет реконструкции и строительства новых сетей с использованием современных труб из полиэтилена, высокопрочного чугуна, стеклопластика и современных методов прокладки, увеличения емкости резервуаров питьевой воды, реконструкции водопроводных сооружений (водонапорных башен, скважин);

- сокращение потерь и нерационального использования питьевой воды за счет комплекса водосберегающих мер, включающих установку водосберегающей арматуры, учет водопотребления в зданиях и квартирах, введение платы за воду по фактическому потреблению;

- ликвидация неиспользуемых скважин, скважин, для которых невозможна организация зон санитарной охраны, с выполнением комплекса мероприятий по защите подземных горизонтов;

- установление зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения.

Таблица 75 -  Территориальный баланс подачи питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления) по сельскому поселению Палевицы

| Технологическая зона водоснабжения | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- |
|  | Макс. сут. м3/сут | Годовое тыс.м3/год | Макс. сут. м3/сут | Годовое тыс.м3/год |
| с.Палевицы школа | 18,02 | 5,48 | 19,66 | 5,98 |
| с.Палевицы центральная усадьба | 14,8 | 4,5 | 16,11 | 4,9 |
| с.Палевицы экспериментальный поселок | 12,06 | 3,67 | 13,15 | 4 |
| д.Гавриловка | 5,42 | 1,65 | 5,92 | 1,8 |
| ИТОГО | 50,3 | 15,3 | 54,84 | 16,68 |

Описание  существующей  системы  коммерческого  учета   питьевой воды и  планов по установке приборов учета сельского поселения Палевицы.

Коммерческого учета питьевой воды на источниках водоснабжения не имеется. Приборы учета потребленной воды установлены в СПК «Палевицы», в школе. Из числа населения приборы учета потребленной воды установлены в 70 квартирах и частных домах с.Палевицы и д.Гавриловка. Производится планомерная установка приборов учета расходы воды у населения сельского поселения «Палевицы».

Таблица 76 - Анализ резервов и дефицитов производственных  мощностей   системы  водоснабжения сельского поселения Палевицы

| Наименование населенного пункта | Мощность существ. сооружений | Водопотребление | (+) Резерв/( -) дефицит |
| --- | --- | --- | --- |
|  | м3/сут | тыс. м3 год | Макс.сут м3/сут | Годов. тыс. м3 год | Макс. суточ. | Годовое |
|  |  |  |  |  | м3/сут | % | тыс. м3 год | % |
| с.Палевицы школа Арт.скважина № 626, №1315 | 396 | 144,54 | 19,66 | 5,98 | +376,34 | +95 | +138,56 | +95,8 |
| с.Палевицы центральная усадьба Арт.скважина №467 | 96 | 35,04 | 16,11 | 4,9 | +79,89 | +83,2 | +30,14 | +86 |
| с.Палевицы экспериментальный поселок Арт.скважина №768 | 60 | 21,9 | 13,15 | 4 | +46,85 | +78 | +17,9 | +81,7 |
| д.Гавриловка Арт.скважина №1339 | 156 | 56,94 | 5,92 | 1,8 | +150,08 | +96,2 | +55,14 | +96,8 |
| д.Ивановка шахтные колодцы | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д.Тупицыно шахтные колодцы | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д.Сотчемвыв шахтные колодцы | - | - | - | - | - | - | - | - |
| п.Пычим шахтные колодцы | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО | 708 | 258,42 | 54,84 | 16,68 | + 653,16 | +92,2 | + 241,74 | +93,5 |

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное).

По данным ООО «Сыктывдинская тепловая компания» потребителями централизованной системы водоснабжения является в с.Палевицы - 337ч, в д.Гавриловка – 25ч.

Сведения об ожидаемом расчетном водопотреблении сельского поселения Палевицы представлены в таблице 77.

Таблица 77 - Сведения об ожидаемом расчетном водопотреблении с.п. Палевицы

| Населенный пункт | Наименование расхода | Ед-ца изме- рения | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водопотребление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут |
| с.Палевицы I-ая очередь до 2015г | Хоз-питьевые нужды | чел | 337 | 220 | 74,14 | 27,06 | 88,97 |
|  | Неучтённые расходы | % | 10 | - | 7,41 | 2,71 | 8,9 |
|  | Итого: |  |  |  | 81,55 | 29,77 | 97,87 |
| д.Гавриловка I-ая очередь до 2015г | Хоз-питьевые нужды | чел | 25 | 160 | 4 | 1,46 | 4,8 |
|  | Неучтённые расходы | % | 10 | - | 0,4 | 0,15 | 0,48 |
|  | Итого: |  |  |  | 4,4 | 1,61 | 5,28 |
| с.Палевицы Расчётный период до 2023г | Хоз-питьевые нужды | чел | 337 | 220 | 74,14 | 27,06 | 88,97 |
|  | Неучтённые расходы | % | 10 | - | 7,41 | 2,71 | 8,9 |
|  | Итого: |  |  |  | 81,55 | 29,77 | 97,87 |
| д.Гавриловка Расчётный период до 2023г | Хоз-питьевые нужды | чел | 25 | 160 | 4 | 1,46 | 4,8 |
|  | Неучтённые расходы | % | 10 | - | 0,4 | 0,15 | 0,48 |
|  | Итого: |  |  |  | 4,4 | 1,61 | 5,28 |

Сведения о фактическом водопотреблении сельского поселения Палевицы представлены в таблице 78.

Таблица 78 - Сведения о фактическом водопотреблении сельского поселения Палевицы

| Наименование потребителей | Существующее положение водопотребление, тыс.м3/год |
| --- | --- |
|  | Сред.сут. м³/сут | Макс.сут. м³/сут | Годовое т.м³/год |
| с.Палевицы | 40,77 | 48,92 | 14,88 |
| д.Гавриловка | 4,93 | 5,92 | 1,8 |

Описание территориальной структуры потребления питьевой  воды, которую следует  определять  по  отчетам   организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам.

В с. Палевицы основными потребителями услуг по водоснабжению являются: население, бюджетные организации (администрация, школа, д/сад, котельные), СПК «Палевицы», в д.Гавриловка – население и котельная.

Объем полезного отпуска воды определяется по показаниям приборов учета воды, при отсутствии приборов на основании нормативов водопотребления.

Таблица 79 - Прогноз распределения расходов воды на  водоснабжение  по   типам абонентов,  в  том  числе  на  водоснабжение  жилых  зданий,  объектов общественно-делового  назначения,  промышленных  объектов,  исходя из фактических расходов питьевой  воды с учетом данных о перспективном потреблении питьевой воды абонентами сельского поселения Палевицы

| Потребитель | Периоды |
| --- | --- |
|  | 2013г. | I-ая очередь 2015г. | Расчетный срок 2023г. |
|  | Сред. суточ. м³/сут | Макс. суточ. м³/сут | Годов. тыс.м³ год | Сред. суточ. м³/сут | Макс. суточ. м³/сут | Годов. тыс.м³ год | Сред. суточ. м³/сут | Макс. суточ. м³/сут | Годов. тыс.м³ год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Холодное водоснабжение |
| Население | 37,64 | 45,18 | 13,74 | 70,82 | 84,99 | 25,85 | 70,82 | 84,99 | 25,85 |
| Бюджетные организации | 2,11 | 2,53 | 0,77 | 3,97 | 4,77 | 1,45 | 3,97 | 4,77 | 1,45 |
| Прочие | 2,22 | 2,66 | 0,81 | 4,16 | 4,99 | 1,52 | 4,16 | 4,99 | 1,52 |
| ВХО отопление (вода и стоки) | 1,37 | 1,64 | 0,5 | 2,57 | 3,09 | 0,94 | 2,57 | 3,09 | 0,94 |
| Горячее водоснабжение |
| Население | 1,59 | 1,91 | 0,58 | 2,98 | 3,57 | 1,09 | 2,98 | 3,57 | 1,09 |
| Бюджетные организации | 0,77 | 0,92 | 0,28 | 1,45 | 1,74 | 0,53 | 1,45 | 1,74 | 0,53 |
| Итого | 45,7 | 54,84 | 16,68 | 85,95 | 103,15 | 31,38 | 85,95 | 103,15 | 31,38 |

Таблица 80 - Территориальный  баланс подачи  воды   по технологическим зонам водоснабжения

| Технологическая зона водоснабжения | Ед. изм. | Периоды |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2013г. | I-ая очередь 2015г. | Расчетный срок 2023г. |
| с.Палевицы школа | тыс.м3 | 5,98 | 11,96 | 11,96 |
| с.Палевицы центральная усадьба | тыс.м3 | 4,9 | 9,81 | 9,81 |
| с.Палевицы экспериментальный поселок | тыс.м3 | 4 | 8 | 8 |
| д.Гавриловка | тыс.м3 | 1,8 | 1,61 | 1,61 |
| Итого | тыс.м3 | 16,68 | 31,38 | 31,38 |

Таблица 81 - Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов

| Показатели | Ед.изм. | Периоды |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2013г. | I-ая очередь 2015г. | Расчетный срок 2023г. |
| Объем реализации, в т.ч. по потребителям | тыс.м3 | 16,68 | 31,38 | 31,38 |
| Холодное водоснабжение |
| - населению | тыс.м3 | 13,74 | 25,85 | 25,85 |
| - бюджетным потребителям | тыс.м3 | 0,77 | 1,45 | 1,45 |
| - прочие | тыс.м3 | 0,81 | 1,52 | 1,52 |
| - ВХО отопление (вода и стоки) | тыс.м3 | 0,5 | 0,94 | 0,94 |
| Горячее водоснабжение |
| - населению | тыс.м3 | 0,58 | 1,09 | 1,09 |
| - бюджетным потребителям | тыс.м3 | 0,28 | 0,53 | 0,53 |

Таблица 82 - Расчет требуемой мощности  водозаборных  сооружений исходя  из  данных  о  перспективном  потреблении  питьевой воды и величины потерь питьевой воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления  питьевой,  дефицита  (резерва)  мощностей  по технологическим зонам с разбивкой по годам по сельскому поселению Палевицы

| Целевое назначение водопотребления | Мощность существ. сооруже-ний тыс.м3 год | Периоды |
| --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение тыс.м3/год | I-ая очередь 2015г. тыс.м3/год | Расчетный срок 2023г. тыс.м3/год |
|  |  | тыс.м3 год | (-) Дефецит/ (+)Резев | тыс.м3 год | (-) Дефецит/ (+)Резев | тыс.м3 год | (-) Дефецит/ (+)Резев |
|  |  |  | тыс.м3 год | % |  | тыс.м3 год | % |  | тыс.м3 год | % |
| Поднять из скважины и подать в сеть | 258,42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Реализация потребителю |  | 16,68 | + 241,74 | +93,5 | 31,38 | +227,04 | +88 | 31,38 | +227,04 | +88 |

Предложения по строительству,  реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам сельского поселения Палевицы

- рекомендуется замена труб водопроводных сетей;

- рекомендуется чистка и капитальный ремонт водозаборных скважин;

- рекомендуется установка приборов учета на все здания, подключенные к водопроводной сети.

Строительства, реконструкции и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектов системы водоснабжения сельского поселения не предусмотрено.

Развитие систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение сельского поселения не предусмотрено.

Предложения для обеспечения надежного и бесперебойного водоснабжения потребителей сельского поселения Палевицы, а также обеспечения населения  водой  соответствующей санитарно-гигиеническим требованиям.

- Разработать проект зон санитарной охраны источников водоснабжения и организовать зоны санитарной охраны согласно СанПиН 2.1.4.1110-02;

- Провести оценку запасов подземных вод с перспективой на 25 лет;

- Проводить мониторинг подземных вод, согласно программе производственного контроля, на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

- Оформить лицензию на право пользования недрами;

- Организовать учет воды добываемой из источников водоснабжения.

Водоотведение

Обслуживание централизованной системы канализации производит ООО «Сыктывдинская тепловая компания». Централизованная хозяйственно-бытовая система канализации имеется в с. Палевицы и д. Гавриловка. Сельское население остальных населенных пунктов пользуется надворными уборными и водонепроницаемыми выгребами, стоки из которых вывозятся на очистные сооружения.

Протяженность канализационных сетей сельского поселения «Палевицы» составляет 3434 м, в том числе в с. Палевицы - 2991м, в д. Гавриловка – 443м, количество смотровых колодцев – более 34шт. Износ сети канализации составляет от 90 до 100%. Диаметр трубопроводов сетей 150мм.

В с. Палевицы сточные воды поступают на следующие очистные сооружения:

- Палевицы – школа - производительность очистных сооружения 50 м3/сут. Сточная вода после решеток поступает в двухъярусный отстойник, а затем на биофильтр. После биофильтра стоки хлорируются, а затем поступают на второй отстойник. После отстойника самотеком сбрасываются в пойму р. Вычегда, износ сооружений составляет 90%.

- Палевицы – центральная усадьба - очистные сооружения механической отчистки. Производительность 27м3/сут. Состоят из септика с хлораторной, износ сооружений составляет 100%.

- Палевицы - экспериментальный поселок-«Яг», станция биологической очистки сточных вод в аэротенках продленной аэрации с механическим аэратором производительностью 200 м3/сут. Сточная вода, прошедшая решетку с ручной очисткой, поступает в аэротенке, где смешивается с активным илом. В аэротенке, где смесь ила с водой поддерживается во взвешенном состоянии при помощи механического аэратора, происходит процесс биологической очистки. Затем иловая смесь поступает в вертикальный отстойник, где циркулирующий ил отделятся от очищенной жидкости, и направляется с помощью гидроэлеватора в аэротенк. Избыточный активный ил из отстойника периодически выгружается под гидростатическим набором на иловую площадку. Отстоеная вода, смешанная с раствором хлорной извести, поступает в контактный резервуар, где происходит ее дезинфекция и затем самотеком отводится в р. Вычегда, износ сооружений составляет 85%.

В д. Гавриловка - производительность очистных сооружений составляет 28,48 м3/сут (2 блока по 14 м3/сут). Состав ОКС – сборные железобетонные септики и поля фильтрации. Очищенная сточная жидкость  самотеком  сбрасывается в пойму р. Вычегда, на данный момент, в связи со 100% износом, очистные сооружения находятся в нерабочем состоянии.

Таблица 83 - Существующий дефицит (резерв) мощностей очистных сооружений сп.Палевицы

| Наименование потребителей | Мощность существ. Сооружений, тыс.м3/год | Существующее положение, тыс.м3/год |
| --- | --- | --- |
|  |  | тыс.м3/ год | (-) Дефецит/(+)Резев |
|  |  |  | тыс.м3/год | % |
| Палевицы – школа | 18,25 | 15,02 | +86,08 | +85 |
| Палевицы – центральная усадьба | 9,855 |  |  |  |
| Палевицы - экспериментальный поселок | 73 |  |  |  |
| д.Гавриловка | 10,395 |  |  |  |

Описание технической возможности утилизации осадков сточных  вод на очистных   сооружениях   существующей   централизованной   системы водоотведения.

В с. Палевицы избыточный активный ил из отстойника периодически выгружается под гидростатическим напором на иловую площадку.

Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, и сооружений на них, включая оценку амортизации (износа) и определение возможности обеспечения отвода и утилизации сточных вод.

Таблица 84 – Характеристика канализационных сетей

| Технологическая зона | Протяженность водопроводных сетей, м | Диаметр сетей, мм | Материл водопроводных сетей | Способ прокладки | Год ввода в эксплуатацию | % износа водопроводных сетей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Палевицы школа | 525 | 150 | чугун | подземный, | 1983 | 90 |
| с.Палевицы центральная усадьба | 206 | 150 | чугун, асбестоцемент | подземный, | 1987 | 90 |
| с.Палевицы экспериментальный поселок | 2260 | 150 | - | подземный | 1991 | 90 |
| д.Гавриловка | 443 | 150 | чугун, асбестоцемент | подземный | 1986 | 100 |

Таблица 85 - Сводная система водоотведения по сельскому поселению Палевицы

| Наименование потребителей | Водоотведение, тыс. м3/год |
| --- | --- |
|  | Бюджет | Население | Прочие | Общее количество стоков |
| сп.Палевицы | 0,88 | 13,62 | 0,52 | 15,02 |

Сточные воды, поступающие по поверхности рельефа местности, не попадают в систему канализации. Коммерческого учета сточных вод в сп.Палевицы нет.

Таблица 86 - Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод

| Наименование | Водоотведение |
| --- | --- |
|  | Настоящее время | Первая очередь 2015г. | Расчетный срок 2023г. |
|  | Сред. суточ. м3/сут | Годовое тыс.м3 | Сред. суточ. м3/сут | Годовое тыс.м3 | Сред. суточ. м3/сут | Годовое тыс.м3 |
| сп.Палевицы | 41,15 | 15,02 | 41,15 | 15,02 | 41,15 | 15,02 |

Таблица 87 - Сведения о поступлении в систему водоотведения сточных вод

| Показатели | Ед.изм. | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Общее поступление сточных вод, всего по сп.Палевицы | тыс.м3 | 15,02 | 15,02 |
| В том числе: |  |  |  |
| Население | тыс.м3 | 13,62 | 13,62 |
| Бюджетные организации | тыс.м3 | 0,88 | 0,88 |
| Прочие | тыс.м3 | 0,52 | 0,52 |

Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о перспективном расходе сточных вод с указанием требуемых объемов приема и очистки сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по зонам действия сооружений по годам на расчетный срок.

Таблица 88 - Сведения о фактическом и перспективном водоотведении сельского поселения

| Наименование потребителей | Мощность существ. сооружений тыс.м3 год | Периоды |
| --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение тыс.м3/год | I-ая очередь 2015г. тыс.м3/год | Расчетный срок 2023г. тыс.м3/год |
|  |  | тыс.м3 год | (-) Дефецит/ (+)Резев | тыс.м3 год | (-) Дефецит/ (+)Резев | тыс.м3 год | (-) Дефецит/ (+)Резев |
|  |  |  | тыс.м3 год | % |  | тыс.м3 год | % |  | тыс.м3 год | % |
| сп.Палевицы | 101,1 | 15,02 | +86,08 | +85 | 15,02 | +86,08 | +85 | 15,02 | +86,08 | +85 |

Как видно из таблицы 88 запас производственной мощности составляет 86,08 тыс.м3/год (85%), соответственно данный запас мощности существующей системы в полном объёме сможет обеспечить нормальное функционирование системы в расчётном периоде.

Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованных систем водоотведения

Строительство новых объектов для обеспечения транспортировки и очистки перспективного увеличения объема сточных вод не предусматривается, т.к. запас мощности существующей системы в полном объёме сможет обеспечить нормальное функционирование системы в расчётном периоде.

Вывод из эксплуатации действующих объектов не предусматривается.

Системы диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированные системы управления режимами водоотведения не предусмотрены.

Размещения новых объектов централизованной системы водоотведения не планируется.

Новое строительство и реконструкция объектов централизованных систем водоотведения не предусматривается.

Теплоснабжение

На территории сельского поселения «Палевицы» разработана «Схема теплоснабжения муниципального образования сельское поселение Палевицы с 2014 до 2029 года» (далее Схема).

Схема разработана на котельные, находящиеся на балансе ООО «Сыктывдинская тепловая компания». На территории сельского поселения в сфере теплоснабжения осуществляет деятельность ООО «Сыктывдинская тепловая компания» (СТК). ООО «СТК» эксплуатирует в поселении три котельные, расположенные в с. Палевицы и д. Гавриловка, а также тепловые сети от данных котельных. Объекты, расположенные вне зон теплоснабжения котельных отапливаются от индивидуальных источников (котлов, печей).

На территории сельского поселения также расположены котельные, находящиеся на балансе администрации. Данные котельные не учтены в схеме теплоснабжения. Все котельные работают на угле.

Таблица 89 - Котельные, находящиеся на балансе администрации

| Место расположения котельной, принадлежность | Марка котлов | Кол-во котлов | % износа котельного оборудования | Проектная мощность (Гкал/ч) | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | Топливо | Тепловые сети | Наличие резервного дизель-генератора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Годовая потребность (тонн) | Длина км | % износа | Марка | кВт | Объем баков |
| с. Палевицы, д/сад | КЧМ УН | 2 1 | 100 | 0,270 | 0,021 | 100 | 0,04 | 20% | Д-30 | 30 | 0,05 |
| с. Палевицы, ДК | ЭН-3 | 2 | 100 | 0,800 | 0,030 | 170 | 0,03 | 90% | -- | -- | -- |
| д. Ивановка, д/сад | КЧМ | 2 | 100 | 0,100 | 0,024 | 40 | встроенная | автономное |

К источникам централизованного теплоснабжению в поселении подключен многоквартирный жилой и административный строительный фонд с. Палевицы и д. Гавриловка.

Основные сведения об источниках теплоснабжения представлены в таблице 90.

Таблица 90 - Основные сведения об источниках теплоснабжения

| Наименование котельной | Вид топлива | Установленная мощность | Располагаемая мощность | Состав основного котельного оборудования | Способ регулирования отпуска тепловой энергии | Учет отпуска тепловой энергии | Средняя за год (отопительный сезон) загрузка оборудования, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основное | Резервное |  |  |  |  |  |  |
| Центральная Усадьба | Мазут | - | 1,392 | 1,392 | Универсал 6 Энергия 3-3шт | 95-70 Качественный | Нет | 7,2 |
| Школа | Каменный уголь | - | 2,2 | 1,514 | КсВ-0,93-1 шт. КВр-0,8-1 шт. Энергия 3М-2 шт | 95-70 Качественный | Да | 10,8 |
| Гавриловка | Каменный уголь | - | 1,14 | 1,14 | Энергия 3М-3 шт | 95-70 Качественный | Нет | 4,6 |
| ИТОГО |  |  | 4,732 | 4,06 | 11 шт |  |  |  |

Централизованное теплоснабжение в поселении осуществляется от трех котельных. В таблице представлены основные характеристики и параметры режимов работы тепловых сетей.

Таблица 91 - Характеристика тепловых сетей

| Наименование | Котельная Центральная усадьба | Котельная Школа | Котельная Гавриловка |
| --- | --- | --- | --- |
| Температурный график отпуска теплоносителя, С | 95-70 | 95-70 | 95-70 |
| Температура отпуска теплоносителя на горячее водоснабжение, | - | 65-50 | - |
| Характеристика сетей по количеству трубопроводов | двухтрубная | четырехтрубная | двухтрубная |
| Схема горячего водоснабжения | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Схема подключения отопительных установок потребителей | зависимая | зависимая | зависимая |
| Наличие центральных тепловых пунктов | нет | нет | нет |
| Способ прокладки тепловых сетей | канальная | Надземная, канальная | Надземная, канальная |
| Типы изоляции тепловых сетей | Минеральная вата, рубероид | Минеральная вата, рубероид | Минеральная вата, рубероид |
| Количество абонентских вводов потребителей, шт. | 5 | 5 | 5 |
| Количество абонентских вводов оборудованных приборами учета | 0 | 0 | 0 |
| Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении, м | 276 | 727 | 324 |
| В том числе отопления | 276 | 543 | 324 |
| Dy 100 |  | 543 | 324 |
| Dy 70 | 276 |  |  |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |
| Dy 50 |  | 184 |  |

Расчетные тепловые нагрузки потребителей централизованного теплоснабжения представлены в таблице 92.

Таблица 92 - Расчетные тепловые нагрузки потребителей централизованного теплоснабжения

| Адрес, наименование потребителя | Тепловая нагрузка Гкал/ч (без учета потерь в тепловых сетях) |
| --- | --- |
|  | Отопление | Вентиляция | Горячее водоснабжение | Всего |
| Котельная Центральная Усадьба |
| Столовая | 0,00121 |  |  | 0,00121 |
| Магазин | 0,00156 |  |  | 0,00156 |
| Центральная Усадьба 1 | 0,0350 |  |  | 0,0350 |
| Центральная Усадьба 2 | 0,0350 |  |  | 0,0350 |
| Центральная Усадьба 3 | 0,0595 |  |  | 0,0595 |
| Центральная Усадьба 4 | 0,0527 |  |  | 0,0527 |
| ИТОГО по котельной | 0,185 |  |  | 0,185 |
| Котельная Школа |
| Школа | 0,230 |  | 0,011 | 0,230 |
| Хозкорпус | 0,056 |  |  | 0,056 |
| ж/дом ул. Советская-3 | 0,0646 |  |  | 0,0646 |
| Общежитие | 0,0646 |  |  | 0,0646 |
| Очистные сооружения | 0,0540 |  |  | 0,0540 |
| Водобашня | 0,0140 |  |  | 0,0140 |
| ИТОГО по котельной | 0,4832 |  | 0,011 | 0,4832 |
| Котельная Гавриловка |
| Жилой дом ул. Мира-1 | 0,0324 |  |  | 0,0324 |
| Жилой дом ул. Мира-2 | 0,0617 |  |  | 0,0617 |
| ИТОГО по котельной | 0,0941 |  |  | 0,0941 |
| ВСЕГО | 0,762 |  | 0,011 | 0,773 |

Сведения о балансе установленной мощности котельных и подключенной нагрузки потребителей представлены в таблице 93.

Таблица 93 - Сведения о балансе установленной мощности котельных и подключенной тепловой нагрузки потребителей.

| Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды котельной, Гкал/ч | Подключенная тепловая нагрузка | Нормативные Потери в сетях, Гкал/ч | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Центральная Усадьба | 1,392 | 1,392 | 0,004 | 0,185 | 0,034 | 1,169 |
| Котельная Школа | 2,2 | 1,514 | 0,004 | 0,483 | 0,090 | 0,917 |
| Котельная Гавриловка | 1,14 | 1,14 | 0,004 | 0,0941 | 0,024 | 1,018 |

Балансы теплоносителя

Тепловые источники, осуществляющие централизованное теплоснабжение в поселении, обеспечивают отопительную нагрузку присоединенных к ним потребителей в течение отопительного сезона. Теплоносителем для передачи тепловой энергии является горячая вода. Затраты теплоносителя складываются из следующих составляющих: заполнение трубопроводов после плановых и аварийных опорожнений трубопроводов и подпитка сети обусловленная утечкой теплоносителя в процессе эксплуатации.

Для предотвращения  коррозионных процессов и отложений солей постоянной и временной жесткости на внутренней поверхности трубопроводов и поверхностях нагрева котельных установок и теплопотребляющего оборудования, теплоноситель перед подачей в сеть необходимо предварительно подготовить.

Подготовка подпиточной воды для воды  тепловой, как правило, состоит из двух  этапов,  химическая обработка, заключающаяся в пропускании воды через катионитовые фильтры, в процессе которой удаляются соли постоянной жесткости, и термическая подготовка воды, в процессе которой из воды удаляются соли временной жесткости и растворенные в воде агрессивные газы (кислород, углекислый газ).

На всех котельных поселения отсутствует установки для водоподготовки воды подпиточной воды.

Котельная Школа помимо отопительной нагрузки обеспечивает горячее водоснабжение потребителей по выделенной тепловой сети Ду50. Среднечасовой расход воды на горячее водоснабжение составляет 0,15 т/ч.

Сведения о балансе производительности Водоподготовительных установок и подпитки сети представлены в таблице 94.

Таблица 94 - Балансы теплоносителя на источниках теплоснабжения.

| Наименование котельной | Производительность ВПУ, м3/ч | Назначение сети | Нормативная среднечасовая подпитка тепловой сети, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Школа | - | Отопительная | 0,042 |
|  |  | Горячего водоснабжения | 0,15 |
| Центральная Усадьба | - | Отопительная | 0,024 |
| Гавриловка | - | Отопительная | 0,01 |

Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

Тепловые источники поселения используют в качестве топлива каменный уголь теплотворной способностью 4600  ккал/кг. Резервное топливо на котельных отсутствует.

Сведения о виде и расходов топлива в течение календарного года источников теплоснабжения поселения представлены в таблице 95.

Таблица 95 - Годовые расходы топлива на источниках теплоснабжения

| Источник теплоснабжения | Вид основного типоива | Размерность | Годовой расход топлива, тонн в год |
| --- | --- | --- | --- |
| Центральная Усадьба | Каменный уголь | Тонн/год | 300 |
| Школа | Каменный уголь | Тонн/год | 580 |
| Гавриловка | Каменный уголь | Тонн/год | 350 |

Надежность теплоснабжения

Централизованное теплоснабжение потребителей тепловой энергии осуществляется от угольных котельных. Располагаемая мощность котельных превышает подключенную тепловую нагрузку, что свидетельствует о достаточной степени надежности источников теплоснабжения. Значительно снижает степень надежности системы отсутствие на котельной резервного вида топлива.

Тепловая сеть выполнена по большей части в надземном исполнении, что значительно, облегчает обнаружение дефектов (течей, порывов) и сокращает время устранения. Наличие секционирующей арматуры на магистральных сетях также позволяет свести к минимуму временные затраты на устранение дефектов сети. Основным фактором, снижающим надежность теплоснабжения потребителей, является отсутствие химической водоподготовки теплоносителя на котельных снижает эффективность нагрева и теплоотдачи, повышает вероятность аварий вследствие внутренней коррозии.

Большие диаметры, а следовательно большие объемы трубопроводов увеличивают время опорожнения трубопроводов в случае аварий, и соответственно, продолжительность восстановительных работ.

Большие диаметры увеличивают продолжительность прохождения теплоносителя  от  источника теплоснабжения до потребителя, вследствие чего теплоноситель «выстывает» и попадет в теплопотребляющие установки потребителей с температурой ниже требуемой, что ухудшает качество теплоснабжения.

Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения.

В системе централизованного теплоснабжения муниципального образования выявлены следующие недостатки, препятствующие надежному и экономичному функционированию системы:

- отсутствие химической обработки воды используемой для подпитки тепловых сетей на котельных;

- отсутствие резервного вида топлива на котельных;

- отсутствие коммерческого учета отпуска теплоносителя на источниках теплоснабжения;

- значительные превышение диаметров трубопроводов относительно оптимальных значений.

- значительные потери тепловой энергии при перекачке теплоносителя (20% и более относительного полезного теплоотпуска).

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Сведения о тепловых нагрузках и мощностях источников теплоснабжения в течение расчетного срока представлены в таблице 96.

Таблица 96 - Балансы тепловой мощности и нагрузки источников и зон теплоснабжения

| Период | Котельная Центральная усадьба | Котельная Школа | Котельная Гавриловка* | Индивидуальные источники |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Установленная мощность, Гкал/ч | Подключенная тепловая нагрузка + потери в сетях, Гкал/ч | Установленная мощность, Гкал/ч | Подключенная тепловая нагрузка + потери в сетях, Гкал/ч | Установленная мощность, Гкал/ч | Подключенная тепловая нагрузка + потери в сетях, Гкал/ч | Установленная мощность, Гкал/ч | Подключенная тепловая нагрузка + потери в сетях, Гкал/ч |
| 2014 | 1,392 | 0,185+0,034 | 2,2 | 0,483+0,090 | 1,14 |  |  |  |
| 2019 | 1,392 | 0,185+0,034 | 2,2 | 0,483+0,090 | - | - | 0,2 | 0,174 |
| 2024 | 1,392 | 0,185+0,034 | 2,2 | 0,483+0,090 | - | - | 0,2 | 0,174 |
| 2029 | 1,392 | 0,185+0,034 | 2,2 | 0,483+0,090 | - | - | 0,2 | 0,174 |

*Планируется консервация существующей угольной котельной Гавриловка с установкой

Перспективные  балансы  производительности  водоподготовительных установок  и  максимального  потребления  теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

Развитие централизованного теплоснабжения в поселении не предусматривает увеличение тепловой нагрузки централизованного теплоснабжения.

В связи с отсутствием изменений тепловой нагрузки централизованного теплоснабжения не претерпят существенных изменений и затраты теплоносителя для подпитки тепловых сетей централизованного теплоснабжения.

Производительность водоподготовительных установок для котельных поселения, обеспечивающих централизованное отопление без горячего водоснабжения, согласно нормативно-технической документации (СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети») должна составлять 0,75 % от водяного объема трубопроводов и абонентских установок, что составляет для котельных:

• Центральная усадьба 0,036 м3 в час,

• Школа                       0,015 м3 в час (с учетом ГВС)

Для обеспечения химической подготовки теплоносителя для системы централизованного теплоснабжения рекомендуется установка системы химической дегазации исходной городской воды на базе химических реагентов- комплексонов. Предпочтительная производительность установки химической дегазации – 0,5 м3 в час.

Данные по балансам теплоносителя в течение расчетного периода представлены в таблице 97.

Таблица 97 - Балансы теплоносителя в течение расчетного периода, м3/ч

| Период | Котельная Центральная усадьба | Котельная Школа | Котельная Гавриловка* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Производительность ВПУ | Среднечасовая подпитка сети | Производительность ВПУ | Среднечасовая подпитка сети | Производительность ВПУ | Среднечасовая подпитка сети |
| 2014 | - | 0,024 | - | 0,192 | - | 0,01 |
| 2019 | 0,5 | 0,016 | 0,5 | 0,173 | - | - |
| 2024 | 0,5 | 0,015 | 0,5 | 0,167 | - | - |
| 2029 | 0,5 | 0,015 | 0,5 | 0,167 | - | - |

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

На расчетный период до 2029 года предусмотрены следующие мероприятия по строительству реконструкции и техническому вооружению источников теплоснабжения.

Котельная Гавриловка:

- консервация источника теплоснабжения котельной Гавриловка;

- установка децентрализованного источника тепловой энергии на базе электрокотлов мощностью не менее 40 кВт в жилом доме №1;

- установка децентрализованного источника тепловой энергии на базе электрокотлов мощностью не менее 80 кВт в жилом доме №2.

Котельная Центральная Усадьба:

- перевод удаленного от основной зоны теплоснабжения здания столовой на децентрализованное отопление от электрокотлов мощностью 30 кВт.

- установить прибор учета отпускаемой тепловой энергии

- установить систему водоподготовки подпиточной воды производительностью 0,5 м3 в час.

Котельная Школа:

- перевод здания очистных сооружений и водобашни на децентрализованное отопление от электрокотлов мощностью 80 кВт;

- установить прибор учета отпускаемой тепловой энергии

- установить систему водоподготовки подпиточной воды производительностью 0,5 м3 в час.

Мощность источников теплоснабжения поселения по расчетным периодам представлена в таблице 98.

Таблица 98 - Мощности тепловых источников в течение расчетного периода

| Источник теплоснабжения | Установленная мощность источника, Гкал/ч |
| --- | --- |
|  | 2014 | 2019 | 2024 | 2029 |
| Котельная Центральная усадьба | 1,392 | 1,392 | 1,392 | 1,392 |
| Котельная Школа | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Котельная Гавриловка | 1,14 | - | - | - |
| Децентрализованное теплоснабжение в зоне действия котельной Центральная Усадьба | - | 0,00121 | 0,00121 | 0,00121 |
| Децентрализованное теплоснабжение в зоне действия котельной Школа | - | 0,068 | 0,068 | 0,068 |
| Децентрализованное теплоснабжение в зоне действия котельной Гавриловка | - | 0,0941 | 0,0941 | 0,0941 |

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

На период действия настоящей схемы предусмотрены следующие мероприятия:

До 2019 года:

- консервация тепловых сетей котельной Гавриловка диаметром dy100 длиной 324 метра в полном объеме;

- консервация участка сетей от котельной Школа до очистных сооружений диаметром dy100 длиной 297 метров;

- Консервация участка сетей от узла 1 до здания столовой dy70 длиной 80 метров котельной Центральная усадьба.

В период с 2020 до 2024 года:

- реконструкция тепловых сетей с уменьшением диаметра от узла 4 до потребителей общежитие и жилой дом котельной Школа на диаметр dy50 длиной 124 метра;

- реконструкция тепловых сетей с уменьшением диаметра от узла 1 до потребителей жилых домов котельной Центральная усадьба на диаметр dy50 длиной 106 метров.

Перспективные топливные балансы

В настоящее время на котельных поселения в качестве топлива используется каменный уголь. Сокращение потребление топлива, относительно существующего положения обусловлено в децентрализацией теплоснабжения части потребителей, и сокращении потерь тепловой энергии в демонтируемых и реконструируемых сетях.

Сведения о годовом потреблении основного топлива источниками теплоснабжения представлены в таблице 99.

Таблица 99 - Годовые расходы основного топлива на расчетные периоды

| Наименование зоны теплоснабжения | Наименование котельной | Ед. измерения | 2014 | 2019 | 2024 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральная Усадьба | Котельная Центральная Усадьба | Тонн, кам.уголь | 300 | 289,5 | 275,1 | 272,7 |
|  | Столовая | Тыс. кВт*ч | - | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| Школа | Котельная Школа | Тонн, кам.уголь | 580 | 464,4 | 382,0 | 313,6 |
|  | Очистные сооружения | Тыс. кВт*ч | - | 214,2 | 214,2 | 214,2 |
| Наименование зоны теплоснабжения | Наименование котельной | Ед. измерения | 2014 | 2019 | 2024 | 2029 |
| Гавриловка | Котельная Гавриловка | Тонн, кам.уголь | 350 |  |  |  |
|  | Котельная жилой дом 1 | Тыс. кВт*ч | - | 102,1 | 102,1 | 102,1 |
|  | Котельная жилой дом 2 | Тыс. кВт*ч |  | 194,4 | 194,4 | 194,4 |
| Всего в натуральном выражении | Тонн, кам.уголь | 1230 | 753,9 | 657,0 | 586,3 |
|  | Тыс. кВт*ч | - | 516,2 | 516,2 | 516,2 |
| Всего в условном выражении | т.у.т | 808,3 | 558,9 | 495,2 | 448,7 |

Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Инвестиции в данном разделе представлены в ценах 2013 года.

Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение элементов системы теплоснабжения поселения представлены в таблице 100.

Таблица 100 - Инвестиции в источники теплоснабжения

|  | Инвестиции, тыс. рублей |
| --- | --- |
|  | До 2019 г. | 2020-2024 гг | 2025-2029 гг |
| Установка прибора учета отпуска тепловой энергии на котельной Школа | 300 |  |  |
| Установка прибора учета отпуска тепловой энергии на котельной Центральная усадьба | 420 |  |  |
| Установка ВПУ на базе комплексон 6М на котельной Школа | 230 |  |  |
| Установка ВПУ на базе комплексон 6М на котельной Центральная усадьба | 230 |  |  |
| Строительство котельной Жилой №1 Гавриловка 40 кВт*ч | 280 |  |  |
| Строительство котельной Жилой №2 Гавриловка 80 кВт*ч | 420 |  |  |
| Строительство котельной столовая, Палевицы, 30 кВт | 260 |  |  |
| Строительство котельной очистные сооружения, Палевицы, 80 кВт | 420 |  |  |
| Перекладка сетей котельной Школа с dy 100 на dy 50 длиной 124 метров |  | 503 |  |
| Перекладка сетей котельной Центральная усадьба с dy 70 на dy 50 длиной 106 метров |  | 417 |  |
| ИТОГО | 2560 | 920 |  |

Решение об определении единой теплоснабжающей организации

В настоящее время ООО «Сыктывдинская тепловая компания» отвечает требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации.

Выбор теплоснабжающей организации относится к полномочиям органов местного самоуправления поселений, и выполняется на основании критериев определения единой  теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения,  утверждаемых Правительством Российской Федерации, после прохождения процедур в соответствии с ФЗ 190 «О теплоснабжении».

Решения по бесхозяйным сетям

На момент разработки настоящей схемы теплоснабжения в границах муниципального образования сельское поселение «Палевицы» не выявлено участков бесхозяйных тепловых сетей. В случае обнаружения таковых в последующем, необходимо руководствоваться Статья 15, пункт 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года №190-ФЗ.

Статья 15, пункт 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года №190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую  теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

Проектные предложения

- Разработка программы комплексного развития системы теплоснабжения администрации.

- Замена оборудования котельных, находящихся на балансе администрации.

- Реконструкция, капитальный ремонт тепловых сетей, перевод их на новые температурные режимы, внедрение новых теплоизоляционных материалов, энергосберегающих устройств и технологий.

Газоснабжение

На территории сельского поселения «Палевицы» расположены следующие объекты:

- Газопровод высокого давления от АГРС «Часово» до ШРП (Шкафной распределительный пункт) «Центральная усадьба» протяженностью 14012 м.

- Газопровод высокого давления до ШРП жилых домов № 1,2,3,4  Центральная усадьба с. Палевицы протяженностью 22,4м.

- Газопровод низкого давления от ШРП к жилым домам № 1,2,3 Центральная усадьба совхоза «Палевицы» протяженностью 158 м.

- Газопровод низкого давления к жилому дому № 4 Центральная усадьба совхоза «Палевицы» протяженностью 135,8 м.

- Газопровод низкого давления к жилому дому № 4 Центральная усадьба совхоза «Палевицы» протяженностью 120,88 м.

- Газопровод высокого давления к ГРПБ (Газорегуляторный пункт блочный) с. Палевицы (Экспериментальный поселок), протяженностью 6,5м.

- Газопровод низкого давления от ГПРБ до 2-х квартирных жилых домов с. Палевицы (Экспериментальный поселок), протяженностью 1094,3 м.

- Газопровод высокого давления от распределительного газопровода АГРС до котельной и ШРП Школы, протяженность 1153,5 м.

- Газопровод низкого давления от ШРП до жилого дома мкр. Школа, с. Палевицы, протяженность 186,9 м.

- Газопровод низкого давления от ШРП с. Палевицы до Центра, протяженность 8,2 м.

- Газопровод низкого давления к жилому дому № 19 с. Палевицы протяженностью 51,2м.

- Фасадный газопровод низкого давления к жилым домам № 4,6,8,10,12,18 Центральная усадьба с. Палевицы протяженностью 198,9 м.

Кроме указанных действующих сетей газоснабжения в с. Палевицы построен распределительный газопровод низкого давления к индивидуальным жилым домам протяженностью 1974,6 м, но не введен в эксплуатацию. Предполагается строительство газопроводов-вводов к 54 жилым домам согласно проектов.

Также построены газопроводы высокого давления (2043,38 м) – установлена заглушка и низкого давления (1077,1 м) к индивидуальным жилым домам в д. Гавриловка, но не введён в эксплуатацию.

Для расчета потребностей сельского поселения «Палевицы» в природном газе на расчетный срок, приняты укрупненные показатели потребления газа согласно СНиП 2.04.08-87 «Строительные нормы и правила. Газоснабжение»: при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения для сельской местности — 165м3/год на 1 чел.

Таким образом, ориентировочные потребности населения сельского поселения «Палевицы» в газе до расчетного срока составляют по оптимистическому прогнозу около 169 тыс. м3/год на весь период.

Таблица 101 - Потребность населения в газе

| Населенный пункт | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | Численность населения | Объем требуемого газа м3/год на 1 чел-ка | Численность населения | Объем требуемого газа м3/год на 1 чел-ка |
| с. Палевицы | 795 | 131175 | 878 | 144870 |
| д. Гавриловка | 124 | 20460 | 144 | 23760 |
| ИТОГО | 919 | 151635 | 1022 | 168630 |

Для магистральных газопроводов должны быть установлены  зоны санитарного разрыва. Ограничения назначаются в целях обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения магистральных трубопроводов и их объектов.

Нормативные правовые акты и документы, регламентирующие режим хозяйственной деятельности в пределах зоны:

-	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов (Новая редакция с изменениями на 09.09. 2010 г.);

-	СП 36.13330.2012 Магистральные трубопроводы;

-	СП 62.13330.2011 Газораспределительные системы (Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002).

Порядок охраны газораспределительных сетей указан в Постановлении Правительства РФ от 20 ноября 2000г. №878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей" (с изменениями и дополнениями от 22.12.2011г.).

Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;

в) вдоль трасс наружных газопроводов на вечномерзлых грунтах независимо от материала труб - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода;

г) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

д) вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода;

е) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

Проектные предложения

В 2014 году - Газоснабжение жилых домов по ул. Северная, Сидорова, Советская, Набережная экспериментального поселка с. Палевицы Сыктывдинского района.

Электроснабжение

Схема внутреннего электроснабжения сельского поселения «Палевицы» выполнена с применением ЛЭП напряжением 10, 110 кВ и трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ.

Таблица 102 - Характеристика трансформаторных подстанций 10/0,4кВ

| Наименование ТП | Класс напряжения, кВ | Год строительства/дата ввода в эксплуатацию | Ведомственная принадлежность | Фактический адрес ТМ | Кол-во и мощность трансф-ов, кВА | Ориентировочная загрузка тр-ров по стороне 6/10 кВ, % | Возможность модернизации ТП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КТП 404 Гервасьдор | 10/0,4 | 1980 | ЮЭС | д. Гервасьдор | 1*160 | 30 | да |
| КТП 406 Даньдор | 10/0,4 | 1981 | ЮЭС | д. Даньдор | 1*63 | 10 | да |
| КТП 424 Ц. Усадьба | 10/0,4 | 1984 | ЮЭС | М. и Б. Яг | 1*160 | 35 | да |
| КТП 425 Ивановка | 10/0,4 | 1980 | ЮЭС | д. Ивановка | 1*160 | 30 | да |
| КТП 426 Овощехранилище | 10/0,4 | 1985 | ЮЭС | д. Ивановка | 1*100 | 20 | да |
| КТП 427 Тупицыно | 10/0,4 | 1980 | ЮЭС | д. Тупицыно | 1*63 | 15 | да |
| КТП 428 М.и Б. Яг | 10/0,4 | 1984 | ЮЭС | М. и Б. Яг | 1*100 | 20 | да |
| КТП 430 Палевицы-2 | 10/0,4 | 1981 | ЮЭС | с. Палевицы | 1*250 | 50 | да |
| КТП 438 Сотчем | 10/0,4 | 1982 | ЮЭС | д. Сотчемвыв | 1*100 | 30 | да |
| КТП 439 Коровник | 10/0,4 | 1980 | ЮЭС | д. Сотчемвыв | 1*63 | 10 | да |
| КТП 429 Палевицы-1 | 10/0,4 | 1980 | ЮЭС | с. Палевицы | 1*40 | 50 | да |
| КТП 817 Эксперим. Поселок | 10/0,4 | 1984 | ЮЭС | с. Палевицы | 1*160 | 30 | да |
| КТП 423 КРС | 10/0,4 | 1983 | ЮЭС | с. Палевицы | 1*250 | 40 | да |
| КТП 803 Гавриловка | 10/0,4 | 1971 | ЮЭС | д. Гавриловка | 2*160 | 0 | да |
| КТП 411 Пычим | 10/0,5 | 1977 | ЮЭС | пст. Пычим | 1*100 | 20 | да |

Таблица 103 - Годовое энергопотребление на 20.11.2013г.

| Потребитель | Энергопотребление (тыс.кВт/ч) |
| --- | --- |
|  | Промышленные предприятия | Сельскохозяйственные предприятия | Жилой сектор | Прочие |
| с. Палевицы, д. Гервасьдор | 0 | 178,215 | 131,271 | 30,534 |
| с. Палевицы, д. Даньдор | 0 | 0 | 42,113 | 0,646 |
| с. Палевицы, м. Центральная усадьба | 72,121 | 202,045 | 41,667 | 0 |
| д. Ивановка | 0 | 8,756 | 0, | 17,762 |
| д. Тупицыно, КТП-426 Овощехранилище | 0 | 21,34 | 0 | 27,107 |
| д. Тупицыно | 0 | 0 | 7,779 | 0 |
| с. Палевицы, м. Малый и Большой Яг | 72,121 | 202,045 | 41,667 | 0 |
| с. Палевицы-2 КТП-430 | 0 | 0 | 62,467 | 193,709 |
| д. Сотчемвыв | 0 | 0 | 97,465 | 39,846 |
| с. Палевицы, КТП-439 Коровник | 0 | 31,529 | 0 | 0 |
| с. Палевицы-1 КТП-429 | 0 | 0 | 95,388 | 10,2 |
| с. Палевицы, м. Экспериментальный поселок | 0 | 0 | 106,149 | 31,519 |
| с. Палевицы, м. КРС КТП-423 | 42,964 | 311,85 | 0 | 0 |
| д. Гавриловка | 50,238 | 0 | 90,847 | 17,4 |
| пст. Пычим | 0 | 0 | 22,132 | 0,876 |
| с. Палевицы, м. Школа ТП-408 | 38,003 | 0 | 16,513 | 123,337 |

В охранных зонах воздушных линий электропередач, объектов электросетевого хозяйства устанавливаются и особые условия использования земельных участков, расположенных в границах таких зон в соответствии с документами: Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009г. №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», Постановление Правительства РФ от 11 августа 2003г. №486 «Об утверждении Правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередач и опор линий связи, обслуживающих электрические сети», СанПин 2971-84 «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты (РД 34.03.601)».

Согласно Постановлению Правительства РФ от 24 февраля 2009г. №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» в охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

г) размещать свалки;

д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, перечисленных выше, запрещается:

а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, за исключением гаражей-стоянок автомобилей, принадлежащих физическим лицам, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

г) бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

д) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).

В качестве предельно допустимых уровней приняты следующие значения напряженности электрического поля (СанПин 2971-84):

- внутри жилых зданий - 0,5 кВ/м;

- на территории зоны жилой застройки - 1 кВ/м;

- в населенной местности, вне зоны жилой застройки (земли городов в пределах городской черты в границах их перспективного развития на 10 лет, пригородные и зеленые зоны; курорты, земли поселков городского типа, в пределах поселковой черты и сельских населенных пунктов, в пределах черты этих пунктов),а также на территории огородов и садов - 5 кВ/м;

- на участках пересечения ВЛ с автомобильными дорогами I – IV категории - 10 кВ/м;

- в населенной местности (незастроенные местности, хотя бы и часто посещаемые людьми, доступные для транспорта, и сельскохозяйственные угодья) -15 кВ/м;

- в труднодоступной местности (не доступной для транспорта и сельскохозяйственных машин) и на участках, специально выгороженных для исключения доступа населения - 20 кВ/м.

Если напряженность электрического поля превышает предельно допустимые уровни, должны быть приняты меры по ее снижению.

В местах возможного пребывания человека напряженность электрического поля может быть уменьшена путем:

- удаления жилой застройки от ВЛ;

- применения экранирующих устройств и других средств снижения напряженности электрического поля.

Электрические нагрузки

Расчет электрических нагрузок коммунально-бытовых потребителей сельского поселения, выполнен по удельным показателям в соответствии с «Инструкцией по проектированию сельских электрических сетей» РД-34.20.185-94. Удельная нагрузка на 1 человека на перспективу составит 0,7 кВт.

Таблица 104 - Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора

| № п/п | Показатели | Ед.измерения | 2019 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Население | чел. | 1570 | 1778 |
| 2 | Годовое электропотребление | кВт | 1099 | 1244,6 |

Строительство крупных энергоемких предприятий на территории поселения проектом не планируется. Генеральным планом не предусматривается изменение схемы внешнего электроснабжения поселения.

Развитие электроснабжения на территории сельского поселения «Палевицы» осуществляется при помощи действующей целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» на 2011-2015 годы».

Проектные предложения

При перспективе освоения новых территорий для жилой застройки и производственного строительства предусматривается реализация комплекса мероприятий, как по новому строительству объектов электроснабжения, так и по модернизации существующих:

- повышение эффективности и экономичности системы передачи электроэнергии путём установления автоматических систем управления, распределительных пунктов и трансформаторных подстанций, монтаж самонесущих изолированных проводов;

- строительство новых трансформаторных пунктов для планируемых жилых кварталов и социально-бытовых объектов;

- прокладка ЛЭП 0,4 кВ на территории развития жилищного строительства;

- реконструкция старых линий передач для уменьшения потерь электроэнергии.

- ремонт уличного освещения в д. Сотчемвыв.

На стадии выполнения Генерального плана выделяются зоны планируемого размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения. Вид деятельности и проектные электрические нагрузки для данных объектов уточняются при выполнении Проекта планировки с учетом требований конкретного инвестора.

Предлагается, согласно нормативным документам, произвести установку на улицах поселения требуемого количества светильников. Осветительные сети предлагается выполнить в воздушном исполнении. Управление освещением предлагается автоматическое, с использованием каскадных схем управления. В целом по поселению предлагается выполнить реконструкцию существующих сетей уличного освещения и предусмотреть 100% обеспеченность уличным освещением. В светильниках уличного освещения рекомендуется использование современных энергосберегающих ламп.

Наружные сети устройств связи

Телефонная стационарная связь

Услуги связи для населения поселения оказывает «ОАО Ростелеком», являющийся на территории сельского поселения оператором связи и провайдером интернет – услуг. В настоящее время на территории поселения действует 1 автоматическая телефонная станция.

Таблица 105 - Сведения об АТС по состоянию на 01.10.2013г.

| Тип АТС | Месторасположение | Год установки | Емкость |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | монтировано | задействовано |
| SI - 2000 | с. Палевицы, ул. Сидорова, д. 19а | 2009 | 216 | 117 |

Тип прокладки телефонных сетей – смешанный: кабель и воздушные линии. Наиболее устойчивыми являются линии в кабельном исполнении. Все промышленные и коммунальные объекты телефонизированы.

Емкости существующей АТС достаточно по существующей норме. Но при 100 % телефонизации и при приросте населения поселения, емкости станции будет недостаточно, поэтому на прогнозный период необходимо предусмотреть ее расширение для обеспечения телефонной связью всех абонентов.

Мобильная связь

Сотовая связь стандарта GSM 900/1800 на территории сельского поселения «Палевицы»  представлена ведущими российскими операторами сотовой связи, такими как: ОАО «Вымпелтелеком» (торговая марка «Билайн»), ОАО «Мобильные Теле Системы» (торговая марка «МТС»), ОАО «МегаФон» (торговая марка «Мегафон »), и др. Зоны обслуживания данных операторов полностью покрывают территорию сельского поселения и обеспечивают сотовую связь на хорошем уровне. На территории сельского поселения «Палевицы» расположены 2 базовые станции сотовой связи стандарта GSM-1800: в д. Тупицыно ЗАО «Парма Мобайл», ОАО «Мегафон» в с. Палевицы.

Телерадиовещание

Телерадиотрансляционная станция находится в с. Выльгорт сельского поселения  «Выльгорт» Сыктывдинского района, уровень сигнала в сельском поселении «Палевицы» хороший.

Почтовая связь

На территории сельского поселения «Палевицы» работает почтовое отделение, расположенное в с. Палевицы, ул. Советская, 31.

Мероприятия по развитию

Телефонная связь. Для телефонизации объектов на территориях нового строительства в поселении необходимо будет осуществить строительство соединительных линий с установкой шкафного оборудования требуемой емкости.

В качестве развития  телефонной сети поселения предлагается наращивание номерной ёмкости с использованием цифровых технологий на базе современного цифрового оборудования, в том числе:

- замены устаревшего оборудования существующих АТС на цифровое;

- умощнения существующих удалённых цифровых абонентских модулей с применением выносов, в том числе на базе аппаратуры радиосвязи «DECT»;

- развития транспортной сети SDH , работающей по ВОЛС;

- создание и развитие информационных телекоммуникационных сетей передачи данных;

- расширения мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая «Интернет».

Дальнейшее развитие получит система сотовой радиотелефонной связи, путём увеличения площади покрытия территории муниципального образования  сотовой связью, применения новейших технологий и повышения качества связи.

Радиовещание. Основным перспективным направлением развития радиовещания является переход на цифровой формат.

Телевидение. Дальнейшее развитие телевизионного вещания предлагается вести в следующих направлениях:

- развитие систем кабельного телевидения как в существующих, так и в новых районах строительства,

- развитие систем спутникового телевидения.

Почтовая связь. Развитие почтовой связи должно идти по пути технического перевооружения и внедрения информационных технологий почтовой связи, а также повышения качества и быстроты обслуживания населения.

## Природоохранные мероприятия

Ситуация в области охраны окружающей среды на территории Республики Коми стабильная.

Сыктывкарский лесопромышленный комплекс (Монди «СЛПК») является крупнейшим предприятием целлюлозно-бумажного производства в европейской части России. Несмотря на то, что повысилась эффективность оборудования для очистки сточных вод и выбросов в атмосферу, жители с. Палевицы постоянно наблюдают промышленные выбросы использованных производственных вод р. Вычегда (по р. Кылог). Река Вычегда в течение многих лет зимой в месте стока не замерзает, что говорит о несоблюдении температурного режима, по реке постоянно в определенные часы идет пена неизвестного состава, периодически наблюдается гибель рыбы. Над р. Кылог парит туман.

Многочисленными научными исследованиями доказано, что химическая промышленность является наиболее загрязняющей окружающую среду. В соответствии с проведёнными лабораторией ГУ «Коми ЦГМС» исследованиями по отобранным образцам сбросов сточных вод ОАО «Монди СЛПК» установлено, что непосредственно в основном сбросе сточных вод предприятия после их очистки очистными сооружениями ОАО «Монди СЛПК» выявлено превышение предельно допустимых концентраций (далее ПДК) следующих веществ: ионы аммония, фосфаты, нефтепродукты, железо, метанол, лигносульфонат и фенол.

Превышен показатель по ХПК — химическому потреблению кислорода (это один из наиболее информативных показателей антропогенного загрязнения вод), в стоках повышен уровень РН. При этом в месте сброса стоки превышают ПДК для рыбохозяйственных водоёмов в несколько раз по ХПК, иону аммония, нефтепродуктам, метанолу, лигносульфонатам, фенолу.

В самой реке ниже места сброса сточных вод по данным лабораторных исследований установлено превышение ПДК по фенолу в 2 с лишним раза. При этом следует отметить, что образцы в р. Вычегда отбирались около берега, тогда как трубы сточных вод находятся под водой на расстоянии более 10 метров от берега и в месте отбора концентрация вредных веществ существенно ниже, чем на линии сброса по течению реки.

Это исследования 2012 года. Раньше ПДК также превышались, причем в разы больше. И все эти вредные выбросы до сих пор никуда не исчезли, а оседают и накапливаются в почвах на территории поселения, что выражается в гибели растительности: сухостой травы, кустов, деревьев.

По неофициальным данным: по территории сельского поселения «Палевицы» самое большое количество раковых заболеваний, маленькие дети часто болеют ОРЗ, аллергическими болезнями.

Охрана воздушного бассейна

Состояние воздушного бассейна является одним из основных факторов, определяющих экологическую ситуацию и условия проживания населения.

Воздушная среда Сыктывдинского района в целом характеризуется как достаточно благоприятная для жизни населения. В настоящий момент на состояние загрязнения атмосферного воздуха оказывают влияние транспортные потоки автомагистралей, объекты теплоэнергетики со стационарными источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, сельхозпредприятие.

Одним из основных источников загрязнения атмосферы являются двигатели внутреннего сгорания, и вклад автотранспорта в загрязнение воздуха очень ощутим. Автомобилизация населения Республики Коми постоянно увеличивается.

В целях решения задач охраны атмосферного воздуха, необходимо выполнить следующие мероприятия:

- внедрение новых (более совершенных и безопасных) технологических процессов, исключающих выделение в атмосферу вредных веществ;

- установка и совершенствование газоочистных и пылеулавливающих установок;

- ремонт и очистка котельного оборудования;

- оптимизация функционального зонирования и планировочной структуры территории для обеспечения рационального природопользования;

- расширения площадей декоративных насаждений, состоящих из достаточно газоустойчивых растений;

- создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог и озеленение улиц и санитарно-защитных зон;

- благоустройство дорог, увеличение площади асфальтированных дорог.

Данные мероприятия будут способствовать обеспечению экологического баланса, для достижения которого необходимо создание такой системы природно-территориальных комплексов, которая минимизировала бы или предотвращала отрицательное воздействие хозяйственной деятельности человека на природу.

С целью усиления контроля над загрязнением атмосферного воздуха, на территории Республики Коми проводится акция «Чистый воздух».

В целях решения задач охраны атмосферного воздуха необходимо выполнить следующие мероприятия:

1. Организация контроля атмосферного воздуха в населенных пунктах и в зонах влияния автомагистралей;

2. Оптимизация функционального зонирования и планировочной структуры территории для обеспечения рационального природопользования;

3. Достижение нормативов по охране атмосферного воздуха (ПДВ, ПДК) от передвижных источников, на основе:

- внедрение новых (более совершенных и безопасных) технологических процессов, исключающих выделение в атмосферу вредных веществ;

- снижения токсичности отработавших газов благодаря улучшению технического состояния парка автотранспортных средств;

- благоустройство дорог, увеличение площади асфальтированных дорог, а устройство освещения.

- создание современной инфраструктуры обслуживания транспорта (сервисных центров, АЗС, СТО) на въездах в населенные пункты.

5. Расширения площадей декоративных насаждений, состоящих из достаточно газоустойчивых растений;

6. Создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог и озеленение улиц и санитарно-защитных зон.

Данные мероприятия будут способствовать обеспечению экологического баланса, для достижения которого необходимо создание такой системы природно-территориальных комплексов, которая минимизировала бы или предотвращала отрицательное воздействие хозяйственной деятельности человека на природную среду.

Охрана подземных вод

Подземные воды - это основной источник питьевой воды и воды для хозяйственных нужд. С промывной водой в колодезные воды поступают нитраты. Основной источник нитратов  - соли азотной  кислоты  (селитры),  содержащиеся в минеральных удобрениях. Нитраты поступают также из аммиака, солей аммония, мочевины и даже из органических удобрений. Вносимые в малых дозах в почву - они повышают урожаи, а в больших - отравляют овощи. Усваиваются нитраты растениями не полностью, значительная их часть остается в почвенном растворе. Вот они-то с промывной водой медленно, но верно проникают на глубину, недоступную корням растений, и там как бы консервируются.

ПДК (предельно допустимая концентрация) для питьевой воды составляет примерно 40 миллиграммов на литр. Этот показатель меняется посезонно. Зимой  — в меньшую сторону, летом и особенно весной, когда с талыми водами нечистоты просачиваются вглубь земли - в большую.

Охрана подземных вод подразумевает под собой проведение мероприятий по двум основным направлением – недопущению истощения ресурсов подземных вод и защита их от загрязнения.

Основные мероприятия, направленные на предотвращение загрязнения и истощения подземных вод:

- проведение гидрогеологических изысканий;

- установка водоизмерительной аппаратуры на каждой скважине, для контроля над количеством отбираемой воды;

- организация вокруг каждой скважины зон охраны – I, II, III поясов;

- обязательная герметизация оголовков всех эксплуатируемых и резервных скважин;

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» предусматривается систему  мер,  обеспечивающих  санитарную  охрану подземных вод, предусматривает организацию и регулируемую эксплуатацию зон санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого водоснабжения.  Зоны санитарной охраны организуются из трех поясов:

1-й пояс – радиус зоны санитарной охраны вокруг скважин принимается 30 м. Зона ограждается забором, в ней запрещается пребывание посторонних людей.

2-й и 3-й пояса – положение расчетных границ зон санитарной охраны определяется расчетным путем, соответственно на 400 суток выживаемости бактерий в условиях подземного водозабора и срока амортизации, с учетом времени движения стойкого загрязнения от границы зон санитарной охраны. Границы зон определяются и обосновываются специальным проектом.

На всех водозаборах должны быть проведены мероприятия в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02.

Охрана почв и растительности

В целях охраны почв от загрязнения требуется проведение следующих мероприятий:

- организация регулярной очистки территории поселения, в первую очередь в населенных пунктах, от жидких и твердых отходов с обезвреживанием сухого мусора на полигонах бытовых отходов и вывоз жидких отходов на сливные станции;

- организация водоотвода ливневых и талых вод с территории застройки коммунально-складских предприятий;

- очистка выбросов предприятий путем установки газопылеочистного оборудования;

В целях защиты почв от эрозии предлагается:

- введение на землях, подверженных эрозии, почвозащитных севооборотов;

- создание полос – буферов из многолетних трав на крутых склонах;

- укрепление и облесение оврагов и крутых склонов;

- защита от размыва шоссейных и грунтовых дорог.

Необходимо также сохранение и благоустройство существующих зеленых насаждений общего пользования, озеленение санитарно-защитных зон.

Санитарная очистка территории

Санитарная очистка территории населенных пунктов предусматривает рациональный сбор, быстрое удаление хозяйственно-бытовых отходов из жилых и общественных зданий, предприятий торговли, общественного питания и учреждений культурно-бытового назначения, жидких бытовых отходов из не канализованных зданий и других бытовых отходов, скапливающихся на территории населенных пунктов сельского поселения. Территории населенных пунктов  подлежат регулярной очистке от отходов в соответствии с экологическими, санитарными и иными требованиями.

Сбор и удаление твердых отходов, образующихся в результате трудовой, хозяйственной, бытовой и иной деятельности населения осуществляется на полигоне твердых бытовых отходов.

На полигоне запрещается размещение токсичных отходов предприятий и крупногабаритных строительных отходов, захоронение трупов крупного рогатого скота.

Сбор ТБО и соответственно эксплуатация объектов размещения отходов должны осуществляться в соответствии с п.2.1 СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию   полигонов   для   твёрдых   бытовых   отходов», предусматривающим необходимость изоляции и обезвреживание твёрдых бытовых отходов (ТБО).

Необходимыми мерами по улучшению санитарного состояния сельского поселения являются:

- обеспечение предприятий коммунального хозяйства необходимым специализированным транспортом и организация мытья и дезинфекции мусоросборочных контейнеров и ящиков;

- ликвидация всех несанкционированных мест образования отходов на территории поселения.

Отходы производства и потребления

В соответствии с разделом 5.5. «Охрана окружающей среды» «Стратегии экономического и социального развития Республики Коми на период до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Республики Коми от 27 марта 2006 г. № 45 (в редакции постановления Правительства РК от 26 января 2009 г. №22), одной из задач для улучшения экологической обстановки в Республике Коми является снижение негативного влияния отходов производства и потребления.

В связи с устойчивой тенденцией роста ежегодных объемов образования бытовых отходов, практически неразвитой системой раздельного сбора и утилизации отходов, накопление на территории республики твердых бытовых отходов растет прогрессирующими темпами, на территории сельского поселения «Палевицы» несанкционированные свалки отсутствуют.

Полигоны складирования ТБО на территории сельского поселения «Палевицы» отсутствуют. В населенных пунктах установлены контейнерные площадки. Вывоз ТБО производится 2 раза в неделю на свалку, расположенную на территории муниципального образования городской округ Сыктывкар.

Местонахождения контейнерных площадок:

- д. Сотчемвыв, ул. Центральная, д. 69.

- д. Сотчемвыв, ул. Луговая, д. 8.

- д. Сотчемвыв, ул. Центральная, 1.

- с. Палевицы, ул. Центральная усадьба, д. 8а.

- с. Палевицы, м. Нижний Яг, д. 10.

- с. Палевицы (поворот кладбище).

- с. Палевицы, Экспериментальный поселок, д. 17.

- с. Палевицы, ул. Советская, д. 50 а.

- с. Палевицы, ул. Советская, д. 43.

- с. Палевицы, ул. Советская, д. 20.

- с. Палевицы, ул. Советская, д. 8.

- с. Палевицы, ул. Советская, д. 2а.

- д. Ивановка, ул. Северная, д. 41.

- д. Ивановка, ул. Северная, д. 3.

- д. Гавриловка, ул. Мира, д. 1.

- д. Гавриловка, ул. Мира, д. 13.

Учитывая целесообразность вторичного использования утильных компонентов ТБО, проектом предлагается внедрение на проектируемой территории селективного сбора отходов. Общая масса утильных фракций ТБО может быть отсортирована и использована в качестве вторичного сырья, остальная масса ТБО подлежит захоронению на полигоне.

В настоящее время реализуется государственная программа Республики Коми «Воспроизводство и использование природных ресурсов и охрана окружающей среды Республики Коми», утвержденная постановлением Правительства Республики Коми от 28.09.2012г. № 414.

Проектные предложения по оптимизации системы обращения с отходами

Для обеспечения экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охраны окружающей среды проектом предлагается:

- разработать и утвердить генеральную схему санитарной очистки территории сельского поселения «Палевицы»;

-	сбор и транспортировку ТБО предусмотреть системой несменяемых мусоросборников;

-	для сбора отходов использовать стандартные контейнеры небольшого объема;

-	передачу опасных отходов на переработку или утилизацию осуществлять только по договорам со специализированными предприятиями, имеющими лицензии на осуществление данного вида деятельности в соответствии с Федеральным Законом «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 04.05.2011 № 99-ФЗ, согласно которому лицензированию подлежит деятельность по обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов опасности;

-	внедрение системы раздельного сбора ТБО с выделением ценных компонентов (бумага, стекло, текстиль, пищевые отходы, пластик и т.д.);

-	организация планово-поквартальной системы санитарной очистки населенных пунктов;

-	организация уборки территорий населенных пунктов от мусора, смета, снега.

Медицинские отходы

Согласно ГОСТ 30772-2001, к отходам лечебно-профилактических учреждений относятся: материалы, вещества, изделия, утратившие частично или полностью свои первоначальные потребительские свойства в ходе осуществления медицинских манипуляций, проводимых при лечении или обследовании людей в медицинских учреждениях.

Система обращения с отходами лечебно-профилактических учреждений должна обеспечивать экологическую и санитарную безопасность на всех ее этапах: сбора, транспортировки, обезвреживания и захоронения отходов в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».

Сбор отходов класса А осуществляется в многоразовые емкости или одноразовые паке-ты. Отходы класса Б и В подлежат обязательному обеззараживанию (дезинфции) обезвреживанию. Выбор метода обеззараживания/обезвреживания определяется возможностями организации, осуществляющей медицинскую и/или фармацевтическую деятельность, и выполняется при разработке схемы обращения с медицинскими отходами. После аппаратных способов обеззараживания с применением физических методов и изменения внешнего вида отходов, исключающего возможность их повторного применения, отходы классов Б и В могут накапливаться, временно храниться, транспортироваться, уничтожаться и захораниваться совместно с отходами класса А. Упаковка обеззараженных медицинских отходов классов Б и В должна иметь маркировку, свидетельствующую о проведенном обеззараживании отходов.

Система сбора, временного хранения и транспортирования медицинских отходов должна включать следующие этапы:

- сбор отходов внутри организаций, осуществляющих медицинскую и/или фармацевтическую деятельность;

- перемещение отходов из подразделений и временное хранение отходов на территории организации, образующей отходы;

- обеззараживание/обезвреживание;

- транспортирование отходов с территории организации, образующей отходы;

- захоронение или уничтожение медицинских отходов.

Смешение отходов различных классов в общей емкости недопустимо.

Сбор, временное хранение и вывоз отходов следует выполнять в соответствии со схемой обращения с медицинскими отходами, принятой в данной организации, осуществляющей медицинскую и/или фармацевтическую деятельность.

Для снижения негативного воздействия отходов ЛПУ на окружающую природную среду и создания благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки на территории района необходимо провести инвентаризацию образующихся отходов ЛПУ, ввести учет объемов образования, накопления и вывоза отходов, организовать утилизацию отходов, содержащих фармацевтическую продукцию, обеспечить вывоз отходов ЛПУ специализированными автотранспортными средствами.

Для обезвреживания медицинских отходов классов Б и В рекомендуются методы, официально разрешенные на территории Российской Федерации. Одним из современных методов обеззараживания медицинских отходов классов Б и В является метод паровой стерилизации с предварительным измельчением, оказывающий минимальное воздействие на окружающую среду.

Транспортирование отходов ЛПУ классов Б и В до центров термического обезвреживания должно быть осуществлено отдельным потоком специализированным автотранспортом с оформлением на него санитарного паспорта.

Захоронение биологических отходов

На территории сельского поселения «Палевицы» захоронения биологических отходов (скотомогильники, биотермические ямы) отсутствуют. На данный момент утилизация трупов животных производится сжиганием в траншеях при сельскохозяйственных организациях.

В рамках Государственной программы Республики Коми «Воспроизводство и использование природных ресурсов и охрана окружающей среды» (постановление Правительства Республики Коми от 28.09.2012 г. № 414), для уничтожения биологических отходов в МР «Сыктывдинский» запланировано приобретение передвижного модульного крематора, базироваться он будет в Эжве.

Зеленая зона

Благоустройство и озеленение населенных пунктов сельского поселения – немаловажная составляющая природоохранных мероприятий.

Озелененные пространства всех групп одновременно выполняют несколько задач. Основной функцией зеленых насаждений общего и ограниченного пользования является обеспечение различных форм и уровней досуга. Главной функцией зеленых насаждений специального назначения является экологическая защита.

На рассматриваемой территории преобладает подзона средней тайги.

Склоны оврагов необходимо оставить свободными от застройки, произвести на склонах противоэрозионные посадки.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по озеленению территории.

Главные направления озеленения рассматриваемой территории:

- создание системы зеленых насаждений;

- сохранение естественной древесно-кустарниковой растительности (сохранение лесного массива);

- восстановление растительного покрова в местах сильной деградации зеленых насаждений;

- проектирование примагистральных полос из пылезадерживающих пород деревьев вдоль автомобильной дорог;

- целенаправленное формирование крупных насаждений, устойчивых к влиянию антропогенных и техногенных факторов;

- посадка газонов на площадях, не занятых дорожным покрытием, для предотвращения образования пылящих поверхностей.

Организация системы зеленых насаждений включает:

- участки озеленения общего пользования;

- участки озеленения ограниченного пользования (зеленые насаждения на участках жилых массивов, учреждений здравоохранения, промышленных предприятий, пришкольных участков, детских садов);

- участки специального назначения (озеленение санитарно-защитных, территорий вдоль дорог).

# ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1. | Общая площадь земель в границах муниципального образования | га | 46806,42 | 46806,42 |
| 2. | Общая площадь земель в границах населенных пунктов | га | 428 | 455,94 |
| 1.1 | с. Палевицы | га | 131 | 139,04 |
| 1.2 | д. Гавриловка | га | 34 | 53,9 |
| 1.3 | д. Ивановка | га | 53 | 53 |
| 1.4 | д. Тупицыно | га | 23 | 23 |
| 1.5 | д. Сотчемвыв | га | 67 | 67 |
| 1.6 | пст. Пычим | га | 120 | 120 |
| 3. | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 7737,74 | 7709,8 |
| II. | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 1. | Общая численность постоянного населения | чел. | 1172 | 1778 |
|  |  | % роста от существующей численности постоянного населения | - | 18 |
| 2. | плотность населения | чел. на га | 25 | 38 |
| 3. | возрастная структура населения: |  |  |  |
| 3.1. | население младше трудоспособного возраста | чел. | 258 | 480 |
|  |  | % | 22 | 27 |
| 3.2. | население в трудоспособном возрасте | чел. | 551 | 907 |
|  |  | % | 47 | 51 |
| 3.3. | население старше трудоспособного возраста | чел. | 363 | 391 |
|  |  | % | 31 | 22 |
| III. | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 1. | средняя обеспеченность населения S общ. (по муниципальному образованию и по каждому населенному пункту) | м2/чел. | 30,0 | 30,0 |
| 1.1 | с. Палевицы | м2/чел. | 27,2 | 30,0 |
| 1.2 | д. Гавриловка | м2/чел. | 46,1 | 46,1 |
| 1.3 | д. Ивановка | м2/чел. | 20,3 | 30,0 |
| 1.4 | д. Тупицыно | м2/чел. | 44,3 | 44,3 |
| 1.5 | д. Сотчемвыв | м2/чел. | 43,4 | 43,4 |
| 2. | общий объем жилищного фонда | Sобщ., тыс.м2 | 43,673 | 53,340 |
|  |  | кол-во домов | - | - |
| IV. | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ | единицы мощности объектов социальной сферы |  |  |
| 1. | объекты учебно-образовательного назначения | дошкольные | мест | 65 | 140 |
|  |  | школьные |  | 650 | 650 |
| 2. | объекты здравоохранения | посещ. | 27 | 59 |
| 3. | объекты социального обеспечения | посещ | - | - |
| 4. | спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты | м2 | 280 | - |
| 5. | объекты культурно-досугового назначения | мест | 100 | 270 |
| 6. | объекты торгового назначения | м2 | - | - |
| 7. | объекты общественного питания | мест | 0 | 62 |
| 8. | объекты бытового обслуживания | раб.мест. | 0 | 12 |
| 9. | объекты связи | объект | 1 | 1 |
| V. | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА (по муниципальному образованию и по каждому населенному пункту) |  |  |  |
| 1. | протяженность основных улиц и проездов: |  |  |  |
|  | - всего | км | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - поселковых дорог | км | - | - |
|  | - главных улиц | км | - | - |
|  | - основных улиц в жилой застройке | км | - | - |
|  | - второстепенных улиц в жилой застройке | км | - | - |
|  | - проездов | км | - | - |
| 2. | из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности | % | 54,0 | 0 |
| 3. | средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | мин. | 7-10 | 5-8 |
| VI. | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 1. | водоснабжение | куб. м/в сутки | 54,84 | 103,15 |
| 2. | водопотребление |  |  |  |
|  | - всего | тыс. куб. м/ в сутки | 45,17 | 85,95 |
| 3. | среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/в сутки на чел. | 37,6 | 58,01 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/в сутки на чел. | 26,4 | 45,9 |
| 4. | протяженность сетей водоснабжения | км | 3,677 | 3,677 |
| 5 | Общее поступление сточных вод – всего в том числе: | тыс. куб. м./в сутки | 15,02 | 15,02 |
|  | - хозяйственно-бытовые | тыс. куб. м./в сутки | 14,15 | 14,15 |
|  | - производственные | тыс. куб. м./в сутки | 0,52 | 0,52 |
| 6 | Производительность очистных сооружений канализации | тыс. куб. м./в сутки | 111,15 | 111,15 |
| 7. | протяженность сетей канализации | км | 3,434 | 3,434 |
| 8. | электроснабжение |  |  |  |
| 8.1. | потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт.ч | 1020,6 | 1244,6 |
| 8.2. | источники покрытия электронагрузок: | МВт | - | - |
| 9. | теплоснабжение |  |  |  |
| 9.1. | протяженность сетей | км | - | По проекту |
| 10. | газоснабжение | км | - | По проекту |
| 10.1. | потребление газа - всего | млн. куб. м/год | 0 | 0,28 |
| 10.2. | источники подачи газа | млн. куб. м/год | - | - |
| 11. | связь |  |  |  |
| 11.1. | охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 |
| 11.2. | обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | 216 | - |

Приложение №1 к муниципальному контракту

от 12 февраля 2014  года

№0107300015213000001-0179426-01

на разработку Генерального плана и

Правил землепользования и застройки

муниципального образования

сельского поселения «Палевицы»

# Техническое задание

на выполнение работ по разработке Генерального плана  и Правил землепользования и застройки муниципального образования

сельского поселения «Палевицы»

|  | Наименование | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Вид документа территориального планирования | Генеральный план и Правила землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения «Палевицы» |
| 2. | Заказчик | Администрация сельского поселения «Палевицы» |
| 3. | Источник финансирования | Средства бюджета сельского поселения «Палевицы» |
| 4. | Исполнитель градостроительной документации | Определяется на открытом аукционе в электронной форме в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». |
| 5. | Основание для проектирования | Законодательство Российской Федерации, Республики Коми и нормативно-правовые акты органов местного самоуправления сельского поселения «Палевицы» |
| 6. | Границы и площадь объекта проектирования, численность населения | 6.1. В пределах границы сельского поселения «Палевицы», установленной схемой территориального планирования. 6.2. Площадь объекта проектирования в соответствии со схемой территориального планирования — 46806,42 га. 6.3. Численность населения сельского поселения «Палевицы» 1434 человека _______ человека.8318 |
| 7. | Основные цели и задачи разработки Генерального плана сельского поселения «Палевицы» | Разработка Генерального плана как градорегулирующего и градостроительного документа, комплексно решающего социально-экономические и архитектурно-планировочные, экологические, инженерные и транспортные проблемы жизнедеятельности сельского поселения «Палевицы» и направленного на создание благоприятной среды обитания. Создание современного эффективного инструмента управления, градостроительного регулирования, инвестиционной деятельности. Основные задачи Генерального плана: выявление проблем градостроительного развития территории населенного пункта и предложение вариантов решения таких проблем на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а так же отдельных принятых градостроительных решений; разработка разделов Генерального плана; создание электронного Генерального плана на основе новейших компьютерных технологий и программного обеспечения. |
| 8. | Проектные этапы | В соответствии с календарным планом к муниципальному контракту по разработке генерального плана и правил землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения «Палевицы» |
| 9. | Требования к разработке градостроительной документации | Состав проекта должен соответствовать требованиям статьи 23, 30 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Методическим рекомендациям по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов (приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 года № 244), требования к описанию отображения границ Приказ Министерства регионального развития РФ от 30 января 2012 года № 19, действующего законодательства РФ и настоящего задания на проектирование. |
| 10 | Очередность разработки проектной документации | 10.1. Сбор исходной информации. Сбор исходных данных осуществляется Исполнителем при содействии Заказчика. Исходные данные включают: - сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности и ФГИС ТП. - сведения об изученности объекта территориального планирования (охват его территории материалами изысканий различного масштаба и направленности; наличие архивных, исторических, литературных источников и т.д.), перечень ранее выполненных научно-исследовательских работ, градостроительной и проектной документации, прочих работ, учет которых обязателен при подготовке градостроительной и иной документации в рамках выполнения работы; - данные о демографической ситуации и занятости населения; - сведения о социальной, транспортной, инженерной и производственной инфраструктурах, строительной базе; -имеющиеся карты соответствующих масштабов (карты масштаба 1:2000 на всю территорию поселения); - материалы социально-экономических прогнозов развития территории, сведения об имеющихся целевых программах и программах социально-экономического развития; - сведения о современном использовании и состоянии территории, ее кадастровой и экономической оценке (в виде схем землепользования и табличного материала); - данные обследований и прогнозов санитарно-гигиенического состояния и экологической ситуации; - данные социологических и социально-экономических обследований; - историко-архитектурные планы, проекты зон охраны памятников истории и культуры; - материалы опорных и адресных планов, регистрационных планов подземных коммуникаций и атласов геологических выработок; - сведения об инвестиционных проектах; - материалы государственного земельного кадастра (государственного кадастра объектов недвижимости); - инвентаризационные данные по землепользованию, жилищному фонду, предприятиям и учреждениям обслуживания, другим объектам недвижимости; - данные об улично-дорожной сети, гаражах и стоянках индивидуального автотранспорта, организации дорожного движения; - решения органов местного самоуправления о сносе строений, выданные разрешения на строительство; - иную информацию, необходимую для разработки проекта генерального плана по согласованию Заказчика с Исполнителем. 10.2. Создание картографической основы включает: Изготовление картографической основы в М 1:2000 в границах населенного пункта; Изготовление картографической основы в М 1:10000 в границах муниципального образования. Изготовление картографической основы в М 1:2000 в границах населённых пунктов на площадь 422,32 га Изготовление картографической основы в М 1:10000 на площадь 46806,42 га в административных границах муниципального образования. Требования: Цифровые картографические материалы выполнить с использованием программных пакетов «Панорама», MapInfo, AutoCAD, ГИС «ИнГео», или в других программах по согласованию с Заказчиком и предоставляются Заказчику в бумажном и электронном виде (в 3-х и 1-ом экземплярах соответственно). - Наличие СРО о допуске к определенному виду работ или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства: работы в составе инженерно-геодезических изысканий; - Наличие лицензии на осуществление геодезических и картографических работ федерального назначения, результаты которых имеют государственное, межотраслевое значение. |
| 11. | Состав Генерального плана сельского поселения «Палевицы» | В состав генерального плана_ должны входить следующие материалы: 1. положение о территориальном планировании; 2. карты: 1) карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения «Палевицы»; 2) карта границ населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения «Палевицы»; 3) карта функциональных зон сельского поселения; 3. материалы по обоснованию генерального плана сельского поселения (в текстовой форме); 4. материалы по обоснованию генерального плана сельского поселения (в виде карт); 5. научные исследования в области пространственной организации территории. 6. компьютерная версия генерального плана в электронном виде, в программе AutoCAD, MapInfo, в версии не ниже 8.5. Демонстрационный материал в формате doc, tif, jpg, pdf. |
| 12 | Состав «Материалов по обоснованию проекта генерального плана сельского поселения «Палевицы»» | 12.1. Генеральный план содержит: 1) положение о территориальном планировании; а) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов; б) параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов. 2) карту планируемого размещения объектов местного значения поселения; 3) карту границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения; 4) карту функциональных зон поселения. На указанных в пунктах 2 - 4 картах соответственно отображаются: - планируемые для размещения объекты местного значения поселения, относящиеся к следующим областям: а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение, связь; б) автомобильные дороги федеральные, региональные и местного значения, транспортная инфраструктура; в) физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов в случае подготовки генерального плана; г) иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения; - границы населенных пунктов (в том числе границы образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения; - границы и описание функциональных зон с указанием планируемых для размещения в них объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (за исключением линейных объектов) и местоположения линейных объектов федерального значения, линейных объектов регионального значения, линейных объектов местного значения. 12.2. В материалах по обоснованию проекта Генерального плана включить: 1) сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования (при их наличии), для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения поселения; 2) обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения, на основе анализа использования территорий поселения, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования; 3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения, на комплексное развитие этих территорий; 4) утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения, объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования; 5) утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования; 6) перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 7) перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, городского округа, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования. |
|  |  | 12.3. Материалы по обоснованию генерального плана в виде карт отображают: |
|  |  | 1) границы поселения в М 1: 2000; |
|  |  | 2) границы существующих населенных пунктов, входящих в состав поселения; |
|  |  | 3) местоположение существующих и строящихся объектов местного значения поселения; |
|  |  | 4) особые экономические зоны; |
|  |  | 5) особо охраняемые природные территории федерального, регионального, местного значения в М 1: 2000 |
|  |  | 6) территории объектов культурного наследия; |
|  |  | 7) зоны с особыми условиями использования территорий; |
|  |  | 8) территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; |
|  |  | 9) иные объекты, иные территории и (или) зоны, которые оказали влияние на установление функциональных зон и (или) планируемое размещение объектов местного значения поселения, городского округа или объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района. В работе предусмотреть проведение научных исследований в области пространственной организации территории поселения с учетом социально-экономических, социологических, историко-культурных и других предпосылок развития поселения. |
| 13. | Утверждаемые материалы Генерального плана | 13.1. Текстовая часть (Положение). 13.2. Графические материалы (карты) в соответствии с Градостроительным кодексом РФ. |
| 14 | Утверждаемые материалы Правил землепользования и застройки | Карта градостроительного зонирования Правила землепользования и застройки в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации. |
| 15 | Требования к проведению инженерно-геодезических изысканий | 15.1. Топографическая съемка в масштабе 1:2000 выполняется в границах населенных пунктов, с учетом расширения территории при обосновании в проектной документации. 15.2. Иные требования определяются условиями заказчика, на основании муниципального контракта. |
| 16 | Требования к формированию исходных данных для подготовки проекта | Сбор исходных данных осуществляется Исполнителем при содействии и непосредственном участии Заказчика. |
| 17 | Порядок согласования и утверждения проекта Генерального плана | Согласовывается и утверждается в установленном порядке в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации и Постановлением Правительства Республики Коми от 05.05.09 г. № 111 «О порядке рассмотрения проектов схем территориального планирования субъектов Российской Федерации и проектов документов территориального планирования муниципальных образований в Республике Коми». Проект Генерального плана сельского поселения утверждается Советом сельского поселения «Палевицы» после проведения процедуры согласования с уполномоченным Правительством Российской Федерации, федеральным органом исполнительной власти и с заинтересованными органами местного самоуправления муниципальных образований, имеющих общую границу с муниципальным образованием сельским поселением «Палевицы». На стадии разработки проекта, каждый разработанный этап (раздел), выполненный в соответствии с Календарным планом работ, Исполнитель на бумажном и электронном носителях представляет Заказчику и участвует в рассмотрении и согласовании этого этапа (раздела) проекта. Для рассмотрения проекта (или этапа проекта) в администрации сельского поселения «Палевицы» Исполнитель подготавливает презентацию с кратким содержанием проекта (этапа). |
| 18 | Разработка правил землепользования и застройки | 18.1. В состав Правил землепользования и застройки сельского поселения «Палевицы» должны входить следующие материалы: Часть I – Порядок применения Правил землепользования и застройки и внесения в них изменений; Часть 2 – Карта градостроительного зонирования; Часть 3 – Градостроительные регламенты. Часть 1. Порядок применения Правил землепользования и застройки и внесения в них изменений включает в себя положения: 1) о регулировании землепользования и застройки органами местного самоуправления; 2) об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами; 3) о подготовке документации по планировке территории органами местного самоуправления; 4) о проведении публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки; 5) о внесении изменений в правила землепользования и застройки; 6) о регулировании иных вопросов землепользования и застройки. Часть II . Карта градостроительного зонирования включает: 1) порядок установления территориальных зон. Порядок установления территориальных зон должен соответствовать статье 34 Градостроительного Кодекса Российской Федерации. 2) карта градостроительного зонирования муниципального образования сельского поселения «Палевицы». На карте градостроительного зонирования устанавливаются границы территориальных зон. Границы территориальных зон должны отвечать требованию принадлежности каждого земельного участка только к одной территориальной зоне. Формирование одного земельного участка из нескольких земельных участков, расположенных в различных территориальных зонах, не допускается. Территориальные зоны, как правило, не устанавливаются применительно к одному земельному участку. 3) карта зон с особыми условиями использования территорий, объектов культурного наследия. Часть III. Градостроительные регламенты Часть III должна соответствовать статье 36 Градостроительного Кодекса Российской Федерации. В градостроительном регламенте в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах соответствующей территориальной зоны, указываются: 1) виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства; 2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства; 3) ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. Градостроительные регламенты устанавливаются для всех территориальных зон сельского поселения «Палевицы» (действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки лишь в случае, указанном в п. 4, ст.36 Градостроительного Кодекса Российской Федерации). |
| 19 | Порядок утверждения Правил землепользования и застройки | Утверждение проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения «Палевицы» осуществляется в соответствии со статьей 32 Градостроительного Кодекса Российской Федерации. Правила землепользования и застройки утверждаются Советом сельского поселения «Палевицы». Обязательными приложеними к проекту Правил землепользования и застройки являются протоколы публичных слушаний по указаному проекту и заключение о результатах таких публичных слушаний. |
| 20 | Требования к оформлению и сдаче проекта | 20.1.Генеральный план и Правила землепользования и застройки территории муниципального образования сельского поселения «Палевицы» разработать на основе современных ГИС-технологий с использованием программных пакетов Mapinfo и предоставить Заказчику на бумажном и электронном (на CD -дисках) носителях. Точность картографических цифровых материалов должна соответствовать точности графических материалов, предоставляемых в бумажном виде; Графические материалы в бумажном виде выполнить в М 1:2000 в границах населенных пунктов, в М 1: 10 000 для территории поселения в формате согласованным с Заказчиком. Описание и отображение объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения в проекте Генерального плана муниципального образования сельского поселения «Палевицы» должны соответствовать Требованиям к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения. Форма предоставляемых Заказчику документов должна соответствовать требованиям, предусматривающим возможность размещения проекта в федеральной государственной информационной системе территориального планирования с использованием официального сайта в сети «Интернет», определенного федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление контроля за соблюдением порядка ведения федеральной государственной информационной системы территориального планирования, согласно ст.9, ст.57.1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации. Текстовые материалы проекта предоставляется в бумажном и электронном виде в формате DOC и PDF. Согласованные материалы предоставляются Заказчику (Текстовая часть и карты): текстовые материалы - по 4 экз. графические материалы: на бумажных носителях – по 4 экз. в электронном виде – 2 экз. в электронном виде в программе Mapinfo, AutoCAD. Презентационные материалы для согласования проекта изготавливаются на CD в формате doc, jpg, pdf, tif - 2 экз. 20.2. Исполнитель обязуется сопровождать проект генерального плана поселения во время его согласования в региональных органах власти (при необходимости). Исполнитель обязуется сопровождать проект во время публичных слушаний (ст. 28, 31 Градостроительного Кодекса Российской Федерации). |